Załącznik nr 2

Wykaz sprzętu silnikowego do wykonania przeglądu okresowego.

| Lp. | Nazwa | Marka, Model, Typ | Filtr oleju | Filtr paliwa | Dodatkowy | Filtr powietrza | Olej | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do wody czystej AP 10000/8 Halle | Silnik IVECO N67 MNT F41 Rok 2012 | IVECO 2992242 | IVECO 504107584 | ------- | IVECO 8041419 | MOBIL DELVAC MX ACEA E3-E5 15W40 17,2 litra |  |
| 2 | Pompa BA 200 |  | FILTRON OP 592 | MANN FILTER WK 930/5 | Filtr paliwa separator FS.19754 | WIX 93103E WIX 93104E | LOTOS 15W40 15,5 litra |  |
| 3 | Agregat prądotwórczy | GPW 20YZ | SP4032/1 | SK3626 | -------- | -------- | CASTROL MAGNETIC DISEL 10W40 7,4 L |  |
| SUMA: |  |

Zakres planowanych prac przeglądowych sprzętu:

- Wymiana filtrów paliwa jw.

- Wymiana filtra separatora paliwa jeżeli dotyczy sprzętu jw.,

- Wymiana filtrów oleju jw.,

- Wymiana filtrów powietrza jw.,

- Wymiana oleju jw.,

- Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, wykonanie testu chłodniczego glikometrem (uzupełnienie lub wymiana),

- Smarowanie elementów napędowych i zawieszenia zgodnie zaleceniami producenta,

- Kontrola podzespołów układu hamulcowego (klocki, szczęki, bębny i tarcze), a także oględziny zewnętrzne dźwigni cięgien, sprężyn, obudów gumowych, stanu nasmarowania i inne w zależności od typu,

- Sprawdzenie poziomu wody w akumulatorach i uzupełnienie.