Załącznik nr 1a do SWZ

Minimalne WYMAGANIA

| Lp. | Opis | - Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub NIE i - Opis(jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| IV A | Radiotelefon mobilny – wymagania minimalne |
|  | Oferowany sprzęt (marka, model, wersja) – opis |  |
| 1 | pracuje w paśmie licencjonowanym |  |
| 2 | konstrukcja jednobryłowa wyposażona w głośnik oraz czytelny wyświetlacz |  |
| 3 | praca w paśmie VHF lub UHF na kanałach cyfrowych |  |
| 4 | mikrofon wyposażony jedynie w przycisk nadawania |  |
| 5 | antena dachowa o długości całkowitej nie większej niż 50 cm przykręcana do powierzchni dachu autobusu przystosowana do uderzeń o przeszkody (gałęzie drzew, niskie przejazdy bramowe) |  |
| 6 | obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, stopień ochrony minimum IP54 |  |
| 7 | przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do + 60°C |  |
| 8 | montaż za pomocą kieszeni DIN lub uchwytów |  |
| 9 | moduł GPS |  |
| 10 | moduł Bluetooth |  |
| 11 | zabezpieczenie korespondencji odpowiednim protokołem cyfrowym |  |
| 12 | stała, stabilna, wolna od zakłóceń i zniekształceń jakość połączeń audio |  |
| 13 | prowadzenie połączeń głosowych oraz transmisję danych |  |
| 14 | wywołanie selektywne |  |
| 15 | odbiór wywołania informacyjnego do wszystkich |  |
| 16 | funkcja „kanał zajęty” zabezpieczająca przed nakładaniem się korespondencji |  |
| 17 | funkcja wywołania alarmowego z aktywacją mikrofonu posiadającą bezwzględny priorytet z poziomu dyspozytora |  |
| 18 | sygnalizacja tonowa wywołania |  |
| 19 | sygnalizacja tonowa zajętości kanału |  |
| 20 | funkcja radiotelefon w zasięgu |  |
| 21 | funkcja zdalnej aktywacji i dezaktywacji w postaci zablokowania wszystkich funkcji radia |  |
| 22 | bezterminowe stosowne licencje i certyfikaty, zezwolenia |  |
| 23 | nasłuch z pojazdu przez Dyspozytora |  |
| IV B | Radiotelefon przenośny - ręczny – wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model, wersja) - opis |  |
| 1 | praca w paśmie licencjonowanym |  |
| 2 | wysoki poziom odporności i wytrzymałości mechanicznej, klasa ochrony minimum IP 67 |  |
| 3 | przystosowany do pracy w temperaturach otoczenia od -30°C do + 60°C |  |
| 4 | akumulator zapewniający minimum 8 godzin pracy |  |
| 5 | komfort pracy w rękawicach roboczych |  |
| 6 | zestawienie połączenia z dyspozytorem przy wykorzystaniu radiotelefonu przewoźnego znajdującego się w pojeździe służb technicznych |  |
| 7 | połączenia między dwoma radiotelefonami ręcznymi – łączność między pracownikami bez blokowania kanału dyspozytora |  |
| 8 | zabezpieczenie korespondencji odpowiednim protokołem cyfrowym |  |
| 9 | praca w paśmie VHF lub UHF na kanałach cyfrowych |  |
| 10 | wysoka jakość połączeń głosowych |  |
| 11 | wbudowany głośnik |  |
| 12 | bezterminowe stosowne licencje i certyfikaty, zezwolenia |  |
| IV C | Konsola dyspozytorska wraz ze stacją bazową – wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model, wersja) – opis |  |
| 1 | praca w paśmie licencjonowanym |  |
| 2 | terminal bazowy pracuje w paśmie VHF lub UHF na kanałach cyfrowych |  |
| 3 | mikrofon umożliwiający prowadzenie korespondencji głosowej |  |
| 4 | głośnik umożliwiający prowadzenie korespondencji głosowej |  |
| 5 | możliwość archiwizowania zarejestrowanych danych przez okres co najmniej 30 dni |  |
| IV C | Komputer z aplikacją do obsługi administratora systemu – wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model, wersja) – opis |  |
| 1 | procesor o taktowaniu 3,0 GHz 4 rdzenie |  |
| 2 | pamięć DDRAM IV 16GB |  |
| 3 | dysk SSD 480GB – przestrzeń na system operacyjny oraz oprogramowanie do obsługi systemu łączność |  |
| 4 | dysk HDD – przestrzeń na archiwum do przechowywania zarejestrowanych rozmów i zdarzeń przez okres co najmniej 30 dni |  |
| 5 | karta graficzna z możliwością obsługi rozdzielczości 1920x1080 |  |
| 6 | port USB, RJ45 oraz pozostałe wg zapotrzebowania systemu dostarczonego przez Wykonawcę |  |
| 7 | zasilacz |  |
| 8 | obudowa typu RACK 19 cali |  |
| 9 | system operacyjny stabilny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługa funkcji zdalnego pulpitu |  |
| IV C | Komputer na stanowisko dyspozytora – wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model, wersja) – opis |  |
| 1 | procesor o taktowaniu 2,3 GHz 4 rdzenie |  |
| 2 | pamięć DDRAM IV 8 GB |  |
| 3 | dysk SSD 480GB |  |
| 4 | karta graficzna z możliwością obsługi rozdzielczości 1920x1080 oraz złączem HDMI |  |
| 5 | port USB, RJ45, oraz pozostałe wg zapotrzebowania systemu dostarczonego przez Wykonawcę |  |
| 6 | zasilacz |  |
| 7 | obudowa typu Mini-PC/NETTOP |  |
| 8 | system operacyjny stabilny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługa funkcji zdalnego pulpitu |  |
| IV C | Monitor na stanowisko dyspozytora - wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model, wersja)- opis |  |
| 1 | przekątna ekranu 27 cali |  |
| 2 | typ matrycy IPS |  |
| 3 | format obrazu 16:9 |  |
| 4 | rozdzielczość 1920x1080 |  |
| 5 | kąt widzenia pionowy 150 stopni |  |
| 6 | kąt widzenia poziomy 150 stopni |  |
| 7 | złącze HDMI |  |
| 8 | system montażu w standardzie VESA |  |
| VI 1 | Komputer przenośny na stanowisko do prac konfiguracyjnych i konserwacyjno-serwisowych – wymagania minimalne |
| Oferowany sprzęt (marka, model,wersja) – opis |  |
| 1 | procesor o taktowaniu 3.0 GHz Liczba rdzeni: 4 |  |
| 2 | pamięć RAM 16 GB (DDR4) |  |
| 3 | dysk twardy 480 GB SSD |  |
| 4 | typ ekranu matowy, LED, IPS |  |
| 5 | przekątna ekranu od 14 do 15 cali |  |
| 6 | rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 |  |
| 7 | łączność LAN 10/100/1000 Mbps |  |
| 8 | moduł Bluetooth |  |
| 9 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |  |
| 10 | wyjście słuchawkowe – 1 szt. |  |
| 11 | wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
| 12 | USB 3.0 - 2 szt. |  |
| 13 | RJ-45 - 1 szt. |  |
| 14 | HDMI - 1 szt. |  |
| 15 | Bateria pozwalająca na minimum 8 godzin pracy. |  |
| 16 | zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, |  |

Plik powinien być podpisany podpisem elektronicznym :

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.