OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę dzierżawy urządzeń filtrujących wodę.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wynajem i dzierżawę, wraz z serwisem, 27 szt. dystrybutorów do filtrowania wody:

Wymagania Zamawiającego:

- urządzenia do filtrowania wody nie starsze niż z roku produkcji 2019;

- wydajność min. 40 l/h;

- urządzenia stojące;

- możliwość pobrania przefiltrowanej wody do czajnika elektrycznego;

- woda pobierana z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (możliwość stałego poboru wody);

- woda po przejściu przez urządzenie musi spełniać wymagania wody dla celów spożywczych;

- urządzenia winny posiadać odpowiednie certyfikaty/atesty, świadczące 
o ich jakości,

- urządzenie powinno posiadać wewnętrzne urządzenia takie jak: filtry, lampę UV itp., eliminujące z wody związki żelaza, manganu oraz oczyszczające wodę z bakterii  i mikroorganizmów;

- montaż i podłączenie urządzeń do instalacji wodnej i elektrycznej leży po stronie oferenta;

- badanie wody po przejściu przez filtr obligatoryjnie dwa razy w ciągu trwania umowy w dwóch wskazanych przez Zamawiającego filtrach. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wody na wezwanie Zamawiającego w cenie najmu;

- obligatoryjna konserwacja wszystkich urządzeń - czyszczenie oraz wymiana filtrów wewnętrznych dwa razy w trakcie trwania umowy. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wody na wezwanie Zamawiającego w cenie najmu.

- serwis 24 h/dobę w cenie najmu – czas reakcji na zgłoszoną awarię 
1 godzina od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- ewentualne przestawienie urządzenia, w trakcie obowiązywania umowy, do innego budynku na terenie kompleksu wraz z jego podłączeniem
w cenie najmu;

- usługa będzie realizowana od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena miesięcznej dzierżawy musi zawierać w sobie wszystkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdów, serwisu, wymiany filtrów, badania wody, podłączenia itp.

W przesłanej ofercie proszę wskazać warunki przyłączeniowe, jakie musi spełniać Zamawiający, w tym warunki podłączenia do wody bieżącej, zasilenia 
w energię i inne niezbędne instalacje (jedyna możliwość 230V), potrzebne
do zainstalowania urządzeń (sposób podłączenia, średnica i typ złącz).
Po stronie Wykonawcy leży podłączenie dystrybutorów do filtrowania wody we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (m.in. podłączenie - wpięcie urządzenia do instalacji wodociągowej).

# Płatność za dzierżawę filtrów będzie realizowana, na podstawie podpisanej umowy,  przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po każdym zakończonym miesiącu dzierżawy urządzeń.