## Zadanie 3. Analizator wydychanego tlenku azotu

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru i analizy tlenku azotu w wydychanym powietrzu | TAK |  |
| 2 | Obsługa wspomagana animacjami | TAK |  |
| 3 | Wynik badania dostępny natychmiast po pomiarze | TAK |  |
| 4 | Urządzenie pomiarowe bezprzewodowe, w pełni przenośne | TAK |  |
| 5 | System nie wymagający konserwacji, bez konieczności kalibracji | TAK |  |
| 6 | Zarządzanie danymi pacjentów przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |
| 7 | Integracja z systemami IT służby zdrowia poprzez interfejs min. HL7/GDT. | TAK |  |
| 8 | Stacja bazowa o wymiarach: 160 x 215 x 270 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
| 9 | Analizator o wymiarach: 40 x 60 x 230 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 10 | Waga stacji bazowej nie większa niż: 1500 g | TAK |  |
| 11 | Waga analizatora nie większa niż: 200 g | TAK |  |
| 12 | Zasilanie stacji roboczej: 230 V AC | TAK |  |
| 13 | Zasilanie analizatora: akumulator Li-ion (ładowanie indukcyjne) | TAK |  |
| 14 | Komunikacja stacji z analizatorem poprzez Bluetooth | TAK |  |
| 15 | Czujnik z zakresem pomiaru nie mniejszym niż: 5 – 300 ppb | TAK |  |
| 16 | Liniowość czujnika: min. 95 % | TAK |  |
| 17 | Dokładność czujnika. Min. ±5 ppb poniżej 50 ppb, ± 10% ≥50 ppb | TAK |  |
| 18 | Przygotowanie analizatora do badania: max. 60 sek. | TAK |  |
| 19 | Czas badania : max. 12 sek. ciągłego wdechu | TAK |  |
| 20 | Do wyboru minimum 2 animacje dla utrzymania stałego przepływu wydechu | TAK |  |
| 21 | Ustnik na min. 5 pomiarów | TAK |  |
| 22 | Stacja bazowa z pamięcią na min. 15 000 badań | TAK |  |
| 23 | Możliwość podłączenia drukarki min. poprzez port USB | TAK |  |
| 24 | Eksport plików do formatu PDF lub CSV | TAK |  |
| 25 | W jednym zestawie z urządzeniem min. 100 ustników pomiarowych | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 26 | Okres gwarancji – 24 miesiące licząc od dnia dostawy do Zamawiającego | TAK |  |
| 27 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.