Część 1 – Stent samorozprężalny do stosowania w tętnicy biodrowej, udowej podobojczykowej z systemem wprowadzającym.

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do stosowania w tętnicy biodrowej, udowej podobojczykowej z systemem wprowadzającym, wycinany z tuby nitinolowej, markery na obu końcach, średnica od 5-14mm, zaprojektowany do użycia w tętnicach powierzchownych uda długość korpusu 80 oraz 135 cm rozmiar 5-14 mm kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' i introduktorem 5 i 6F, system dostawczy o długości 20,40, 80,100 120,150,200 cm stent o minimalnej skracalności wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu . | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 2 – Prowadnik hydrofilny o podwyższonej sztywności

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica 018”, 020”, 025”, 032”, 035”, 038” Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1cm, regular+3cm, oraz long+5cm, 8cm Końcówka prosta, zagięta, 45stopni, typu J Krzywizna Bolia, rdzeń nitynolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 Odporny na odkształcenia i załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowalna końcówką długości 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300cm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 3 – System do zamykania tętnicy udowej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do zamykania tętnicy udowej System działający na zasadzie całkowicie wchłanianego opatrunku na bazie kolagenu Rozpuszczenie szwu w granicach 60-90 dni od zamknięcia System zamykający wkłucia od 5F do 8F | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Część 4 – Jednorazowy sprzęt do zabiegów endowaskularnych – Stengraft obwodowy samorozprężalny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stengraft obwodowy samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTEE bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym spoiny laminowane średnica od 5 mm do 13 mm długość od 5 do 15 cm kompatybilny z prowadnikami 0,014, 0,018, 0,035 możliwość łączenia stengraftów teleskopowo powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynowa średnica zestawu wprowadzającego 6 -12 F elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |