AE/ZP-27-54/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanych

##### pomp infuzyjny 35 sztuk.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe 20 szt. |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020r. | TAK |  |
|  | Obudowa kroploszczelna - uniemożliwiająca zalanie. Klasa szczelności co najmniej IP 21. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz i akumulatorowe (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
|  | Kabel sieciowy 230V o długości minimum 1,5 m. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna. | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach minimum 10h dla prędkości 5ml/h. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ciągła kontrola stanu naładowania akumlatora. | TAK |  |
|  | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230 V na bateryjne (i odwrotnie) bez przerywania pracy. | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający mocowanie do statywu. | TAK |  |
|  | Uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy. | TAK |  |
|  | Autotest w momencie uruchomienia urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania strzykawek o różnych objętościach (5,10,20,30,50 ml), różnych producentów (minimum 5) krajowych i zagranicznych. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. | TAK |  |
|  | Funkcja wypełniania drenu. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku lub jego dawkowania w trakcie pracy bez konieczności przerywania pracy pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość określania sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta. Jednostki dozowania minimum:ml/h, mg/h, ųg/h, mg/kg/h, ųg/kg/h, mg/kg/min, ųg/kg/min. | TAK |  |
|  | Tryb pracy KVO. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania prędkości i objętości dawki “bolus”. | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa ”bolus” dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika minimum 9 poziomów ciśnienia okluzji. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcja STAND-BY | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich zaprogramowanych parametrach infuzji w trakcie podaży leku. | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty w tym alarmy w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy). | TAK |  |
|  | Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika (minimum 20 pozycji). | TAK |  |
|  | Historia infuzji i zdarzeń minimum 1000. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący koniec infuzji. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący brak zasilania. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący zablokowanie strzykawki. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora. | TAK |  |
| II. Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe 10 szt. |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020. | TAK |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa niezależne programowane tory infuzyjne. | TAK |  |
|  | Dopuszcza się jako pompę dwustrzykawkową mechanicznie połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie dwie niezależne pompy jednostrzykawkowe. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz parametrów infuzji dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Obudowa kroploszczelna - uniemożliwiająca zalanie. Klasa szczelności co najmniej IP 21. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz i akumulatorowe (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
|  | Kabel sieciowy 230V o długości minimum 1,5 m. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach minimum 10 h przy przepływie 5 ml/h - osobno dla każdego toru. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ciągła kontrola stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora. | TAK |  |
|  | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230 V na bateryjne bez przerywania pracy. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania do statywu. | TAK |  |
|  | Uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy. | TAK |  |
|  | Autotest w momencie uruchomienia urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania strzykawek o różnych objętościach (5,10,20,30,50 ml), różnych producentów (minimum 5) krajowych i zagranicznych. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku lub jego dawkowania w trakcie pracy bez konieczności wyłączania - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Możliwość określania sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta. Jednostki dozowania minimum:ml/h, mg/h, ųg/h, mg/kg/h, ųg/kg/h, mg/kg/minutę, ųg/kg/minutę - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Tryb pracy KVO - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania prędkości i objętości dawki “bolus” - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa ”bolus” dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału lub brak takiej możliwości. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika minimum 5 poziomów ciśnienia okluzji. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcja STAND-BY - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty w tym alarmy w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący zablokowanie strzykawki - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący koniec infuzji - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący brak zasilania - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora - osobno dla każdego toru. | TAK |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy). | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika (minimum 20). | TAK |  |
|  | Historia infuzji minimum 1000. | TAK |  |
| III. Pompy przepływowe (perystaltyczne) 5 szt. |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020. | TAK |  |
|  | Obudowa kroploszczelna - uniemożliwiająca zalanie. Klasa szczelności co najmniej IP 21. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna. | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V /50 Hz i akumulatorowe (zasilacz wewnętrzny). | TAK |  |
|  | Kabel sieciowy 230V o długości minimum 1,5 m. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ciągła kontrola stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na akumulatorowe bez przerywania pracy. | TAK |  |
|  | Uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania do statywu. | TAK |  |
|  | Detektor kropli. | TAK |  |
|  | Czujnik powietrza-zabezpieczający pacjenta przed przedostaniem się powietrza do krwioobiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość określania sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta. Jednostki dozowania minimum: ml/h, mg/h, ųg/h, mg/kg/h, ųg/kg/h, mg/kg/minutę, ųg/kg/minutę. | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń minimum 1000. | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-By | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji w zakresie minimum od 1 minuty do 99 h. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika minimum 9 poziomów ciśnienia. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość ustawiania wartości ciśnienia okluzji w zakresie minimum od 300 do 600 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania prędkości podaży (dozowania) w zakresie minimum od 0,1 do 1000 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączania. | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej „bolus”. | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa „bolus” dozowana w dowolnym momencie wlewu. | TAK |  |
|  | Tryb pracy KVO programowane. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania informacji o czasie jaki pozostał do końca infuzji. | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący powietrze w linii. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący źle zamknięte drzwiczki. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący koniec infuzji. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący brak zasilania. | TAK |  |
|  | Alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów. | TAK |  |
| IV. Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty