WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 1

Automatyczna myjnia endoskopowa  - szt. 1

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5. | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  |
| 8. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 9. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 10. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  |
| 11. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 12. | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  |
| 13. | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 14 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 15. | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 17. | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 18. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 19. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 20. | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 21 | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |
| 22. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 23. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 24. | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 25 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  |
| 26. | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak |  |
| 27. | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| 28. | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | Tak |  |
| 29. | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
| 30. | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | Tak |  |
| 31. | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 32. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 33. | Możliwość identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  |
| 34. | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 35. | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | podać |  |
| 36. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| 37. | Okres rękojmi min . 24 miesiące | TAK (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  1 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna myjnia endoskopowa | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN