OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- 1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową i przebudową dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I.”, w podziale na części:

Część 1: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)                                                                                                                          "ETAP I" - od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)

Część 2: Zadanie nr 3a – „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

Przedmiot zamówienia dla Zadań nr  1 oraz nr 3a obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w załączniku nr  …. do SWZ, opracowanej przez Pracownię Projektową IVIA.

2. 	Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla Zadania 1 obejmuje m.in.:

- Roboty drogowe:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego,

- budowę nowych nawierzchni dróg,

- przebudowę i budowę chodników i ścieżki rowerowej,

- wykonanie zatok autobusowych wraz z dojściami (chodnikami) do tych zatok,

- wykonanie przystanków autobusowych wraz z dojściami (chodnikami) do tych przystanków,

- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- przebudowę nawierzchni skrzyżowań i zjazdów,

- budowa drenażu francuskiego,

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- Branża sanitarna – odwodnienie drogi

- budowa rowów chłonnych, budowa studni chłonnych,

- wykonanie odwodnienia drogi – powierzchniowego,

- budowa kanału deszczowego oraz przykanalików do wpustów deszczowych,

- Oświetlenie

- demontaż istniejącego oświetlenia,

- wykonanie oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED

- Urządzenia BRD

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, tj. zabezpieczenie i przebudowa istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli:

- linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- linie teletechniczne,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć gazowa,

- inne sieci, które ujawnią się podczas przebudowy drogi

- Zieleń

- wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją,

- nasadzenia rekompensacyjne.

3. 	Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla Zadania 3a obejmuje m.in.:

- Roboty drogowe:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego,

- budowę nowej nawierzchni drogi oraz korpusu drogowego,

- przebudowę nawierzchni jezdni, wszystkich skrzyżowań i zjazdów,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę i przebudowę chodników,

- budowę kanału technologicznego,

- wykonanie przystanku autobusowego,

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jaki poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- odwodnienie drogi

- budowa rowów chłonnych, budowa studni chłonnych

- wykonanie odwodnienia drogi – powierzchniowego, przykanalików z wpustów ulicznych do rowów chłonnych lub studni chłonnych

- Oświetlenie:

- demontaż istniejącego oświetlenia,

- wykonanie oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED,

- Urządzenia BRD:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, tj. zabezpieczenie i przebudowa istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi

warunkami technicznymi ich właścicieli:

- linie elektroenergetyczne

- linie teletechniczne

- Zieleń:

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących i w złym stanie,

- nasadzenia rekompensacyjne.

4. 	Z zadania Część 2, zadanie 3a zostaje wyłączony zakres rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ludzi Morza 4 na działce 276/1, 276/2 obr. 14, którego włąscicielem jest TBS Lokum Sp. z o.o. Prace rozbiórkowe wykonane będą przez inny podmiot.

# W związku z planowaną inwestycją budowy nowych obiektów mieszkalnych na terenach porozbiórkowych pod nr 2, 4, 4a przy ul. Ludzi Morza, w tym celu zostaną wykonane nowo projektowane przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe                                  i energetyczne przebiegające w pasie drogowym ul. Barlickiego oraz Ludzi Morza. Prace te będą wykonane w IV kwartale tego roku oraz prowadzone w koordynacji                 z przyszłym wykonawcą przedmiotowego zadania.

5. W cenie ofery należy ująć również wszelkie koszty wynikające z umowy o roboty budowlane, w tm § 4  [Obowiązki Wykonawcy] , stanowiącej załącznik do SWZ

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45233140-2  Roboty drogowe.

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg,

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Dodatkowe informacje:

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją 
± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych 
w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne 
w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.