Załącznik nr 1 a

Pakiet nr. 1 - Mała lampa czołowa operacyjna - Otolaryngologia  - 1 szt.

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				………….……………..……………………………..

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie - do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła z temperaturą koloru 5.500 Kelvinów. | Tak |  |
| 7 | Optymalna jasność zapobiega powstawaniu odblasków. | Tak |  |
|  | Regulowany rozmiar plamki oświetlenia: zakres wielkości plamki od 30 mm do 80 mm |  |  |
|  | Zwarta konstrukcja zapewniająca przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie. |  |  |
| 8 | Trwałość diody LED: szacowana na 50 000 godzin pracy | Tak |  |
| 9 | Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia. | Tak |  |
| 10 | System chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę. | Tak |  |
| 12 | Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej. | Tak |  |
| 13 | Optyka: zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniająca maksymalną jasność | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Załącznik nr 1 a

Pakiet nr. 3 - Lampy bezcieniowe   - 1 szt.

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				………….……………..……………………………..

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa jednoczasowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym | TAK |  |
|  | Lampa mobilna możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo. Zakres ruchomości czaszy lampy od poziomu w górę i w dół 40° (± 5°) | TAK |  |
|  | Oprawa (górna jej część wykonana ze stopu aluminium) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy | TAK |  |
|  | Czasza w kształcie sześciokąta o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę | TAK |  |
|  | Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego, na obrzeżu lampy umiejscowiony panel do regulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 80 000 luksów | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa: min 4.500 K | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 97 | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy tkanek R13 ≥ 98 |  |  |
|  | Głębia ostrości L1+L2 min 140 cm | TAK |  |
|  | Średnica oświetlonego pola d10 z odległości 1m : min. 160 mm | TAK |  |
|  | Zużycie energii max całego systemu 50VA | TAK |  |
|  | Zużycie energii czaszy max 20 W | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia od 30% do 100 % realizowana w trzech skokach | TAK |  |
|  | Trwałość źródła światła: min. 50.000 h | TAK |  |
|  | Liczba diod w kopule min 16 – max 18 szt jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości | TAK |  |
|  | Średnica kopuły 300 mm (±2mm) | TAK |  |
|  | Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Załącznik nr 1 a

Pakiet nr. 4 - Myjka do endoskopów   - 1 szt.

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				………….……………..……………………………..

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność z normą EN PN 15883-1 i 4 | TAK |  |
|  | Czas cyklu mycia i dezynfekcji – max. 25 min. | TAK |  |
|  | Ładowność – jeden endoskop w jednym cyklu | TAK |  |
|  | Załadunek endoskopów od góry | TAK |  |
|  | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | TAK |  |
|  | Test szczelności endoskopu | TAK |  |
|  | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | TAK |  |
|  | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych | TAK |  |
|  | Dotykowy, bez tekstowy (tylko znaki graficzne) panel kontrolny LCD. | TAK |  |
|  | Cykl autodezynfekcji obejmujący cały układ uzdatniania wody | TAK |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 5µm, 1µm i 0,5µm | TAK |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | TAK |  |
|  | Zasilanie myjni wodą wodociągową | TAK |  |
|  | Filtr powietrza HEPA | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | TAK |  |
|  | Poziom emisji hałasu max. 70dB | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary reprocesora Szerokość 62 cm Głębokość 65 cm Wysokość 105cm | TAK |  |
|  | Wymagana dostawa złączy do wybranych modeli endoskopów. Urządzenie wyposażone w złącza do endoskopów: OLYMPUS TJF-145, GIF-Q165, GIF-H190, CF-H190L, CF – H185L oraz PENTAX EG – 290kp | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany do dostarczenia filtrów powietrza HEPA oraz filtrów uzdatniania wody ( wstępne i końcowe) na okres min.12 miesięcy. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 12 miesięcy. Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
|  | Detergent z kompleksem trójenzymatycznym. Nie wytwarza piany. Opakowanie 5l. – 4 szt | TAK |  |
|  | Preparat dezynfekcyjny na bazie 5% kwasu nadoctowego, o minimalnym stężeniu, nieutrwalający białek. Opakowanie 5l – 8 szt | TAK |  |

Załącznik 1 a

Pakiet nr 11 Stół do rehabilitacji – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 			                 …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z opuszczanymi boczkami zagłówka, oparty na stabilnej krzyżakowej konstrukcji, | Tak |  |
|  | Wysokość stołu regulowana elektrycznie | Tak |  |
|  | Stół posiadający 2 małe kółka i 2 antypoślizgowe stopki. Regulacja wysokości : Elektryczna regulacja, | Tak |  |
|  | Cechy charakterystyczne: w zagłówku odpowiednio wyprofilowany otwór na twarz pacjenta, regulacja pozycji zagłówka dzięki gazowej sprężynie (-70° do +40°), atestowana tapicerka, niepalna, wykonana z atestowanych materiałów, stabilna konstrukcja stołu dzięki krzyżakowej ramie, uchwyty do zamocowania pasów do stabilizacji | Tak |  |
|  | innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą., | Tak |  |
|  | Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii, system jezdny stołu składa się z pary kółek kierunkowych i pary stopek, stół wyposażony w technologię która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | Tak |  |
|  | zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego, gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach. | Tak |  |
|  | Min. 24 miesiące gwarancji | Tak |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Załącznik 1 a

Pakiet nr 12 Krzesło do masażu  – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 			                 …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Składane krzesło do masażu. Konstrukcja krzesła wykonana z metalu o grubości 1,5 mm i wytrzymuje obciążenie min. 110 kg. | Tak |  |
|  | Stabilne i posiadające antypoślizgowe nóżki. | Tak |  |
|  | Pokryte tapicerką PCV która łatwo wyczyścić. Dzięki podgłówkowi, oparciu klatki piersiowej, półkom pod ramiona i oparciom nóg zapewnione zostało wygodne użytkowanie | Tak |  |
|  | Krzesło składane, idealne do transportu. | Tak |  |
|  | Cechy produktu: - Stabilność - metalowy stelaż, - Wygoda - okrągły podgłówek z otworem na twarz, - Higieniczne - tapicerka PCV łatwa do czyszczenia, Mobilność - krzesło jest składane i posiada torbę do przenoszenia. - Materiał ramy - Metal - Grubość tapicerki - 400-650 mm +/- 5 mm - Materiał tapicerki – PVC - Zakres regulacji kąta pochylenia podgłówka - -90 ~ 0 ~ 45 - | Tak |  |
|  | Wymiary siedziska - 390 x 220 x 60 mm +/- 10 mm - Wymiary podgłówka - 250 x 270 x 65 mm +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Waga - 9 kg +/- 2 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - Torba |  |  |
|  | Min. 24 miesiące gwarancji | Tak |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.

Załącznik 1 a

Pakiet nr 13  Elektroniczna waga platformowa dla pacjentów – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 			                 …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			2024

| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna waga platformowa z bezprzewodową transmisją danych do ważenia pacjentów na stojąco, na wózkach inwalidzkich, na noszach, leżankach. Zalegalizowana do celów medycznych wg klasy dokładności III | Tak |  |
|  | -Wygodna do transportu za pomocą dodatkowych 3 kółek podgumowanych i wbudowanemu uchwytowi. -Wygodne ważenie także na krześle dzięki wyjątkowo dużej platformie oraz funkcji Pre-TARA -Nośność 300 kg. -2 samo zapadające się rampy podjazdowe do wygodnego wjazdu na wagę w pakiecie. -Boczne barierki boczne zabezpieczające przed zsunięciem się łóżka. -Łatwy odczyt wyników ważenia na wyświetlaczu przewodowym z podstawką na biurko lub mocowaniem do ściany. -Wyświetlanie wyników z funkcją HOLD pozwala najpierw zająć się pacjentem, a dopiero w drugiej kolejności zanotować wynik ważenia. -Pamięć 3 x pre-tara | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie | 200 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2) |  |
|  | Działka elementarna | 100 g (zakres 1), 200 g (zakres 2) |  |
|  | Zakres TARA | max. 300 kg |  |
|  | Wymiary, wyświetlacz (szer. x wys. x głęb.) | 154 x 55 x 120 mm |  |
|  | Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) | 760 x 55 x 1.470 mm |  |
|  | Temperatura pracy | +10 °C do +40 °C |  |
|  | Wysokość cyfr wyświetlacza | 20 mm |  |
|  | Masa własna | 46,2 kg +/- 1 kg |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz |  |
|  | Możliwe zastosowanie z Interfejsem | RS232 |  |
|  | Funkcje | Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, BMI, amortyzacja |  |
|  | Min. 24 miesiące gwarancji | Tak |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.