Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Remont pomieszczenia w budynku nr 95 zajmowanego przez CBZC Wydział w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51

dla potrzeb zmian organizacyjnych”

WYMAGANIA OGÓLNE

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane z wykonaniem i odbiorem robót polegających na podziale pomieszczenia w budynku nr 95 zajmowanego przez CBZC Wydział w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, ścianką działową z g-k wraz z robotami towarzyszącymi.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie                 z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                    w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach                            i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian                  i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą                w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość                     i właściwości.

- We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

- kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60

- kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60

- płyty z wełny mineralnej 50mm

- profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75

- kątownik do profili ościeżnicowych UA 75

- profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL

- profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL

- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

- Skrzydło drzwiowe pojedyncze 90x200, wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone typu Porta CPL MODEL 1.1 kolor antracyt, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami, zamek, wkładka patentowa, klamka metalowa patentowa z długim szyldem Royal, skrzydło 90x200 + ościeżnica przylgowa, opaskowa, Porta System (grubość ściany 10cm)

- listwy przyścienne z polichlorku winylu

- klej Pronivin

- Sufit kasetonowy w tym profil główny, profil przyścienny, profile poprzeczne, wieszaki, pręty oraz wypełnienie z płyt sufitowych ze skalnej wełny mineralnej. Kolor biały. Typu Armstrong Perla OP 600x600x15mm

- przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej

- podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A

- uszczelki i podkładki amortyzacyjne

- Kratki wentylacyjne z PCV

- Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 450/750V, 3x1,5

- Oprawa rastrowa podtynkowa 60x60 przystosowana do świetlówek ledowych T8 LED, moc max 4x18 W, stopień ochrony min. IP 20,  materiał klosza PMMA, np. typu REGIS 4LED OPAL 418PT KANLUX. + świetlówki T8 LED 4 x 9W (każda min. 1000 lm)

- Łącznik p/t świecznikowy

- Listwy elektroinstalacyjne kablowe białe z PCW typu KI 60x40.1 Polam Suwałki, przykręcane.

- Obudowa natynkowa z ramką 2x45x45 (PEL)

- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na szorowanie min. 3 klasa, np. typu Dekoral Perfect

- śruby, wkręty itp.

- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4.	  Wymagania dotyczące robót

4.1 Wszystkie roboty powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

4.4 Roboty demontażowe

4.4.1. Roboty przygotowawcze demontażowe

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy zakończyć czynności kwaterunkowe tj. wynoszenie sprzętu, mebli, szaf pancernych itd. (kwaterunek po stronie WZiI KWP Kielce)

4.4.2. Roboty wykonawcze demontażowe

Roboty polegać będą na demontażu oświetlenia, gniazd PEL i listew elektroinstalacyjnych wskazanych przez WŁiI KWP Kielce. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewody które zostaną wykorzystane do dalszej eksploatacji.

4.5 Sprzęt, maszyny budowlane i środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4.6 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi                      i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji zadania.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                            będą podlegały poprawie przez Wykonawcę na własny koszt.

O wszelkich problemach napotkanych w czasie prowadzonych prac należy niezwłocznie informować osobę nadzorującą zadanie z ramienia Inwestora.

4.7 Wytyczne realizacji inwestycji

Inwestor zapewni rozwiązanie logistyczne w zakresie dostępu do pomieszczenia                  i miejsca składowania materiałów budowlanych

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producentów poszczególnych materiałów.

- Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.               w rejonie prac.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

6.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości będzie polegała na wizualnej ocenie efektu końcowego, sprawdzeniu zastosowanych materiałów, atestów itp.

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów                w tym opraw oświetleniowych

- Badanie pomontażowe robót zanikających

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości wykonania ścian z płyt g-k

- Sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów (płyt, profili)

- Sprawdzenie czy płyty nie posiadają uszkodzeń, wgnieceń itp.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i stabilności konstrukcji

- Sprawdzenie poprawności wykonania otworów drzwiowych

Kontrola jakości robót malarskich

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania                    i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

7  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

8  Odbiór i podstawa płatności

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Podstawą płatności będzie prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych (jeśli były sporządzane)

7. Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz                 z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.