ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- zakres podstawowy zamówienia:

- Przebudowa systemu teleinformatycznego OLIMP

- zakres objęty prawem opcji:

- licencja MS Windows Server Standard 2019 Core OLP 16Lic NL Gov CorelLic – 2 szt.

- licencja MS Windows Server Standard 2019 Cal OLP NL Gov DvcCAL – 50 szt.

- licencja MS Windows Remote Desktop Services  Cal 2019 OLP NL Gov DvcCAL – 50 szt.

- patchord VF45-MTRJ 2m – 30 szt.

- patchord MTRJSC 3M  4 kpl. – 10 szt.

- Nazwa przedmiotu

Przebudowa systemu teleinformatycznego ,,OLIMP” na potrzeby Żandarmerii Wojskowej

- Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Dostarczenie mediakonwerterów 100BASE-FX-100BASE-TX ze złączami RJ45 i SC – 10 szt.

  - Dostarczenie 50 stanowisk terminalowych. W skład wyposażenia stanowiska terminalowego wchodzi:

    - Terminal typu zero klient o parametrach nie gorszych niż:

      - Pobór energii w trybie: standby: 0.2w; praca: 5W (niezależnie od zewnętrznych urządzeń USB),

      - Minimalna liczba interfejsów: Video: 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, Sieć: 1xRJ45, Audio: 1x 3,5mm audio input, 1x3.5mm audio output, 1× 5V zasilanie DC in, 1× włącznik/reset,

      - Rozdzielczości: normalne rozdzielczości wyświetlacza (32 bity @ 60Hz): 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, and 1600×1200, wyświetlacza panoramicznego (wide) (32 bity @ 60Hz): 1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900,1680×1050, and 1920×1080

      - Dźwięk: 16 bity, 44.1Khz/ 48Khz audio wejście / wyjście przez 3.5mm stereo jack lub porty USB

      - Anti-theft

      - HDMI/VGA - Full HD 1080p dla wszystkich formatów medialnych (Rendering po stronie serwera – dla lokalnych i osadzonych w internecie filmów, na większości odtwarzaczy wideo; renderowanie po stronie użytkownika dla filmów lokalnych 
z odtwarzacza VLC w wersji 2.1.5 lub nowszej.)

      - Obsługa sieci: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45),

      - Wewnętrzne urządzenia - budowa wewnętrzna oparta na półprzewodnikach. Brak ruchomych części, wentylatorów.

      - Terminal nie może przechowywać danych lokalnie, dane są pobierane 
z i zapisywane na serwerze. Dostęp do danych USB kontrolowany przez ustawienia użytkownika. Budowa wewnętrzna oparta na półprzewodnikach. Brak ruchomych części, wentylatorów.

      - Niezawodność (MTBF) - »100,000 godzin (obliczone na podstawie Bellcore Issue 6 TR-332, Przypadek 2, Część I przy 400 C).

      - Certyfikaty - FCC Class A&B, CE, CCC, RoHS compliant, BIS, NOM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

      - Środowisko pracy - Temperatura od 00 C do 400 C. Wilgotność od 10 do 85% (bez kondensacji),

    - Zasilacz, uchwyt VESA do montażu na monitorze, instrukcja obsługi.

    - Dodatkowe oprogramowanie użytkownika - vMatrix Server Manager obsługujący Dynamic Deskto Protocol (DDP). Obsługiwane systemy operacyjne - Microsoft Windows 8 ,8.1, 10, Server 2012, 2016, 2019

    - Monitor o parametrach nie gorszych niż:

      - Panel: IPS

      - Wielkość plamki Max. 0.275mm

      - Wielkość ekranu: 21,5”

      - Rozdzielczość: 1920x1080

      - Kąty widzenia: 178/178

      - Jasność: 250 cd/m2

      - Kontrast statyczny: 1000:1

      - Interfejsy: D-SUB, DVI-D, Display Port (dopuszczalne złącze HDMI zamiast DVI pod warunkiem dołączenia przejściówki z kabla DVI na HDMI lub DP)

      - Menu OSD dostępne z poziomu obudowy monitora

      - Automatyczne dostrojenie parametrów obrazu do wyświetlanej aplikacji

      - Blokada Kensington

      - Opcjonalnie - głośniki – dopuszcza się doczepianą listwę z głośnikami.

      - VESA 100 x 100mm

      - Regulacja wysokości ekranu Minimalnie 130 mm

      - Regulacja swivel w zakresie minimalnie -45 do +45 stopni

      - Pivot: Tak

      - Porty USB wbudowane w ramę monitora:  : Min. 2 porty wejściowe, 1 port wyjściowy

      - Zużycie energii - w trybie ekologicznym pracy maksymalne zużycie energii 15W lub typowo max 28W

      - Wykończenie obudowy – Matowe

      - Regulacja kąta nachylenia ekranu - w zakresie minimalnie 25 stopni

      - Kable - komplet kabli zasilających i połączeniowych  (wymagane okablowanie umożliwiające podłączenie monitora do terminala).

      - Instrukcja i sterowniki

      - Gwarancja - Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego
i wyłącznego  przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane  z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu i firmy serwisującej – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu  – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

      - Certyfikaty: TCO 03 lub nowszy.

    - Klawiatura USB,

    - Mysz USB,

    - Mediakonwerter 100BASE-FX-100BASE-TX ze złączami RJ45 i SC;

    - Patchcord światłowodowy Duplex SC-ST – min. 3 m

    - Patchcord Cat. 6A S/FTP – 1 m.

    - Listwa zasilająca 5 gniazdowa z automatycznym bezpiecznikiem.

    - Napęd optyczny zewnętrzny na USB DVD-R/RW.

  - Przeprowadzenie wstępnej konfiguracji urządzeń w siedzibie zamawiającego.

- Warunki gwarancji i serwisowania:

Gwarancja producenta na okres 24 miesięcy świadczona na miejscu u Zamawiającego.

- Prawo opcji

  - Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia 
o zakup i dostawę wskazanych poniżej licencji systemu Microsoft Windows oraz patchcordów światłowodowych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.

  - Produkty objęte zamówieniem opcjonalnym:

    - Licencje na oprogramowanie:

    - Licencja MS Windows Server Standard 2019 Core OLP 16Lic NL Gov CoreLic – 2 szt.,

    - Licencja MS Windows Server 2019 CAL OLP NL Gov DvcCAL – 50szt. ,

    - Licencja MS Windows Remote Desktop Services CAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL – 50szt.

    - Patchcord światłowodowy ze złączem:

    - VF45 - MTRJ 2m. – 30 szt.

    - MTRJ – SC 3m. – 10 szt.

  - Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie opcjonalne realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia opcjonalnego w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 
04.12.2020 r.

Klauzula społeczna

| Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie osoby bezrobotnej: |  | TAK |  | NIE |

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.

    - Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.).

    - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:

  - osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;

  - osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;

oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.

    - W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.

    - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowaną dostawę wymagań określonych w OPZ

Przedmiot dostawy Proszę wpisać model, typ, markę Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowana dostawa pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanej dostawie występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika