Załącznik nr 6.1 do SWZ BZP.271.1.12.2021

Załącznik nr 1 do umowy nr……

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY (SZR)

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerzystów i pieszych na wskazanych skrzyżowaniach (poz. od 1 do 29 w tabeli nr 1);

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na wskazanych drogach oraz podział aut na rejestracje polskie, niemieckie i inne (poz. 30 - 32 w tabeli nr 1);

# Opracowań z wykonywanych pomiarów zapisanych danych, na odpowiednich formularzach, w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu;

# Pomiar hałasu komunikacyjnego – zapisy danych zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.) (Tabela nr 2);

# Pomiarów natężenia ruchu oraz obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), z uwzględnieniem wyników i Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu” (udostępnionego przez Zamawiającego – załącznik nr 7 do SZR). Tabela 3.

# Wykonanie pomiarów widoczności przejazdu kolejowo - drogowego w miesiącu czerwiec – wrzesień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744 ze zm.).

# Ad. 1.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przejeżdżających przez wloty skrzyżowań oraz liczby rowerzystów i pieszych przekraczających wloty skrzyżowań.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego wlot skrzyżowania.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Do każdych pomiarów na skrzyżowaniach należy obliczyć sumy całodobowe (łączne oraz z podziałem na poszczególne jednostki) dla poszczególnych skrętów i do jazdy na wprost.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D5 (załącznik nr 1 do SZR).

# W godzinach od 1300  do 1800 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 2.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów (z podziałem na rejestracje polskie, niemieckie i inne), rowerów i pieszych przekraczających przekrój drogi.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przekrój drogi.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6c (załącznik nr 2 do SZR).

# W godzinach od 1300 do 1800 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 3.

# Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych;

# -	wypełnione formularze D7 (zał. 5 do SZR) zestawiające tabelarycznie i graficznie natężenie ruchu;

# - 	załączone formularze D5 (zał. 1 do SZR) i D6c (zał. 2 do SZR);

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# Ad. 4.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistego hałasu komunikacyjnego w danych punktach miasta Świnoujście;

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach określonych w tabeli nr 2;

# Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.), określone w tabeli nr 2;

# Przeprowadzenie pomiarów tła akustycznego w każdym punkcie pomiarowym;

# Okres pomiarów może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D9 (załącznik nr 6 do SZR).

# Ad. 5.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przekraczających przekrój drogi oraz obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), z uwzględnieniem Studium Wykonalności (udostępnione przez zamawiającego – załącznik nr 7 do SZR).

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 3.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu przejeżdżającego przekrój drogi.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6d (załącznik nr 3 do SZR).

# Obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), przewodnik po wskaźnikach i Studium Wykonalności (załącznik nr 7 do SZR). Dokładna lokalizacja punktów pomiarowych powinna zostać ustalona z Zamawiającym.

# Dane pomiarowe wraz z obliczeniami oszczędności czasu należy przekazać do dnia 30.06.2021 r.

Ad. 6.

Wykonanie pomiarów widoczności przejazdu kolejowo - drogowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Wykonanie pomiarów widoczności przejazdu kolejowo – drogowego należy wykonać w lokalizacjach:

- Droga nr 5702Z, ul. Norberta Barlickiego, km 0+008, linia kolejowa nr 14 (Szczecin Dąbie – Świnoujście), km 99,169;

- Droga nr 5702Z, ul. Norberta Barlickiego, km 0+388, linia kolejowa nr 14 (Szczecin Dąbie – Świnoujście), km 96,637;

- Droga nr 5702Z, ul. Norberta Barlickiego, km 2+310, linia kolejowa nr 14 (Szczecin Dąbie – Świnoujście), km 96,787,

- Przejazd nr 4, ul. Dworcowa, km 0+414, linia kolejowa nr 997 (Świnoujście SiB – Baza Promów

Mor), km 0,173;

- Przejazd nr 5, droga nr 930061Z, ul. Ku Morzu, km 0+017;

Tabela 1 miejsc pomiarów natężenia ruchu:

| Lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Kierunek pomiaru | Termin pomiaru | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKRZYŻOWANIA (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 1 | 1a, 1b, 1c, 1d | skrzyż. rondo ul. Wolińskiej, Odrzańskiej, Pomorskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 2 | 2a, 2b, 2c, 2d | skrzyż. ul. Wolińskiej, Ludzi Morza i Skandynawskiej | wszystkie kierunki | 4 raz (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 3 | 3a, 3b, 3c, 3d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Szkolna, Poznańska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 4 | 4a, 4b, 4c, 4d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Matejki i Gdańska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 5 | 5a, 5b, 5c, 5d | skrzyż. ul. Grunwaldzka, 11-go Listopada, Karsiborska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 6 | 6a, 6b, 6c | skrzyż. ul. Piastowska, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 7 | 7a, 7b, 7c, 7d | Rondo: ul. Chrobrego, ul. Piastowska, ul. Mieszka I, ul. Sikorskiego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 8 | 8a, 8b, 8c, 8d | Rondo: ul. Marynarzy, ul. Grunwaldzka, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Plac Kościelny | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 9 | 9a, 9b, 9c | skrzyż. ul. Wybrzeże Władysława IV, ul. Armii Krajowej, ul. Chrobrego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 10 | 10a, 10b, | skrzyż. ul. Wybrzeże Władysława IV, ul. Marynarzy | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 2 |
| 11 | 11a, 11b, 11c | skrzyż. ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 12 | 12a, 12b, 12c, 12d | skrzyż. ul. Fińska, ul. Skandynawska, ul. Duńska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 13 | 13a, 13b, 13c | skrzyż. ul. Grunwaldzka, Wilków Morskich, Steyera | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 5 |
| 14 | 14a, 14b, 14c, 14d | skrzyż. ul. Wojska Polskiego, Matejki, Konstytucji 3 Maja | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 15 | 15a, 15b, 15c | skrzyż. ul. Barlickiego, Ku Morzu | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 16 | 16a, 16b, 16c | skrzyż. ul. Chrobrego, Uzdrowiskowa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 17 | 17a, 17b, 17c, 17d | skrzyż. ul. Sienkiewicza, Moniuszki/Prusa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 18 | 18a, 18b, 18c, 18d | skrzyż. ul. Sienkiewicza, ul. Matejki | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 19 | 19a, 19b, | skrzyż. ul. Sienkiewicza, Chrobrego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 2 |
| 20 | 20a, 20b, | skrzyż. ul. Grunwaldzka, Wielkopolska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 2 |
| 21 | 21a, 21b, 21c, 21d | skrzyż. ul. Konstytucji 3 Maja, Piastowska, Kościuszki | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 22 | 22a, 22b, 22c | skrzyż. ul. Barlickiego, Ludzi Morza, | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 23 | 23a, 23b, 23c, 23d | skrzyż. ul. Sienkiewicza, ul. Krzywoustego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 24 | 24a, 24b, 24c, | skrzyż. ul. Steyera, ul. Daszyńskiego | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 25 | 25a, 25b, 25c | skrzyż. ul. Wolińska, ul. Sąsiedzka | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 26 | 26a, 26b, 26c | skrzyż. ul. Karsiborska, ul. Nowokarsiborska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 27 | 27a, 27b, 27c | skrzyż. ul. Wojska Polskiego, ul. Bałtycka | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 28 | 28a, 28b, 28c | skrzyż. ul. Zalewowa, ul. Sąsiedzka | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 29 | 29a, 29b, 29c, 29d | skrzyż. ul. 11 Listopada, Wojska Polskiego, Matejki | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle – z podziałem na rejestracje Polskie, Niemieckie i inne oraz rowery, pieszych) |
| 30 | 34 | ul. Grunwaldzka | przy granicy Polsko-Niemieckiej | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny | 1 |
| 31 | 35 | ul. Wojska Polskiego | przy granicy Polsko-Niemieckiej | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny | 1 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na pieszych, osoby niepełnosprawne) |
| 32 | 36a, 36b, 36c, 36d | Park Zdrojowy | Wszystkie kierunki (wejścia/ wyjścia z Parku Zdrojowego) | 6 razy (19 i 20 czerwca w godz. od od 600 do 2200 oraz 3 i 4 lipca w godz. od 600 do 2200 oraz 14 i 15 sierpnia w godz. od 600 do 2200 ) | 4 |

# Uwaga: jako dzień powszedni należy rozumieć dzień roboczy, który nie jest poprzedzony dniem wolnym, ani po którym nie następuje dzień wolny, tj. wtorek, środę lub czwartek.

Tabela 2 miejsc pomiarów hałasu komunikacyjnego:

| Lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| SKRZYŻOWANIA (Program ochrony środowiska przed hałasem dla trzech wybranych skrzyżowań, na każdym skrzyżowaniu 1 całodobowy punkt pomiarowy w miejscu zabudowy chronionej akustycznie) |
| 1 | 1 | Rondo: ul. Marynarzy, ul. Grunwaldzka, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Plac Wolności | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 2 | 2 | ul. Sienkiewicza (na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Piłsudskiego | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 3 | 3 | ul. Sienkiewicza (na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Krzywoustego | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 4 | 4 | ul. Kasprowicza (na odcinku od ulicy Gierczak do ul. Nowowiejskiego) | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 5 | 5 | ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Orkana do ul. Matejki) | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 6 | 6 | ul. Barlickiego 32-34 | od 1 lipiec do 31 sierpnia oraz od 15 września do 15 listopada 2021 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |

Tabela 3 drogi na których należy obliczyć oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych:

| Lp. | Lokalizacja | Termin pomiaru | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Słowackiego | 2 razy (16/17.04 - piątek/sobota w kwietniu) w godz. od 600 do 2200 | 2 |
| 2 | ul. Sienkiewicza | 2 razy (16/17.04 - piątek/sobota w kwietniu) w godz. od 600 do 2200 | 1 |