ZP/05/2020															Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### Należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową,  zgodnie z treścią SIWZ

#### Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej ZP/05/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4 - Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego

| Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania np. „Odpowiedzi Nr 1 DD/226/2020 z 12.12.2020” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień. Modularny trzpień tytanowy, bezcementowy, ryglowany dystalnie przeznaczony do rewizyjnych alloplastyk stawu biodrowego składa się z: - trzpienia udowego * prostego – średnice 14-28mm, długości 120-260mm * wygiętego – średnice 14-28mm, długości 140 -260mm * śruby łączącej oba elementy - części szyjkowo-krętarzowej w długościach 55-105mm oraz - śruba blokujaca dystalnie o średnicy 4,9mm i długościach 32-54mm (tylko dla trzpienia wygiętego) technika operacyjna stwarza możliwości połączenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej. Instrumentarium na czas zabiegu dostarczone w terminie zgodnym z umową - Zamawiający złoży zamówienie faksem lub drogą elektroniczną | 10 szt. 10 szt. 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 2. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka Implanty wykonane z tantalu o porowatości do 80%. System zawiera: Panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiarach 48 – 80 mm ze skokiem co 2 mm. Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm. Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm). Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe. Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm. Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm. Instrumentarium na czas zabiegu dostarczone w terminie zgodnym z umową - Zamawiający złoży zamówienie faksem lub drogą elektroniczną | 20 szt. 20 szt. 15 szt. 10 szt. 5 szt. 5 szt. 60 szt. 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 3. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka II typu press-fit wykonana ze stopu tytanu w technologii druku 3D, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkłady do panewki symetryczne, asymetryczne, pół związane na głowy rosnące 28,32,36mm, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. Instrumentarium na czas zabiegu dostarczone w terminie zgodnym z umową - Zamawiający złoży zamówienie faksem lub drogą elektroniczną | 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, modularna, kłykciowa, tylnie związana. Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany, występujący w dwóch wersjach: fixed bearing i mobile bearing. Wersja mobile bearing o niesymetrycznej powierzchni, uniesionej na środku, dopasowanej do wkładki piszczelowej, w co najmniej 5 rozmiarach. Każda wersja komponentu piszczelowego z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei)wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki, do wypełnienia masywnego ubytku w piszczeli oraz adaptera off-setowego. Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu tacy piszczelowej, w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Trzpienie udowe i piszczelowe w co najmniej dwóch długościach. Możliwość zastosowania off-setu udowego 2,5mm, 5mm lub 7,5mm oraz off-setu piszczelowego 2,5mm lub 5mm. Bloczki udowe i piszczelowe w co najmniej dwóch długościach. Komplet stanowią: komponent udowy i piszczelowy cementowany, wkładka polietylenowa, trzpień udowy i piszczelowy, bloczek udowy i piszczelowy, adapter off-setowy piszczelowy. - komponent udowy cementowany - komponent piszczelowy cementowany - wkładka polietylenowa, - Trzpień (przedłużka udowa) - Trzpień (przedłużka piszczelowa), - Podkładka udowa, - podkładka piszczelowa, - Adapter offsetowy udowy - Adapter offsetowy piszczelowy - Skrzydełka derotacyjne - kołnierz piszczelowy Regenerex Instrumentarium na czas zabiegu dostarczone w terminie zgodnym z umową - Zamawiający złoży zamówienie faksem lub drogą elektroniczną | 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 20 szt. 15 szt. 8 szt. 8 szt. 15 szt. 4 szt. 1 komplet |  |  |

Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w czwartej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wartości podane w drugiej kolumnie („Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna”) stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.