I.7013.19.1.2024.ST                                                                                      Krosno, dnia 22.02.2024 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych.

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 – modernizacja budynku”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111100-09 – Roboty w zakresie burzenia,

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe,

45320000-6 – Roboty izolacyjne (iniekcyjne),

45262500-6 – Roboty malarskie i murowe,

45410000-4 – Tynkowanie.

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie,

45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg.

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na wykonaniu przepony izolacji poziomej ścian oraz podłóg pomieszczenia A tj. tzw. dawnej obieralni oraz przepony izolacji poziomej strukturalnej ściany w korytarzy pomieszczenie B (wg. załączonej Inwentaryzacji).

Zakres prac:

- Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem A na przyległym korytarzem wraz z poszerzeniem otworu wraz wstawieniem nadproży stalowych),

- Wykonanie nowego oświetlenia jeden punkt główny oraz oświetlenie nad lustrem,

- Rozebranie istniejących płytek podłogowych wraz z glazura ścienną,

- Rozbiórka wylewki betonowej zbrojonej,

- Pogłębienie pod konstrukcję posadzek,

- Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego i WOD-KAN (oprawy, gniazdka itp.)

- Skucie mokrych tynków piwnicznych na całą wysokość

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku,

- Ułożenie foli separacyjnej,

- Wykonanie podkładu betonowego B25 o grubości 10 cm (wodoszczelność –W8) zbrojonego przeciwskurczowo siatką fi 8 o rozstawie 20 cm w każdym kierunku,

- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej zawilgoconych ścian ceglanych w pomieszczenia A,

- Wykonanie iniekcji pionowej ciśnieniowej strukturalnej rozstaw otworów siatka co 12-15 cm, (w pomieszczeniu A oraz B)

- Uszczelnienie styku ściana - płyta systemową zaprawą uszczelniającą (opcjonalnie taśmą uszczelniającą),

- Wykonanie warstwy uszczelnienia typu wannowego z elastycznego szlamu mineralnego ( wraz z wyobleniem i wywinięciem na ścianę ok. 30 cm powyżej posadzki),

- Wykonanie nowych tynków renowacyjnych magazynujących sole (o wysokości średnio ok. 1m),

- Wykonanie Izolacji ze styropianu posadzkowego min.EPS 100 gr. 10 cm (λ=0,31W/m2)

- Ułożenie folii PE typu szerokiego,

- Wylewka betonowa 5 cm zbrojona,

- Montaż drzwi wewnętrznych (90/200cm w świetle) płytowych ze wzmocnionym ramiakiem (+ dolna wentylacja tuleje, zamek łazienkowy na wkładkę patentową),

- Ułożenie foli w płynie 2 krotne na  wylewce wraz z wywinięciem na ściany do wysokości ok. 150 cm,

- Ułożenie płytek gresowych w stylu karo antypoślizgowych klasa min. R10 układane na elastycznej zaprawie klejowej,

- Wykonanie glazury z płytek ceramicznych na całą wysokość (do sufitu w pomieszczeniu A, do zabudowy w pomieszczeni B),

- Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okienno- drzwiowej,

- Przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z po szpachlowaniem,

- Gruntowanie podłoży po malowanie,

- Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi,

- Montaż wentylatora z pomieszczeniu A wraz z podłączeniem elektrycznym,

- Wykonanie nowego okablowania w pomieszczeniu A wraz z osprzętem (1 oświetlenie główne + oświetlenie nad lustrem+ 2 gniazdka podwójne.

- Wykonanie instalacji WOD-KAN wraz z rewizją pod posadzkową. (istniejąca rura żeliwna na głębokości ok. 1 m poniżej posadzki)

- Biały montaż wraz z wyposażeniem montażem wygrodzenia z HPL na wys. Ok. 2m głębokość 1,5m okucia stal nierdzewna, zamek łazienkowy),

- Wyposażenie toalety wg. przedmiaru,

- Uporządkowanie pomieszczeń (sprzątanie, mycie),

Wszystkie posadzki należy licować wysokościowo do korytarza głównego (bez progowo), wraz z obniżeniem istniejącej posadzki pomieszczenia A o ok. 15 cm.

W kosztach prac należy uwzględnić ręczny transport materiałów budowlanych i rozbiórkowych z pomieszczeń piwnicznych odległość po bocznej klatce schodowej ok. 30-40m.

- Uporządkowanie pomieszczeń (sprzątanie, mycie),

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o w/w dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.

UWAGA: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla ww. zakresu robót budowlanych przed złożeniem oferty.

2.Termin wykonania zamówienia:	rozpoczęcie:	 01.07.2024 r,

zakończenie:	19.08.2024 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 – modernizacja budynku”.

## NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2024 r. przed godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 08.03.2024 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 08.03.2024 r. o godz. 12.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Sławomir Tomczyk - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 211, tel. 13 47 43 211, e-mail: Tomczyk.slawomir@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 211.