Załącznik nr 4d do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 4 – zakup narzędzi do operacji wideotoraskopowych oraz otwartych – I

|  | Wykonawca | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  | Producent | ..................................................................................................................................... |
|  | Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak podać |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu -instrumentu-kontenera na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić narzędzie/instrument o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy lub wymiany | Tak |  |
| 7 | Przegląd oferowanego zestawu w okresie gwarancji co 12 miesięcy, ostatni przegląd na zakończenie gwarancji | Tak /Nie Podać |  |
| 8 | Dostawa | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Narzędzia (instrumenty) nowe nieużywane, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 11 | Dostępne u Zamawiającego metody dekontaminacji: -sterylizacja parowa w temp 134 0C -sterylizacja parowa w temp 121 0C -sterylizacja nadtlenkiem wodoru 58 % w czasie: -16 min -25 min. -36 min -52 min Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczna 90 0C Mycie i dezynfekcja maszynowa termiczno-chemiczna kwasem nadoctowym max 55 0C | Tak Wskazać spośród dostępnych metod u Zamawiającego metody: -sterylizacji oraz -mycia i dezynfekcji |  |
| 12 | Narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe, wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13 | Narzędzia mają być oznakowane nazwą firmy (producenta) i nr katalogowym (producenta) | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 14 | Do zabiegów typu „VATS” aluminiowy kontener do sterylizacji o pojemności do 12 narzędzi (instrumentów), Silikonowe uchwyty z pionowymi otworami dla łatwego układania narzędzi, silikonowe elementy zapobiegające przemieszczaniu się narzędzi w transporcie i sterylizacji. Możliwość sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej. FS=nie do zwrotu/wymiany, wymiary: 24cm x 53cm x 6.4cm +/- 2 cm Ilość: 1 sztuka Oferowany kontener ma umożliwić spakowanie oferowanych 12 narzędzi (instrumentów) lub rozwiązanie równoważne polegające na tym aby dostarczyć zestaw np. 2 kontenerów do sterylizacji mieszczących po 6 oferowanych instrumentów. Kontenery mają posiadać uchwyty z pionowymi otworami dla łatwego układania narzędzi, silikonowe elementy zapobiegające przemieszczaniu się narzędzi w transporcie i sterylizacji. Możliwość sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej. | Tak |  |
| 15 | Torakoskopowe nożyczki preparacyjne typu „Chitwood” , pierścieniowy uchwyt – pokryty czarną platyną, ostrze o większej wytrzymałości na zużycie np. typu: „SuperCut” zagięte w lewo o długości 3cm, wykończenie ostrza tępe, z portem do czyszczenia, długość robocza: 18,5cm, długość całkowita: do max 31cm, średnica szaftu: 5mm. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 16 | Torakoskopowy klem typu „Chitwood Debakey”, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, ząbkowane szczęki zagięte w lewo, szczęki debakey 1x2 o długości do 6cm, długość robocza: 21cm, długość całkowita: do max 32cm, szaft o średnicy: 5 mm. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 17 | Torakoskopowa pęseta typu „DeBakey Cooley”, bez zatrzasku, końcówka zagięta w prawo pod kątem 90° długość robocza do max 25 cm, długość całkowita do max 35 cm, średnica szaftu do max 11 mm. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 18 | Torakoskopowy klem typu „Harken”; bez zatrzasku, pierścieniowy uchwyt, szczęki zagiętę zwężane typu DeBakey 1x2; szczęki o długości do max 10 cm, długość robocza 24cm; długość całkowita do max 37cm; średnica szaftu do max 11 mm. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 19 | Torakoskopowy klem płucny typu „Foerster”; szczęki odgięte w lewo, owalne, okienkowe o szererokości 20mm; szaft do max 11mm; długość całkowita do max 34cm; długość robocza 23,5cm; z zatrzaskiem, uchwyt pierścieniowy. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 20 | Torakoskopowy dysektor typu „Gening J SPH Snake”, z zatrzaskiem, szczęki o kształcie stożkowym podgięte ku górze, uchwyt pierścieniowy, szaft stożkowy o średnicy 5-8 mm, długość robocza: do max 24cm, długość całkowita: max 35cm. Ilość: 1 sztuka | Tak |  |
| 21 | Torakoskopowy klem typu „D’Amico DeBakey”, pierścieniowy uchwyt, z zatrzaskiem szczęki zwężane typu DeBakey 1x2, zagięte w lewo o długości 11cm, długość robocza: 25,4cm, długość całkowita do max 37cm, średnica szaftu: do max 11mm. Ilość: 3 sztuki | Tak |  |
| 22 | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szerokości 11-12mm, długość robocza: 23cm, długość całkowita: do 34cm, średnica szaftu: 5mm. Ilość: 1 sztuki | Tak |  |
| 23 | Torakoskopowy klem dyssekcyjny typu „Gonzales-Rivas”, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt,szczęki 1x2 Debakey, długość robocza: 19 cm, długość całkowita: do max 29 cm, średnica szaftu: do max 6 mm. Ilość: 3 sztuki | Tak |  |
| 24 | Torakoskopowa pęseta biopsyjna do mediastinoskopii typu „D’Amico”, pierścieniowy uchwyt bez zatrzasku, szczęki zagięte, owalne okienko w typie łyżeczki o szerokości 7mm, długość całkowita: do max 40cm, długość robocza: 28cm, szer. szaftu: do max 8mm Ilość: 3 sztuki | Tak |  |
| 25 | Torakoskopowy ssak typu „Dennis”, bez regulacji siły ssania, końcówka tępa o szerokości 7,5mm, długość robocza: 22cm, długość całkowita: do max 36cm, szaft zagięty o średnicy do max 5mm. Ilość: 2 sztuki | Tak |  |
| 26 | Klem grasper okienkowy typu „Foerster”, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, lewostronnie głęboko podgięty, owalne szczęki 20mm, długość robocza: 24cm, długość całkowita: do max 36cm Ilość: 1 sztuki | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.