Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZADANIE NR 1

- Latarka dalekosiężna

– 200 szt. zakres podstawowy

- Nazwa przedmiotu:

Latarka dalekosiężna - stanowi dodatkowe wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczona do rozświetlania dużych obszarów podczas niedostatecznej widoczności. Latarka musi być wykonana z materiału nietłukącego się. (wytrzymała obudowa, odporna na upadki, wstrząsy i wodę) w kolorze czarnym. Części składowe latarki to: głowica, korpus. Latarka musi być zasilana akumulatorami, ładowana za pomocą ładowarki sieciowej i samochodowej. Wyposażona w dwa źródła światła – skupione i dalekosiężne światło rozproszone. Uchwyt powinien umożliwiać swobodne przenoszenie latarki. Latarka powinna posiadać możliwość przenoszenia na pasku.

- Parametry wymagane:

- długość latarki– od 16 cm do 25 cm;

- wysokość latarki – od 15 cm do 18 cm;

- zasięg – nie mniej niż 300 m;

- źródło światła – LED;

- minimum dwa tryby świecenia (światło skupione i rozproszone);

- czas świecenia na 100% – nie mniej niż 3 h;

- czas pracy co najmniej 20 h;

- moc latarki – nie mniej niż 650 lumenów;

- masa do 1000 g;

- wskaźnik stanu naładowania akumulatora;

- obudowa tworzywo sztuczne koloru czarnego, odporne na wodę.

- Gwarancja: co najmniej 24 mies. od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Skład kompletu:

- latarka;

- akumulator (w ilości i o mocy zapewniającej prawidłowe użytkowanie);

- ładowarka 230V AC (sieciowa), 12V DC (samochodowa gniazdo zapalniczki) oraz możliwość ładowania przez USB;

- pasek na ramię;

- pudełko - opakowanie.

- Wymagania dotyczące użytkowania: latarka przewidziana jest do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temp.  
od – 30°C do + 50°C;

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

ZADANIE NR 2

- Latarka patrolowa z nakładką
– 300 szt. zakres podstawowy

- Nazwa przedmiotu:

Latarka patrolowa z nakładką – stanowi dodatkowe specjalistyczne wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczona do podawania w nocy, lub  w warunkach ograniczonej widoczności poleceń dla kierujących pojazdami do określonego zachowania się. Latarka musi być wykonana z aluminium pokrytego powłoką antykorozyjną w kolorze czarnym. Części składowe latarki to: głowica, korpus i zakrętka. Latarka musi być wodoszczelna, zasilana akumulatorami. 
W latarce powinna być możliwość regulowania skupienia wiązki światła poprzez np. obrót głowicy. Uchwyt lub kabura do latarki powinny zapewniać możliwość przenoszenia latarki na pasie 
o szerokości 5 cm. Nakładka na głowicę musi emitować światło barwy czerwonej.

- Parametry wymagane:

- długość latarki z nakładką – od 30 cm do 35 cm;

- długość latarki bez nakładki – od 16 cm do 17 cm;

- zasięg – nie mniej niż 500 m;

- źródło światła – LED;

- minimum cztery tryby świecenia: 100%, 60%, 30%, 2 tryby światła ukrytego (światło stroboskopowe/SOS);

- czas świecenia na 100% – nie mniej niż 4 h;

- moc latarki – nie mniej niż 900 lumenów;

- masa do 300g;

- wskaźnik stanu naładowania akumulatora;

- Obudowa koloru czarnego wykonana z aluminium.

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Skład kompletu:

- latarka;

- akumulator (w ilości zapewniającej właściwe działanie);

- ładowarka 230V AC, 12V DC oraz możliwość ładowania przez USB;

- uchwyt lub kabura do przenoszenia latarki na pasie;

- nakładka na głowicę w kolorze czerwonym.

- Wymagania dotyczące użytkowania: latarka przewidziana jest do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temp. od – 30°C do 
+ 50°C.

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

ZADANIE NR 3

- Urządzenie do pomiaru hałasu zewnętrznego w pojazdach
– 47 szt. zakres podstawowy
– 2 szt. zakres objęty prawem opcji

- Nazwa przedmiotu:

Urządzenie do pomiaru hałasu zewnętrznego w pojazdach – stanowi dodatkowe specjalistyczne wyposażenie żołnierzy ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej. Urządzenie to będzie przeznaczone do pomiaru poziomu hałasu w pojazdach mechanicznych. Konstrukcja miernika powinna umożliwiać obsługę przez jedną osobę (tj. mieścić się w jednej ręce osoby obsługującej). Miernik ten powinien posiadać możliwość odczytu z dużego (czytelnego) wyświetlacza LCD oraz posiadać możliwość wydruku (ręczne, automatyczne). Ponadto urządzenie powinno posiadać pamięć wewnętrzną (służącą do archiwizacji wyników badań) i spełniać wymagania IEC 6167-1. Zakres działania pomiaru hałasu powinien mieścić się w przedziale od 30 do 130 dB z możliwością zmiany zakresu pomiaru, w co najmniej czterech zakresach. Dokładność pomiaru urządzenia powinna mieścić się w granicy błędu max do „+” „-” 2 dB. Miernik ten powinien być wyposażony w filtry korekcyjne „A” i „C”. Urządzenie to powinno posiadać możliwość wykonywania pomiarów poza stacją diagnostyczną w różnych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Urządzenie do pomiaru hałasu zewnętrznego w pojazdach powinno być wyposażone 
w zasilanie wewnętrzne (akumulator z możliwością ładowania). Całość wyposażenia wraz 
z miernikiem powinna znajdować się w walizce (lub obudowie z tworzywa sztucznego) służącej do transportu oraz jego przechowywania.

- Parametry podstawowe:

- waga urządzenia nie powinna przekraczać 1,2 kg;

- wymiary urządzenia długość od 150 mm do 300 mm, szerokość do 80 mm, grubość 
do 60 mm;

- pamięć wewnętrzna urządzenia co najmniej 200 pomiarów;

- wyświetlacz LCD.

- Skład kompletu:

- akumulator (w ilości zapewniającej prawidłowe użytkowanie);

- ładowarka sieciowa 230V AC;

- ładowarka samochodowa 12V DC (wtyczka do gniazda samochodowego);

- drukarka.

- Gwarancja: co najmniej 24 mies. od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Wymagania dotyczące użytkowania: miernik przewidziany jest do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temp.  
od – 20°C do + 40°C.

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

ZADANIE NR 4

Lusterko teleskopowe duże 
- 144 szt. zakres podstawowy
– 41 szt. zakres objęty prawem opcji

- Nazwa przedmiotu:

Lusterko teleskopowe duże - stanowi dodatkowe wyposażenie żołnierzy pionu prewencji Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczone do realizacji sprawdzeń pirotechnicznych w miejscach trudnodostępnych tj.: podwozi samochodów, podestów, sufitów podwieszanych oraz lokalizowania przedmiotów w obiektach infrastruktury miejskiej, w środkach transportu a także do obserwacji 
z ukrycia. Lustro to powinno być okrągłe panoramiczne (dopuszcza się lustro prostokątne). Stylisko (drążek) powinno być wykonane z aluminium w kształcie rurki posiadające możliwość składania teleskopowego oraz, być wyposażone w gumową rękojeść. Lusterko to powinno być wyposażone w latarkę lub inny system oświetlenia (zasilany za pomocą akumulatora) zapewniający użytkowanie w warunkach niedostatecznej widoczności.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne:

- Długość teleskopu po rozłożeniu od 60 do 180 cm.

- Długość teleskopu po złożeniu do transportu od 40 do 60 cm.

- Pokrowiec brezentowy z uchwytem.

- Powierzchnia  lustra montowana gwintowo, wypukła, o rozmiarach:

- nakładka lustrzana prostokątna: nie mniejsza jak 10 x 15 cm,

- nakładka lustrzana okrągła: średnica od 10 do 16 cm.

- Zamontowana na wysięgniku teleskopowym latarka z własnym zasilaniem akumulatorowym 
i ładowarką. Gładki odbłyśnik zapewnia równy pierścień zewnętrzny Szyba ochronna reflektora wykonana z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu.

- Wagę nieprzekraczającą 1 kg.

- Powłokę antykorozyjną.

- Gwarancja: co najmniej 24 mies. od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

Lusterko teleskopowe małe
- 31 szt. zakres podstawowy
– 133 szt. zakres objęty prawem opcji

- Nazwa przedmiotu:

Lusterko teleskopowe małe - stanowi dodatkowe wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczone do realizacji sprawdzeń pirotechnicznych w miejscach trudnodostępnych 
tj.: podwozi samochodów, podestów, sufitów podwieszanych oraz lokalizowania przedmiotów 
w obiektach infrastruktury miejskiej, w środkach transportu a także do obserwacji z ukrycia. Lustro to może być okrągłe, owalne lub prostokątne. Powierzchnia lustra szkło powinna  być panoramiczna. Stylisko (drążek) teleskopowe, które powinno być wykonane z aluminium  (dopuszcza się inny metal) wyposażone w gumową rękojeść.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne:

- Długość teleskopu po rozłożeniu od 70 do 100 cm.

- Długość teleskopu po złożeniu do transportu od 15 do 40 cm.

- Pokrowiec brezentowy z uchwytem.

- Powierzchnia  lustra panoramiczna (wypukła), o rozmiarach:

- nakładka lustrzana prostokątna lub owalna:

- szerokość od 4 cm do 6 cm,

- wysokość od 6 cm do 8 cm;

- nakładka lustrzana okrągła: średnica od 4 do 8 cm.

- Wagę nieprzekraczającą 0,7 kg.

- Powłokę antykorozyjną.

- Gwarancja: co najmniej 24 mies. od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

ZADANIE NR 5

Ręczny detektor do wykrywania metalu 
– 89 szt. zakres podstawowy
– 9 szt. zakres objęty prawem opcji

- Nazwa przedmiotu:

Ręczny detektor do wykrywania metalu - stanowi dodatkowe wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczony do mobilnego skanowania. Będzie stanowił dodatkowe wyposażenie specjalistyczne żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Urządzenie to powinno posiadać możliwość ciągłej 
i punktowej detekcji. Detektor powinien wykrywać materiały metale żelazne, stal nierdzewna, metale ferromagnetyczne jak i nie ferromagnetyczne. Urządzenia powinno być zasilanie akumulatorem (w ilości zapewniającej właściwe działanie urządzenia) oraz posiadać ładowarkę. Na urządzeniu powinny znajdować się diody wskazujące poziom naładowania akumulatora, pracę urządzenia oraz diodę wskazującą wykrycie metalu. Wykrywacz ten powinien posiadać dwa tryby alarmowania (dźwiękowy) oraz tryb cichy (cichej wibracji).

- Wymagania techniczno-funkcjonalne:

- Wykrywane materiały – metale żelazne, nieżelazne, stal nierdzewna (metale ferromagnetyczne jak i nie ferromagnetyczne).

- Strefa działania wykrywacza – 360 stopni (wykrywanie obiektów w ruchu).

- Możliwość pracy w temperaturach – od - 30°C do + 60°C.

- Urządzenie powinno pracować w trybie dźwiękowym jak i cichym czyli wibracji.

- Czas pracy nie mniej niż – 60 godz.

- Zapasowy akumulator – wraz z ładowarką.

- Urządzenie powinno mieć wytrzymałą na uderzenia obudowę oraz wzmocnioną sondę detekcyjną.

- Długość urządzenia od 40 cm do 49 cm.

- Masa do 600g.

- Gwarancja: co najmniej 24 mies. od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Dopuszcza się tolerancję dla wszystkich parametrów technicznych o wartości +/- 10 %.

Klauzula społeczna

| Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie osoby bezrobotnej: |  | TAK |  | NIE |

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.

    - Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.).

    - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:

  - osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;

  - osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;

oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.

    - W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.

    - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Zadanie nr Nazwa model, typ, marka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowane dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełniają minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika