ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ znak WT.2370.2.2021_2

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA MINIMALNE TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU  RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

| L.p. | Warunki ogólne zamawiającej, wymagania minimalne | Wypełnia Sprzedawca Podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz.110), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.3 | Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.4 | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.5 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2020 r. poz. 1123). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.6 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.7 | Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U nr 199, poz. 1228), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących się do niej dyrektywa nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne oznakowanie (w tym CE), a także podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, które umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przekazać deklarację zgodności WE. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.8 | Pojazd musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz.110). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.9 | Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, lub równoważnej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.10 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - do 16 000 kg | …….. kg |
| 2.2 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25˚C do +35˚C. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW spełniający normę min. Euro 6 przystosowanym do zasilania biopaliwami z dodatkiem biokomponentów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA …..kW |
| 2.4 | Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów . | ….. l |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: system ABS lub równoważny silnik wyposażony w hamulec silnikowy światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.4 | Automatyczna skrzynia biegów z hydrokinetycznym zmiennikiem momentu obrotowego lub mechaniczna skrzynia biegów z zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń. | …………………………………………………….. należy wpisać rodzaj oferowanej skrzyni |
| 3.5 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : klimatyzację indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku reflektor pogorzeliskowy ze światłem roboczym o źródle światła 24V/min.35W i strumieniu świetlnym min. 3500 lm na zewnątrz kabiny /możliwość demontażu i montażu reflektora/ z możliwością sterowania w kabinie przez dowódcę. poręcz do trzymania w tylnej części kabiny zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny elektrycznie sterowane szyby min. w drzwiach przednich. elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony lusterko rampowe - dojazdowe, przednie lampy przeciwmgielne oraz lampy LED do jazdy dziennej z przodu pojazdu. Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń z możliwością oparcia pleców w przypadku braku aparatu. uchwyt do mocowania aparatu oddechowego dla dowódcy umieszczony w fotele lub z boku fotela dowódcy. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu uchwyty na aparaty schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny szafka kabinowa dla załogi przeznaczoną do przechowywania hełmów, masek i drobnego sprzętu pomiarowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: z pneumatyczną regulacją wysokości z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia Fotel dla pasażera(dowódcy): z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7 | W kabinie kierowcy zamontowane: |
| 3.7.1 | Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów (AVL) Moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficznym terminalem statusów instalowany w pojeździe musi posiadać: jednostkę centralną, graficzny terminal statusów, zasilanie z niezależnego akumulatora, z pominięciem głównego wyłącznika prądu zabezpieczonego osobnym bezpiecznikiem, umożliwiające pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, zewnętrzną antenę GPS, zewnętrzną antenę GSM, czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania, uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund. Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, wejście anteny GPS, wejście anteny GSM, port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, wejście mikrofonowe, wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, umożliwiać wysyłanie informacji o zmianach poziomu paliwa w baku pojazdu, umożliwiać wysyłanie informacji o zmianach poziomu wody w zbiorniku pojazdu (tylko w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w taki zbiornik), umożliwiać wysyłanie informacji o zmianach poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku pojazdu (tylko w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w taki zbiornik), wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-PSP niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, umożliwiać aktualizację oprogramowania modułu bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu w przypadku utraty sygnału GPS i/lub GPRS. Graficzny terminal statusów musi: posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” dla samochodów ciężarowych lub 5” dla samochodów osobowych, posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Kupującej od oprogramowania jednego dostawcy, posiadać możliwość wgrania programu nawigacyjnego AutoMapa, umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, umożliwiać przesyłanie statusów, pracować jako nawigacja samochodowa, nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną, pozycji, automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, mieć ustawione następujące statusy : Kod/status 1 - wyjazd do miejsce zdarzenia, Kod/status 2 - przyjazd na miejsce zdarzenia, Kod/status 3 - sytuacja opanowana, Kod/status 4 - koniec działań (ratowniczych) Kod/status 5 - powrót do bazy, Kod/status 6 - awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych) Kod/status 7 - dojazd do rejonu koncentracji Kod/status 8 - opuszczenie rejonu koncentracji Pakiet oprogramowania integrującego System Wspomagania Decyzji (SWD-PSP) z systemem terminali statusów Sprzedawca zapewni integrację urządzenia zamontowanego w pojeździe z systemem SWD-PSP użytkowanym przez jednostki organizacyjne PSP. Oprogramowanie integracyjne musi zapewniać wymianę danych pomiędzy samochodem na którym zamontowane jest urządzenie, a Stanowiskiem Kierowania polegające na: wysyłaniu komunikatów tekstowych do samochodu, alarmowaniu drogą GSM pojazdów ratowniczych, przesyłaniu informacji o zarejestrowanym zdarzeniu do pojazdów ratowniczych, wyświetlaniu przesłanych informacji w graficznych terminalach statusów zainstalowanych w pojazdach ratowniczych, prowadzeniu na serwerze zarządzającym logu przekazywanych i odbieranych informacji z systemu komunikacji statusowej z uwzględnieniem identyfikatora pojazdu, czasu powstania informacji i rodzaju statusu, wysyłaniu do samochodu informacji o lokalizacji zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub zdefiniowanego przez dyspozytora adresu, prezentacji położenia pojazdów w trybie czasu rzeczywistego na podkładach mapowych w systemie MAPA-PSP, odwzorowaniu w systemie SWD-PSP statusów przesyłanych z samochodu, przekazywaniu informacji o miejscu zdarzenia z Karty Zdarzenia systemu SWD-PSP do graficznego terminala statusów, pozwalających terminalowi na wy-znaczenie i prezentację drogi dojazdowej do miejsca zdarzenia pojeździe ratowniczym, zgodnie z funkcjonalnością oferowaną przez producenta terminala. Informacje przychodzące z pojazdu, na którym zainstalowane jest urządzenie muszą być automatycznie rejestrowane w systemie SWD-PSP i na bieżąco wizualizowane na podkładach mapowych. Pakiet oprogramowania do raportowania, zarządzania i monitorowania pojazdami PSP . Nowo instalowane urządzenia powinny współpracować z funkcjonującym oprogramowaniem do raportowania, zarządzania i monitorowania pojazdami PSP działającym w Stanowiskach Kierowania Odbiorców pojazdów Wymagania dodatkowe SPRZEDAWCA zapewni funkcjonowanie wszystkich wyżej opisanych wymagań dla urządzenia oraz współpracę z systemem użytkowanym w jednostkach PSP w momencie odbioru pojazdu, KUPUJĄCA przekaże SPRZEDAWCY telemetryczną kartę SIM niezbędną do wykonania konfiguracji dostarczanego urządzenia, Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z KUPUJĄCĄ, SPRZEDAWCA zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania terminali statusów w okresie 5 lat od dnia odbioru pojazdu, W ramach montażu nowego urządzenia SPRZEDAWCA zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania KUPUJĄCEJ: instrukcji montażu, obsługi i programowania modułu GPS oraz terminali statusów, dokumentu licencyjnego oprogramowania, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.2 | Radio z odtwarzaczem CD „lub wyposażone w gniazdo USB, umożliwiające odtwarzanie plików mp3” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.3 | Pojazd fabrycznie nie wyposażony w tachograf – prędkość maks. ograniczona do 100 km / h | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.4 | 5 ładowarek z radiotelefonami przenośnymi (noszonymi) o parametrach: praca w trybie: simpleks, duosimpleks, praca na dowolnym kanale, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, z możliwością podziału na strefy, praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału), programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30 s ze skokiem nie większym niż 30 s (programowana indywidualnie dla każdego kanału), programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum pięciu skanowanych kanałów), selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), (wykaz wymaganych kodów w zał. według potrzeb służby), jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, wybór kanałów przełącznikiem obrotowym, regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, dedykowany, łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, blokowanie/odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji), złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podhełmowego, itp. możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, dedykowany, łatwo dostępny przycisk wywołania alarmowego, możliwość wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), ma mieć wbudowany i uaktywniony moduł mandown, odporność obudowy na działanie wody na poziomie określonym normą IEC 60529 - IP57, Parametry techniczne ogólne: 11K0F3E - modulacja FM, 7K60FXD - transmisja danych, 7K60FXE - transmisja danych i głosu, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, Parametry techniczne nadajnika: moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 5 W (w trybie serwisowym), możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym), dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej), całkowity przydźwięk i szumy własne ≤ -40 dB Parametry techniczne odbiornika czułość odbiornika nie gorsza niż 0,5 μV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 μV przy SINAD równym 12 dB (Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086), moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W, współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), Środowisko i klimatyczne warunki pracy: radiotelefon noszony powinien spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3, minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -250 ÷ +550C, minimalny zakres temperatury składowania -400÷ +650C, Zestawy do programowania: dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian, możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego do wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów noszonych, możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonu noszonego, instrukcja radiotelefonu noszonego do każdego zestawu do programowania (zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji), Ukompletowanie zestawu: zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), bateria akumulatorów /oraz według dodatkowych wymagań Kupującej/ ilość akumulatorów w ukompletowaniu, wykonanie, itp. antena /według wymagań Kupującej/ (zakres częstotliwości pracy / max. długość), mikrofonogłośnik, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego, deklaracja zgodności, Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami: PN-ETS 300 086, i ETSI EN 300 219 Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN 60950-1 Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-7 Radiotelefon noszony, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE (1999/5/WE) Ładowarka, tzw. „szybka”, zasilana z sieci 230 V/AC Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe - Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks. - Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów (analogowych i cyfrowych z możliwością podziału strefy analogowe i strefy cyfrowe). - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika. - Programowe ograniczanie czasu nadawania. - Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu. - Możliwość pracy w roamingu. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp. - Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywołania alarmowego z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb nadawania (bez konieczności przyciskania PTT) i nasłuchu, przy czym czas oraz ilość cykli (skradających się z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nasłuchu) muszą być konfigurowalne. - Zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci. - Zdalny nasłuch. - Zdalne zablokowanie radiotelefonu. - Zdalne odblokowanie radiotelefonu. - Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym) - Możliwość szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym. - Wbudowany przycisk PTT. - Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub wybranymi przyciskami określonymi podczas programowania - Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. - Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB lub RS232 oraz podłączenie dodatkowych akcesoriów np. mikrofonogłośnik. - Wbudowany mikrofon. - Wbudowany głośnik. - Realizacja wywołań (wraz z identyfikacją ID radiotelefonu wywołującego): indywidualnych, grupowych. - Realizacja wysyłania i odbierania krótkich wiadomości SDS. Parametry techniczne ogólne - Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 ÷174 MHz. - Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz. - Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i głos: 7K60FXE lub 7K60FXW. - Zasilanie z baterii dołączonej do zestawu. Parametry techniczne nadajnika - Maksymalna moc nadajnika min. 4 W, z możliwością ustawienia min. dwóch poziomów mocy, programowana w całym zakresie częstotliwości (nie dotyczy wykonania przeciwwybuchowego Ex). - Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz dla odstępu 12,5 kHz. - Stabilność częstotliwości +/- 2 ppm. - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Tłumienie szumów ≥ 40 dB (dla odstępu 12,5 kHz.). - Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++). Parametry techniczne odbiornika -Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD wynoszącym 12dB. - Czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,3 μV. - Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥70 dB. dla odstępu 12,5 kHz. - Stosunek sygnał/szum: ≥ 40 dB dla odstępu 12,5 kHz. Ładowarka do akumulatorów - Ładowarka zasilana z sieci 230 V ± 10%, 50 Hz wraz z zasilaczem. - Wyposażona w inteligentny system zarządzania energią ładowarka, zapewniająca ładowanie akumulatorów znajdujących się w ukompletowaniu radiotelefonu. - Sygnalizacja cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania. Środowisko i klimatyczne warunki pracy - Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C ÷ +60°C (nie dotyczy wykonania przeciwwybuchowego Ex). - Ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP57. Wymagania uzupełniające - Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 2014/53/UE. - Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1 do 20.12.2020). - Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. - Interfejs użytkownika radiotelefonu noszonego w języku polskim. Ukompletowanie zestawu - Radiotelefon. - Oryginalna bateria producenta radiotelefonu o pojemności min. 1200mAh. - Antena elastyczna na pasmo min. 148-174, niezintegrowana z obudową radiotelefonu. - Dedykowana oryginalna ładowarka producenta radiotelefonu - Ładowarka, tzw. „szybka”, zasilana z sieci 230 V/AC - Oryginalny mikrofonogłośnik producenta radiotelefonu umożliwiający m.in. nadawanie i odbiór korespondencji podłączony do złącza akcesoriów. - Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu noszonego do pasa. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, ew. inne elementy zestawu dołączane przez producenta terminala noszonego. Zestawy do programowania - Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem. - Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem – szt.1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.5 | W kabinie kierowcy pięć kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min IP 65, źródło światła LED o mocy min 170 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 5 kpl | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.6 | Kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.7 | Samochodowy rejestrator wideo zamontowany w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, przewód zasilania podłączony na stałe do instalacji elektrycznej. Parametry i funkcje rejestratora: - wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,7 cale - rozdzielczość nagrywania – minimum Full HD 1080p/30fps - 3 osiowy sensor przeciążeń - odbiornik GPS - automatyczne ustawienie czasu w urządzeniu za pomocą systemu GPS - obsługa kart pamięci micro SD, micro SDHC o pojemności minimum 64 GB - kąt widzenia kamery minimum 150° - nagrywanie w pętli - możliwość robienia zdjęć - automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika - wbudowany akumulator - wbudowany głośnik i mikrofon z możliwością wyłączenia Ukompletowanie: - karta micro SD Class 10 o pojemności minimum 64 GB, - uchwyt montażowy z przyssawką do szyby, - przewód zasilający z ładowarką samochodową dostosowaną do napięcia zasilania pojazdu, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.8 | Nawigację z aktualną mapą polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali ( możliwość przybliżenia obrazu w skali do 750 m) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.8 | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny posiadający: praca w trybie: simpleks, duosimpleks, praca na dowolnym kanale, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, z możliwością podziału na strefy, praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30 s do 180 s ze skokiem nie większym niż 30 s (programowana indywidualnie dla każdego kanału) programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum pięciu skanowanych kanałów) selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na kanale analogowym (wykaz wymaganych kodów w zał. według potrzeb służby) jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), wyłączanie/włączanie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów, dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego, wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny, blokowanie/odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu, umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu, możliwość instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniające pełne sterowanie zespołem N/O, ma pracować w standardzie cyfrowy ETSI DMR tier II i III (ma mieć aktywne licencje na tier II), ma mieć wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2", wbudowany i aktywny moduł GPS wraz z anteną, ma mieć interfejs użytkownika w j. polskim, klasa ochrony minimum IP 54 Parametry techniczne ogólne: 11K0F3E - modulacja FM, 7K60FXD - transmisja danych, 7K60FXE - transmisja danych i głosu, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, zasilanie z instalacji samochodowej, minus na masie Parametry techniczne nadajnika: moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 W do maksimum 25 W (tylko w trybie serwisowym), możliwość ustawienia poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym), dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5% (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej) całkowity przydźwięk i szumy własne ≤ -40 dB Parametry techniczne odbiornika: czułość odbiornika nie gorsza niż 0,5 μV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB, (Pomiar zgodnie z normą ETSI EN 300 086), moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W, współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej), charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300 ÷ 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), Środowisko i klimatyczne warunki pracy: radiotelefon przewoźny powinien spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-1-5: w zakresie promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji i udarów typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M2, minimalny zakres temperatury pracy N/O -250 ÷ +550C, minimalny zakres temperatury składowania -400÷ +650C, Zestawy do programowania i strojenia: dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian, możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego do wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów przewoźnych, możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego zaprogramowania tego elementu, instrukcja radiotelefonu przewoźnego do każdego zestawu do programowania i strojenia (zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji). Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoźnego: zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania, niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości minimum 7 m z zabezpieczeniem od strony zasilania i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie), jeżeli pojazd wyposażony jest w przedział z autopompą należy umieścić w nim mikrofon z głośnikiem umożliwiającym prowadzenie korespondencji na radiotelefonie zamontowanym w przedziale kierowcy, kompletna instalacja antenowa wykonana według zapisów instrukcji. Nie dopuszcza się stosowania anten montowanych na podstawach magnetycznych, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego, komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego, deklaracja zgodności, Wymagania uzupełniające: metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami: PN-ETS 300 086, i ETSI EN 300 219 Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN 60950-1 Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-5, radiotelefon przewoźny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE (1999/5/WE) Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe - Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks. - Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów (analogowych i cyfrowych z możliwością podziału strefy analogowe i strefy cyfrowe). - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika. - Programowe ograniczanie czasu nadawania. - Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu. - Możliwość pracy w roamingu. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp. - Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywołania alarmowego z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb nadawania (bez konieczności przyciskania PTT) i nasłuchu, przy czym czas oraz ilość cykli (skradających się z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nasłuchu) muszą być konfigurowalne. - Zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci. - Zdalny nasłuch. - Zdalne zablokowanie radiotelefonu. - Zdalne odblokowanie radiotelefonu. - Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym). - Możliwość szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym. - Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. - Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB lub RS232 oraz podłączenie dodatkowych akcesoriów np. mikrofonogłośnik. - Min. 3 programowalne przyciski z trwałymi, fabrycznymi oznaczeniami alfanumerycznymi. - Wbudowany głośnik. - Realizacja wywołań (wraz z identyfikacją ID radiotelefonu wywołującego): indywidualnych, grupowych. - Realizacja wysyłania i odbierania krótkich wiadomości SDS. Parametry techniczne ogólne - Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 ÷174 MHz. - Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz. - Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i głos: 7K60FXE lub 7K60FXW. - Zasilanie bezpośrednio z akumulatora pojazdu, minus na masie, zabezpieczone odpowiednio dobranym bezpiecznikiem. Parametry techniczne nadajnika - Maksymalna moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości min. od 1 W do min. 25 W (programowalna w trybie serwisowym). - Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz dla odstępu 12,5 kHz. - Stabilność częstotliwości +/- 2 ppm. - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Tłumienie szumów ≥ 40 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++). Parametry techniczne odbiornika - Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD wynoszącym 12dB. - Czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,3 μV. - Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥70 dB. dla odstępu 12,5 kHz. - Stosunek sygnał/szum: ≥ 40 dB dla odstępu 12,5 kHz. Parametry GPS - dla 5 satelitów przy mocy sygnału - 130 dBm - Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu <60s. - Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s. - Dokładność < 10 m. Środowisko i klimatyczne warunki pracy - Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C ÷ +60°C. - Ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54. Wymagania uzupełniające - Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 2014/53/UE. - Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1 do 20.12.2020). - Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. - Interfejs użytkownika radiotelefonu przewoźnego w języku polskim. Ukompletowanie zestawu - Radiotelefon. - Oryginalny mikrofon producenta radiotelefonu z zaczepem, przyciskiem PTT. - Przewód zasilający o długości umożliwiającej podłączenie radiotelefonu w sposób opisany w części „Parametry techniczne ogólne” tiret czwarte - Niezbędne przewody, złącza uchwyty i inne elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie i poprawną pracę radiotelefonu. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, ew. inne elementy zestawu dotaczane przez producenta radiotelefonu. Zestawy do programowania - Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem. - Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Kupującą w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: instrukcja producenta zainstalowanej anteny wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu Wymagana ilość: 1 komplet. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów„-sygnalizacja świetlna i dźwiękowa” sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu„-sygnalizacja świetlna i dźwiękowa” sygnalizacja załączonego gniazda ładowania główny wyłącznik oświetlenia skrytek sterowanie zraszaczami sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.10 | Pojazd /kabina/ powinna być oznakowana i wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenie dźwiękowe powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. Lampa zespolona montowana na dachu pojazdu wykonana w technologii LED. Jedna lampa błyskowa niebieska zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu „lub dwie wyprofilowane lampy błyskowe niebieskie po obu stronach pojazdu”. dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu oraz „fala świetlna” LED-pomarańczowa z 2 lampami sygnalizacyjnymi niebieskimi LED umieszczona na tylnej ścianie zabudowy pojazdu. 4 szt. reflektorów dalekosiężnych zamontowanych na orurowaniu ze stali nierdzewnej polerowanej ręcznie, aluminium lub orurowaniu dedykowanej do danej marki samochodu zamontowanej na dachu pojazdu lub z przodu pojazdu uruchamianych oddzielnym włącznikiem. Średnica reflektora min 22 cm, gładkoszybowy, niebieski z czarną, grafitową lub szarą ramką z oświetleniem pozycyjnym w postaci pierścienia LED Po dwie dodatkowe niebieskie lampy sygnalizacyjne zamontowane na każdym boku pojazdu w technologii LED Podczas jazdy pojazdu w kolumnie możliwość wyłączenia lamp bocznych i tylnych oddzielnym wyłącznikiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.12 | Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V oraz uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Zintegrowane gniazdo przyłączeniowe z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie . Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.14 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne 2 szt. z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem zamontowane na dachu pojazdu po obu stronach kabiny. Długość trąby min. 60 cm i głośności min. 100 dB. Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w maskownice wlotu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.15 | Wylot spalin skierowany na lewą „lub prawą” stronę | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.16 | Hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN-92/S-48023 z tyłu pojazdu przystosowany do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony oraz zainstalowane z tyłu pojazdu przyłącza układu elektrycznego i pneumatycznego dwuobwodowego systemu hamulcowego do podłączenia instalacji przyczepy, Z przodu pojazdu zaczep do holowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.17 | Ogumienie uniwersalne, szosowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.18 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.19 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym błotniki i zderzaki – w kolorze białym żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium. Żaluzja z tyłu pojazdu z namalowanym korytarzem życia. kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej lub nierdzewnej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Pierwsza skrytka za kabiną załogi wykonana jako przelotowa. „Minimalne wymiary skrytki przelotowej wynoszą: szer. min. 800 mm, wys. min 1500 mm” „Minimalne wymiary skrytki przelotowej wynoszą: szer. min. 650 mm, wys. min 1400 mm” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwnych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów odpornych na korozję. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.3 | Otwarcie żaluzji lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie - LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.5 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w zabudowę pojazdu, lampy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys pojazdu. (min 3szt na stronę) W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy Pojazd powinien posiadać oświetlenie powierzchni dachu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.6 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub blach nierdzewnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.8 | Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym Balustrada ochronna boczna wykonana z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą. Balustrada ochronna wykonana powinna być do wysokości kabiny pojazdu. Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno pianowe dostosowane do parametrów autopompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.11 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt (łopaty, grabie, szpadle, tłumice itp.) oraz zamykana skrzynia na pompę pływającą, skrzynie powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne typu LED , mocowanie drabiny przęsłowej wysuwnej, mocowanie 2 przęseł drabiny nasadkowej, mocowanie drabiny słupkowej, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, itp. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.12 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej „lub po lewej” stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. „Dopuszcza się, aby poręcze ułatwiające wchodzenie na dach były zamontowane na zabudowie” | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.13 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min 180 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.14 | Zbiornik wody o pojemności min. 2 m3 wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczający przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.15 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), do napełniania zewnętrznego. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.16 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów odpornych na korozję , odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.17 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.18 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale z systemem ogrzewania w okresie zimowym, zamykanym drzwiami żaluzjowymi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.19 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia wydajność , min. 1600 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. nazwa, model |
| 4.20 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu po bokach w zamykanych skrytkach z możliwością podłączenia umiejscowionego tam odcinka W 75( złożonego w harmonijkę) z rozdzielaczem. wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia działka wodno – pianowego zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody z głębokości min. 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi. Pojazd wyposażony w system piany sprężonej. Parametry minimalne systemu do wytwarzania piany sprężonej: napęd kompresora z wału napędowego autopompy układ powinien umożliwiać podanie piany sprężonej przez minimum linię z nasadą 52, zasięg rzutu piany: - piana mokra min. 20 m - piana sucha min. 10 m możliwość poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika możliwość przepłukania węża po użyciu piany sprężonej możliwość przedmuchu węża po użyciu piany sprężonej cały układ systemu piany sprężonej musi posiadać możliwość przepłukania i odwodnienia po zakończeniu pracy układ pneumatyczny systemu powinien umożliwiać podawanie powietrza do zasilania sprzętu pneumatycznego o zapotrzebowaniu powietrza do 2000 l/min W przedziale autopompy należy zamontować zespół panel sterowania systemem piany sprężonej, na którym muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: start - piana mokra, start - piana sucha, stop - piana, przepłukanie układu i węża, przedmuch układu i węża, wskaźnik dopuszczalnej temperatury oleju kompresora, wskaźnik natężenia przepływu wody, wskaźnik natężenia przepływu środka pianotwórczego, wskaźnik dźwiękowy i wizualny, przegrzanego oleju kompresora. Funkcjonalność układu: - automatyczne wysterowania parametrów na nominalne po załączeniu wybranego rodzaju piany; - możliwość sterowania wydajnością i ciśnieniem pracy systemu piany sprężonej; - zabezpieczenie przed startem systemu na wysokich obrotach pompy (zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym); - możliwość użycia środka pianotwórczego lub zwilżacza z zewnętrznego zbiornika piany; - automatyczne utrzymanie parametrów nominalnych piany sprężonej bez względu na długość linii; - możliwość ręcznej regulacji stężenia środka pianotwórczego, podczas pracy systemu piany sprężonej. Pozostałe elementy i parametry układu wyposażenia systemu piany sprężonej: autopompa zintegrowana z systemem piany sprężonej musi posiadać, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski; pojazd wyposażony w dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 100 litrów; wyposażenie w min. jedną niezależną linię tłoczną z nasadą 52 zlokalizowaną z tyłu lub boku pojazdu, do podawania środka z systemu piany sprężonej, linia wyposażona w zawór odcinający oraz zawór odprężający; układ powinien mieć zamontowany manometr ciśnienia linii sprężonej; nasada środka pianotwórczego piany sprężonej do napełniania zbiornika i do linii tłocznej powinna być trwale oznakowana np. kolorem białym; napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu przez nasadę 75. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.21 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.22 | Działko wodno-pianowe, sterowane ręcznie, o wydajności dostosowanej do parametrów autopompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.23 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr manometr niskiego ciśnienia manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (również na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu). „winien być umiejscowiony na pulpicie sterowania autopompą oraz w kabinie pojazdu, a także dodatkowo może być umiejscowiony na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu.” wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku( również na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu). „winien być umiejscowiony na pulpicie sterowania autopompą oraz w kabinie pojazdu, a także dodatkowo może być umiejscowiony na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu.” miernik prędkości obrotowej wału pompy wyłącznik/włącznik silnika pojazdu kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik kontrolka włączenia autopompy licznik motogodzin-pracy autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.27 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.28 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.29 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Możliwość sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.30 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z Lampami LED –min. 30 000 lumenów. wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. stopień ochrony minimum IP55 złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu Zasilanie najaśnic z agregatu prądotwórczego oraz z akumulatorów pojazdu (poprzez przetwornicę). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Wyposażenie podwozia: - zestaw narzędzi standardowych dla podwozia, - klin pod koło – 2 szt., - klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną), - podnośnik hydrauliczny o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód z manometrem przystosowany do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg (zamontowana w kabinie kierowcy). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającą, nastąpi na koszt wykonawcy (wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SWZ). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.3 | Samochód należy doposażyć w : z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum - 8 ton bez zblocza, z liną o długości min. 28 m. „Wyciągarka winna być w obudowie zewnętrznej z kompozytu lub metalu” agregat prądotwórczy AVR min. 2,5 kVA uchwyt na aparat ochrony dróg oddechowych dla kierowcy umieszczony w zabudowie . | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4 | Samochód należy wyposażyć w następujący sprzęt dostarczony przez wykonawcę : |  |
| 5.4.1 | Aparat powietrzny z butlą kompozytową na sprężone powietrze i maską pełnotwarzową, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającą sprzętem tj. honeywell | 6 kpl. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.2 | Sygnalizator bezruchu | 6 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.3 | Zapasowe butle kompozytowe do aparatu powietrznego | 4 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.4 | Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) | 2 pary |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.5 | Motopompa pływająca Maks. wydajność – minimum 1200 dm3/min Wydajność nominalna (przy 2 barach) - minimum 400 dm3/min Maks. zasięg rzutu wody - minimum 30 m Wysokość podnoszenia - minimum do 30 m słupa wody Nasada tłoczona – 75 Min. głębokość ssania max. - 30 mm Silnik minimum 3600 obr./min o mocy min. - 3,3 kW | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.6 | Pompa z napędem turbinowym | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.7 | Pompa strumieniowa (wysysacz) | 1 szt. |  |  |
| 5.4.8 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | 8 szt. |  |  |
| 5.4.9 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 10 szt. |  |  |
| 5.4.10 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł | 4 szt. |  |  |
| 5.4.11 | Przełącznik 110/75 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.12 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |  |
| 5.4.13 | Rozdzielacz K-75/52-75-52 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.14 | Smok ssawny 110 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.15 | Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem | 1 kpl. |  |  |
| 5.4.16 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 | 2 szt. |  |  |
| 5.4.17 | Prądownica wodna PW 75 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.18 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 | 2 szt. |  |  |
| 5.4.19 | Prądownica pianowa PP 2 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.20 | Prądownica pianowa PP 4 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.21 | Wytwornica pianowa WP 2-75 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.22 | Stojak hydrantowy 80 | 1 szt. |  |  |
| 5.4.23 | Klucz do hydrantów podziemnych | 1 szt. |  |  |
| 5.4.24 | Klucz do hydrantów nadziemnych | 1 szt. |  |  |
| 5.4.25 | Klucz do łączników | 2 szt. |  |  |
| 5.4.26 | Klucze do pokryw studzienek | 1 szt. |  |  |
| 5.4.27 | Pływak z zatrzaśnikiem | 1 szt. |  |  |
| 5.4.28 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 1 szt. |  |  |
| 5.4.29 | Mostek przejazdowy | 2 szt. |  |  |
| 5.4.30 | Siodełko wężowe | 1 szt. |  |  |
| 5.4.31 | Drabina aluminiowa wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m | 1 szt. |  |  |
| 5.4.32 | Drabina nasadkowa aluminiowa | 2 przęsła |  |  |
| 5.4.33 | Linka strażacka ratownicza | 4 szt |  |  |
| 5.4.34 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się co najmniej z następujących elementów: rozpieracz typu AS z akcesoriami, łańcuchy. nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G, rozpieracz kolumnowy hydrauliczny o parametrach: siła rozpierająca w pełnym zakresie 120 kN i skoku min 250 mm. agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m - mata narzędziowa min 2*2 m. | 1 kpl. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. Nazwa, model oferowanych narzędzi hydraulicznych |
| 5.4.35 | Zestaw akcesoriów do oklejania i zabezpieczania szyb samochodowych w poręcznej walizie transportowej. Zestaw powinien składać się z : - torba transportowa - folia do oklejania szyb - taśma klejąca z podajnikiem - ręczna piła do szyb WSC-1 - wybijak do szyb/przecinacz do pasów - dźwignia do usuwania tapicerek w pojeździe - znacznik (zaznaczanie miejsc cięcia i punktów podparcia) - maseczki przeciwpyłowe 3 szt. - miarka zwijana | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.36 | Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą posiadający parametry siły rozpierania 95 kN i skoku 100 mm. Wyważasz powinien być kompatybilny z punktem 5.4.34 | 1 kpl. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. Nazwa, model |
| 5.4.37 | Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą o długości min. 370 mm, napędzie spalinowym, wraz z 2 zapasowymi prowadnicami i 2 łańcuchami. Ze względu na konieczność współdziałania podczas akcji ratowniczej sprzętu pomiędzy samochodami posiadanymi przez Zamawiającą , oprzyrządowanie pilarki tj. łańcuch oraz prowadnica winny być kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającą tj. z pilarkami firmy STIHL. | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. Nazwa, model |
| 5.4.38 | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.39 | Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym i min wydajności 28 000 m3/h. „Wentylator powinien posiadać możliwość zmiany kąta nachylenia, umożliwiając precyzyjne kierowanie strugą powietrza oraz winien posiadać koła ułatwiające transport” | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.40 | Topór ciężki | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.41 | Bosak lekki ( sufitowy ) | 1 szt. |  |  |
| 5.4.42 | Łom dł. 130 cm. | 1 szt. |  |  |
| 5.4.43 | Bosak podręczny | 1 szt. |  |  |
| 5.4.44 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) | 1 szt. |  |  |
| 5.4.45 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | 1 szt. |  |  |
| 5.4.46 | Młot 5 kg | 1 szt. |  |  |
| 5.4.47 | Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego. | 1 szt. |  |  |
| 5.4.48 | Szpadel ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 2 szt. |  |  |
| 5.4.49 | Łopata ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 1 szt. |  |  |
| 5.4.50 | Szufla | 1 szt. |  |  |
| 5.4.51 | Widły ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 1 szt. |  |  |
| 5.4.52 | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka | 2 szt. |  |  |
| 5.4.53 | Gaśnica przenośna proszkowa 5 kg „Gaśnica przenośna proszkowa 6 kg” | 2 szt. |  |  |
| 5.4.54 | Koc gaśniczy | 1 szt. |  |  |
| 5.4.55 | Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) | 1 kpl. |  |  |
| 5.4.56 | Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) | 1 kpl |  |  |
| 5.4.57 | Zestaw dysków sygnalizacyjnych w walizce ( barwa żółta ) | 1 kpl. |  |  |
| 5.4.58 | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) | 1 szt. |  |  |
| 5.4.59 | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką | 10 szt. |  |  |
| 5.4.60 | Stożek ostrzegawczy uliczny | 6 szt. |  |  |
| 5.4.61 | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | 2 szt. |  |  |
| 5.4.62 | Detektor prądu przemiennego | 1 szt. |  |  |
| 5.4.63 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, | 1 szt. |  |  |
| 5.4.64 | Deska ortopedyczna | 1 szt. |  |  |
| 5.4.65 | Zestaw 14 szyn Kramera w powleczeniu w torbie transportowej | 1 kpl. |  |  |
| 5.4.66 | Kanistry typu kombi na paliwa i olej do sprzętu silnikowego ( 5/2,5 l ) | 2 szt. |  |  |
| 5.4.67 | Hol sztywny | 1 szt. |  |  |
| 5.4.68 | Skrzynka narzędziowa Skrzynka narzędziowa metalowa powinna być wyposażona w n/w narzędzia: 3 szt. śrubokręt płaski (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm), 3 szt. śrubokręt krzyżowy (typy: PH-1, PH-2, PH-3, 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. Kombinerki dł. min. 200 mm. 1 szt. cęgi boczne lub czołowe dł. min. 200 mm. 1 szt. klucz nastawny rolkowy tzw. francuz o rozstawie min. 220 mm. , 9 szt. klucz płaski (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), 9 szt. klucz oczkowy (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), 4 szt. klucz sześciokątny tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm), 1 szt. młotek ślusarski 1 kg, 1 szt. przecinak. Narzędzia umieszczone w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach z możliwością szybkiego dostępu, narzędzia zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki | 1 kpl. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.69 | Piła łańcuchowa do połaci dachowych ( ratownicza) z osłoną prowadnicy z łańcuchem widiowym z prowadnicą o długości min. 450 mm. Minimalna moc 5,5 kw Minimalna moc 4,4 kW. Ze względu na konieczność współdziałania podczas akcji ratowniczej sprzętu pomiędzy samochodami posiadanymi przez Zamawiającą, oprzyrządowanie pilarki tj. łańcuch oraz prowadnica winny być kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającą tj. z pilarkami firmy STIHL. | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. Nazwa, model |
| 5.4.70 | Zestaw do znakowania miejsca działań Zestaw do znakowania miejsca działań (wysokość tablic min. 50 cm): - znaki drogowe z rozkładanymi podstawkami (A-15, A-30, A-34, B-2, B-20, B-33, C-9 i C-10 – te dwa znaki mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy, „30 km/h”, „Zakaz używania ognia otwartego”, „Uwaga wypadek” | 1 kpl. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.71 | Kamizelki odblaskowe | 4 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.72 | Opryskiwacz ciśnieniowy 9 l | 1 szt. |  | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym