FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż samochodu dostawczego z zabudową furgon – izoterma – agregat.

Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodu:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Model/marka Nr katalogowy Producent Rok produkcji *) | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Vat % | Wartość jednostkowa brutto | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód dostawczy |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |

|  | PARAMETRY TECZHNICZNE STANOWIĄCE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Parametry wymagane użytkowo – techniczne samochodu dostawczego z zabudową
 (furgon -  izoterma - agregat).

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – minimum 2024 (podwozie wyprodukowane w 2024 roku) z minimalną 24  - miesięczną pełną gwarancją – bez limitu kilometrów.

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu bazowego, czyli przed wykonaniem adaptacji:

……………………………………………………………………………………………………………..

- Producent pojazdu bazowego/kraj producenta:

………………………………………………………………………………………….............................

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa i adres wykonawcy zabudowy (izotermy):

………………………………………………………………………………………………………………

| Samochód dostawczy z zabudową (furgon -izoterma - agregat) |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) jeżeli wymagane – WPISAĆ TAK LUB NIE I/ LUB podać oferowane rozwiązanie |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU BAZOWEGO |
| I. | NADWOZIE | ----- | ----------------------- |
| 1 | Pojazd bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2024r.,furgon izotermiczny z agregatem chłodzącym na bazie samochodu L2H2. | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita DMC (brutto) pojazdu do rejestracji nie może przekroczyć 3,5 t. (podwozie L2H2). | TAK podać |  |
| 3 | Kabina kierowcy wyposażona w trzy osobową ławkę z tapicerką w ciemnym kolorze. Wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Fotel kierowcy regulowany w minimum 2 płaszczyznach. | TAK |  |
| 4 | W kabinie kierowcy dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera/ów, zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
| 5 | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. | TAK |  |
| 6 | Immobilizer. | TAK |  |
| 7 | Zbiornik paliwa minimum 100l. | TAK |  |
| 8 | Chlapacze przednie i tylne. | TAK |  |
| 9 | Kolor nadwozia – biały. | TAK |  |
| 10 | CB radio wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 11 | Dodatkowy komplet kół zimowych (felga stalowa plus opona) | TAK |  |
| 12 | Koło zapasowe standardowe, opona letnia. |  |  |
| 13 | Przyciemniane szyby boczne zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. | TAK |  |
| II. | SILNIK | ----- | ----------------------- |
| 1 | Wysokoprężny turbodoładowany. | TAK |  |
| 2 | Moc silnika minimum 180 KM (132 kW), maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm. Silnik o pojemności minimum 2250 cm³. | TAK podać pojemność i moc silnika |  |
| 3 | Spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 (Euro VI). | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ----- | ------------------------- |
| 1 | Skrzynia biegów manualna -6 biegowa. | TAK |  |
| 2 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha lub za pomocą paska. | TAK podać |  |
| 3 | Napęd na koła przednie. | TAK |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE POJAZDU MINIMUM | ----- | -------------------- |
| 1 | Poduszka powietrzna dla kierowcy. | TAK |  |
| 2 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 3 | Czujnik światła i czujnik deszczu. | TAK |  |
| 4 | Radioodtwarzacz z DAB, nawigacja z mapami. | TAK |  |
| 5 | Wysuwany stolik pod komputer z uchwytem na kubek. | TAK |  |
| 6 | Kamera cofania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. | TAK |  |
| 7 | Klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ADAPTACJI ZABUDOWY (IZOTERMA WEWNĘTRZNA Z AGREGATEM). |
| I. | Zabudowa izotermiczna | ----- | ------------------------ |
| 1 | Minimalne wymiary wewnętrzne zabudowy w mm (długość x szerokość x wysokość) 2800 X 1500 X 1700. | TAK podać wymiary |  |
| 2 | Ściany, podłoga, dach izolowane. | TAK |  |
| 3 | Drzwi tylne nie przeszklone dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270o z blokadą w pozycji otwartej. | TAK |  |
| 4 | Listwa do mocowania ładunku. | TAK |  |
| 5 | Drzwi boczne nie przeszklone jednoskrzydłowe przesuwne. | TAK |  |
| 6 | Listwy odbojowe 1 rząd. | TAK |  |
| 7 | Oświetlenie wewnętrzne. | TAK |  |
| 8 | Certyfikat do przewozu żywności. | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie zew. zgodne z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu. | TAK |  |
| 10 | Atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy). | TAK |  |

| II. | Agregat chłodniczy | ----- | ------------------------ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterowanie z kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 2 | Zakres temperatur od 0°C do +10°C. | TAK |  |
| 3 | Czynnik chłodniczy R134A. | TAK |  |
| 4 | Skraplacz zamontowany na dachu. | TAK |  |
| 5. | Sprężarka napędzana od silnika pojazdu. | TAK |  |

| Dodatkowe wymagania. |
| --- |
|  | ----- | ------------------------ |
| Dostawa pojazdu do siedziby zamawiającego (AŚ w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom) | TAK |  |
| Autoryzowany serwis w obrębie 70 km od siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| Termin realizacji od momentu podpisania umowy do 15 tygodni. | TAK |  |
| Gwarancja minimum 2 lata | TAK |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ” musi być w całości wypełniona.

Jeżeli oferowany w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany samochód dostawczy z zabudową (izoterma - agregat) jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.