Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na -  Zakup sprzętu komputerowego (dostawa komputera stacjonarnego 1 szt. i laptopa 2 szt.) na potrzeby Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (nr WEITI/36/ZP/2023/1034)

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1:

Tabela 1: Opis przedmiotu zamówienia :

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputer PC |
| 1 | Komputer PC | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
|  | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego |  |
| 1.1 | Płyta główna (umożliwiająca poprawną pracę oraz zachowanie cech całej opisanej konfiguracji) o następujących cechach: | format płyty – ATX co najmniej 4 gniazda pamięci DDR4, obsługujące w sumie min. 128 GB RAM DDR5-4800 MHZ zintegrowana karta dźwiękowa 7.1 kanałów zintegrowana karta sieciowa, co najmniej 2,5 Gb/s, z co najmniej 1 portem co najmniej 4 złącza USB na panelu tylnym, w tym co najmniej 2 złącza USB 3.x wewnętrzne złącza umożliwiające dołączenie gniazd na obudowie: co najmniej czterech portów USB (w tym co najmniej dwóch portów USB 3.x) oraz gniazd sygnałów audio co najmniej 2 gniazda PCIe interfejsy pamięci masowej: co najmniej 2 gniazda M.2 co najmniej 4 gniazda SATA 3 sprzętowy kontroler RAID (0, 1, 5, 10) szyfrowanie TPM 2.0 – zgodność z systemem operacyjnym Windows 11 | Tak/Nie** |
| 1.2 | Procesor o następujących cechach: *kryterium punktowane P1* | min. 31 000 pkt (CPU Mark) w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs z 23 czerwca 2023 r. (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, załącznik 8 do SWZ) co najmniej 8 rdzeni oraz 16 wątków o zegarze bazowym co najmniej niż 3.3 GHz obsługa PCIe 4.0 TDP poniżej 200 W *zwiększenie liczby rdzeni do min. 12 oraz wątków do min. 24 o zegarze bazowym co najmniej 3.5 GHz (10 punktów)* | Tak/Nie** ………………….. (oferowana liczba rdzeni) |
| 1.3 | Pamięć RAM *kryterium punktowane P2* | co najmniej DDR5 pojemność co najmniej 64 GB (2x 32 GB) częstotliwość pracy co najmniej 3600 MHz *zwiększenie pojemności pamięci RAM do min. 4x 32 GB (10 punktów)* | Tak/Nie** ………………….. (oferowana pamięć RAM) |
| 1.4 | Pamięć masowa *kryterium punktowane P3* | dysk SSD interfejs: M.2, NVMe pojemność min. 512 MB minimalne prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego odpowiednio: 2500/2500 MB/s minimalne prędkości odczytu/zapisu losowego: 300000 IOps współczynnik niezawodności MTBF nie mniejszy niż 1 500 000 h *zwiększona pojemność dysku do co najmniej 1000 GB (10 punktów)* | Tak/Nie** ………………….. (oferowana pojemność dysku) |
| 1.5 | Obudowa | obudowa wspierająca płyty główne standardu ATX zamontowane cichy wentylatory panel przedni, panel tylni min. 2x Gniazdo USB 3.1 gen 1, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe – wszystkie dostępne od góry obudowy Zdejmowany przedni panel Możliwość instalacji co najmniej trzech dodatkowych dysków HDD Możliwość montażu chłodzenia wodnego Filtry anty-kurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy | Tak/Nie** |
| 1.6 | Zasilacz | moc min. 650 W, z certyfikatem co najmniej 80+ Gold standard ATX | Tak/Nie** |
| 1.7 | Wymagany okres gwarancji *kryterium punktowane P4* | Min. 2 lata *zwiększenie gwarancji do minimum 3 lat (10 punktów) * | Tak/Nie** ………………….. (oferowana gwarancja) |
|  | Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu |
| 2.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 2.2 | Czas reakcji serwisu do 14 dni. | Tak/Nie** |
| 2.3 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin | Tak/Nie ** |
| 2.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie** |
| 2.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie** |
| 2.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie** |
| 2.7 | Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa z bieżącej produkcji, wolna od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 2.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 2.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 2.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 2.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa pokój 422 | Tak/Nie** |

Część 2

Tabela 1: Opis przedmiotu zamówienia :

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop |
| 1 | Laptop | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Procesor o następujących cechach: | Procesor Min 10350 (CPU Mark) w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs z 23 czerwca 2023 r. (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, załącznik nr 8 do SWZ) Liczba rdzeni: min. 4 | Tak/Nie** |
| 1.3 | Pamięć RAM *kryterium punktowane P1 | typ: DDR4 lub DDR5 pojemność min.: 16 GB zwiększona pojemność pamięci RAM min 32GB – 20 pkt | Tak/Nie** ……………. (pojemność pamięci) |
| 1.4 | Pamięć masowa *kryterium punktowane P2 | pojemność dysku min 512TB zwiększona pojemność dysku min 1TB – 20 pkt | Tak/Nie** ……………. (pojemność dysku) |
| 1.5 | Karta Graficzna | Zintegrowana lub dedykowana | Tak/Nie** |
| 1.6 | Wyświetlacz | Matowy antyrefleksyjny ekran o przekątnej: 14" Rozdzielczość min. Full HD 1920 x 1080 | Tak/Nie** |
| 1.7 | Zasilacz | Wbudowany | Tak/Nie** |
|  | Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu |
| 2.1 | Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | …………….** (gwarancja) |
| 2.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu do 14 dni. | Tak/Nie** |
| 2.4 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin, reakcja serwisu nastąpi nie później niż w następny dzień roboczy (czas reakcji „next business day”), a naprawa potrwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia | Tak/Nie ** |
| 2.5 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie** |
| 2.6 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie** |
| 2.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie** |
| 2.8 | Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa z bieżącej produkcji, wolna od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 2.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 2.10 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 2.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 2.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa pokój 422 | Tak/Nie** |

Oświadczam spełnienie powyższych wymagań stawianych przez Zamawiającego

…………………………………….…… 2023 r.

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis  elektroniczny upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy )