Umowa (projekt)

zawarta w dniu ………………….2024 roku w Grudziądzu (dalej „Umowa”) pomiędzy:

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543, NIP: 876-020-38-36, REGON: 870003217, kapitał zakładowy: 20.165.000,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Kupującym", reprezentowaną przez:

Marka Deca - Prezesa Zarządu,

Mirosława Radeckiego – Wiceprezesa Zarządu

a:

………………………………………………………………………………………………„Sprzedawcą”,

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie z ofertą złożoną w dniu …………… 2024 r., Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż wraz z dostawą przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego sprzętu informatycznego – Macież dyskowa szt. 1 o następującej specyfikacji:

1)	Ogólne:

- System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). Każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii,

- Macierz musi umożliwiać takie podłączenie półek aby awaria lub/i usunięcie jednej 
z półek nie powodowało utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych modułach,

- Macierz musi obsługiwać  min. 160 dysków wykonanych w technologii hot-plug,

- Macierz musi posiadać minimum 4 porty SAS 12 Gb/s do podłączenia dodatkowych półek dyskowych;

2)	Pojemność macierzy: 9 szt. Dysków minimum 7,6TB SSD-SAS;

3)	Kontrolery.

- Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami,

- Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32GB pamięci podręcznej Cache,

- W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci kontrolera muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash,

- Macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji  odczytu o minimum 4TiB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD;

- Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach,

- Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online wolumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika,

- Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s dla zdalnej  komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy,

- Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 84 grup dyskowych w całym rozwiązaniu, bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów,

- Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone 2 porty dualne FC 16Gbps / iSCSI 10Gbps (obsadzone modułami LC MMF) do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do sieci SAN na każdy kontroler RAID,

- Macierz musi umożliwiać dołożenie dodatkowych portów do transmisji danych na każdy kontroler RAID:

- 2x SAS 12 Gbps,

- 4x iSCSI 25 Gbps SFP28,

- 4x FC 32 Gbps,

- 2x iSCSI 10Gbps Base-T,

- 4x iSCSI 10Gbps SFP+,

- Dołożenie portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID 
w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania 
tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację 
i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych;

4)	Poziomy RAID:

- Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID:

  - Raid-1,

  - Raid-10,

  - Raid-5,

  - Raid-6,

- obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy,

- Macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych,

- Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID, czyli zmianę sposobu zabezpieczenia grupy dyskowej z jednego poziomu RAID na drugi;

5)	Dyski:

a)	Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug:

- dyski elektroniczne SSD

- mechaniczne HDD z interfejsem SAS12Gb/s

- dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm,

b)	Macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD 
w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania,

c)	Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane 
w technologii hot-plug,

d)	Macierz musi obsługiwać 120 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami,

e)	Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków oraz z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi być możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD,

f)	Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy);

- W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego  dysku zapasowego, wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess),

- Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych na dedykowanych do tego dyskach kluczem AES256-bit zgodnie z wytycznymi Information Technology Laboratory przy National Institute of Standards and Technology (NIST),

- Macierz musi posiadać możliwość skasowania wszystkich danych z dysku FDE celem bezpiecznego ponownego użycia w innym środowisku (Secure Erase),

6)	Opcje programowe:

- Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiający wykonanie 128 kopii migawkowych,

- Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 500 woluminów  (LUN),

- Macierz musi mieć możliwość tworzenia wolumenów łączonych tzw Contetenated,

- Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 128 ścieżek logicznych FC,

- Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów,

- Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie,

- Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych:

- Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022,

- SuSE Linux Enterprise Server 15, 12,

- Red Hat Linux Enterprise Server 9, 8, 7,

- Oracle Linux 9, 8, 7,

- `Solaris 11,

- Vmware vSphere 7.0, 8.0;

- Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające  technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem)  dla połączeń FC i iSCSI,

- Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych,

- Macierz musi posiadać możliwość tworzenia lokalnych tj. w obrębie zasobów macierzy, pełnych kopii danych (tzw. klony danych),

- Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy;

7)	Zarządzanie:

a)	oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej,

b)	komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym,

c)	możliwość zdalnego zarządzania macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (minimum Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora,

d)	wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI,

d)	wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy 
w kontekście:

  - wydajności i opóźnień na wolumenach,

  - wydajności I/Ops, MB/s,

  - trafności w cache,

- Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji,

- Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter,

- Macierz musi posiadać wsparcie dla VMware vSphere Storage APIs Array Integration (VAAI),

8)	Gwarancja i serwis:

a)	Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem zakończenia napraw do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy,

b)	uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej,

c)	serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia,

d)	macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych,

e)	urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia,

f)	możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite 
z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej 
w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty).

g)	Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia.

- dalej „Urządzenia”.

- Sprzedawca udziela .. miesięcznej gwarancji na dostarczone Urządzenia, bez przekazywania dodatkowego dokumentu gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru. Na podstawie gwarancji Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Urządzeń wykryte lub ujawnione przy odbiorze lub ich dostarczeniu.

- W okresie gwarancji Sprzedawca w terminie 24 godzin od powiadomienia 
go (telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) jest zobowiązany do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp.,

- Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji nie pozbawia Kupującego uprawnień przysługujących mu w rękojmi za wady dostarczonych Urządzeń.

- Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone Kupującemu Urządzenia będą fabrycznie nowe, nadające się do używania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia konsumentów.

- Sprzedawca wykona Przedmiot Umowy w sposób niezakłócający działalności przedsiębiorstwa Kupującego.

§ 2

Termin i sposób realizacji dostawy

- Strony ustalają, że ostatecznym terminem dostawy Urządzeń jest dzień 30.09.2024 r.. Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o terminie dostawy, drogą elektroniczną w formie e-maila wysłanego na adres: m.wawrzyniak@opec.pl nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

- Dostawa nastąpi bezpośrednio do siedziby Kupującego zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu, I piętro Biurowca (pokój nr 2.10) w czasie godzin pracy Kupującego.

- Odbiór zostanie udokumentowany protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Sprzedawcy oraz przedstawiciela Kupującego.

- W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów określonych w Umowie, Sprzedawca, w terminie 24 godzin, zobowiązany jest do wymiany Urządzenia na nowe pełnowartościowe lub uzupełnienia braków na koszt własny.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 4, Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedawcy nie przysługuje wynagrodzenie określone w § 3 ust 1.

- Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą Urządzeń do momentu odbioru przez Kupującego.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wartość wynagrodzenia umownego netto na kwotę …………………. (słownie: 
…………………………..00/100) złotych netto + należny podatek od towarów i usług.

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu do miejsca dostawy rozładunku, instalacji 
i konfiguracji Urządzeń.

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów 
i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Kupujący jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Sprzedawcy wyznacza się tel.:………………, 
e-mail: …………………………..

- Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Kupującego wyznacza się Marcina Wawrzyniaka tel. 56 45 06 150, e-mail: m.wawrzyniak@opec.pl

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Kary umowne

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

  - za opóźnienie dostawy Urządzeń lub dostarczenie Urządzeń nie odpowiadających wymogom określonym w Umowie w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - za wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie przez Kupującego z powodu okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy 20% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z zapisów w § 2 ust. 4 w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z zapisów § 1 ust. 3 w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust.1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Sprzedawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Kupującego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy podany w komparycji Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego z jakiejkolwiek przyczyny zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.

§ 6

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Kupującego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zakazów określonych w ust. 1 i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2. Notę obciążeniową wystawi Kupujący.

§ 7

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Kupujący uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Sprzedawcę warunku określonego w ust.1.

- Sprzedawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Sprzedawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Sprzedawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§ 8

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej, albo w związku 
z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Kupującego w ramach Grupy OPEC.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

- Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 3.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej zawarcia.

SPRZEDAWCA							KUPUJĄCY