Zapytanie ofertowe DAG.261.12.2023

z dnia 07.07.2023 r.

na rozbudowę systemu kontroli dostępu w ciągach komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, NIP 6692385366 - Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie z siedzibą ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu kontroli dostępu w ciągach komunikacyjnych
w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie, w którego zakres wchodzi:

- ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego z 1 kabla miedzianego przez przepusty
w przegrodach budowlanych na wysokości do 1,5m – 60m;

- ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych- dodatki za przeciąganie na wysokości od 1,5m do 2,0m – 80m;

- listwy o szerokości ˃20mm i kanały o szerokości do 250mm przekręcone z tworzyw sztucznych
i aluminium – 25m;

-  montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolnym – 7 szt.;

- montaż elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu blokującego –
7 szt.;

- uruchomienie systemu kontroli dostępu o 1 sterowniku (kontrolerze magistrali)  - 1 uruchomienie;

- praca próbna systemu kontroli dostępu(próby pomontażowe) klawiatury obsługującej – 1 szt.;

- praca próbna systemu kontroli dostępu(próby pomontażowe) elektromechanicznych elementów blokujących – 1 szt.;

- przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji) – 1 system;

- praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych – 1 szt.;

- montaż czujki otwarcia kontaktronowej powierzchniowej – 1szt.;

- montaż przycisku ręcznego czujki napadowej (przycisk wyjścia) – 6 szt.;

- montaż przycisku ręcznego czujki napadowej ( przycisk wyjścia awaryjnego) – 14 szt.;

- montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 40W – 2 szt.;

- montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 130W – 2 szt.;

- montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10Ah – 2 szt.;

- montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah – 2 szt.;

- montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP (tablica sygnalizacji równoległej-montaż na gotowym podłożu z podłączeniem- 3 szt.

2) Oferta powinna uwzględniać ewentualne koszty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca  udzieli gwarancji na w/w prace na okres  min. 24 m-cy.

3. Termin realizacji zamówienia:

- w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru oferty:

- Cena - 100%

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2023 do godz. 09:00.

za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/790586.

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) Termin ważności oferty: 30 dni.

4) Wykonawca w ofercie poda cenę, która musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5) W przypadku wątpliwości wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania.

6) Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się na Platformie zakupowej, pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/790586 przycisk Wyślij wiadomość do zamawiającego.

6. Zmiana zapytania

Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści niniejszego 
Zapytania. Zmiana zostanie upubliczniona w tej samej formie, co Zapytanie.

7. Wezwanie wykonawców.

1. Jeżeli złożone oferty nie zawierają wymaganych dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, lub ich treść budzi wątpliwości zamawiającego, wzywa się wykonawców do ich złożenia, poprawienia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

2. Dokumenty lub wyjaśnienia złożone w odpowiedzi na wezwanie nie mogą prowadzić do zmiany oferty.

3. Informacje oceniane w kryteriach oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu i modyfikacji po upływie terminu na składanie ofert.

4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że pozyskano oferty o tej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w wyznaczonym terminie. Oferty dodatkowe nie mogą być droższe od ofert pierwotnych.

8. Negocjacje.

1. W toku postępowania zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia ofert, w ramach kryterium oceny ofert.

2. Warunkiem prowadzenia negocjacji jest pozyskanie ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. W przypadku, gdy w postępowaniu wpłyną oferty niepodlegające odrzuceniu, negocjacje prowadzi się z maksymalnie 3 wykonawcami, których oferty są najkorzystniejsze.

4. W przypadku, gdy w postępowaniu wpłyną mniej niż 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, negocjacje prowadzi się z wykonawcami, którzy złożyli te oferty.

5. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji składają oferty dodatkowe.

6. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zamawiający nie pozyska tańszej oferty, wyboru oferty dokonuje się w oparciu o oferty pierwotne, jeżeli dokonanie wyboru oferty jest możliwe.

9. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:

1) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

2) oferta jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia,

3) oferta nie zawiera wymaganych informacji, które zamawiający ocenia w kryteriach oceny ofert,

3) wykonawca w terminie nie odpowiedział na wezwanie zamawiającego,

4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - jeżeli jej cena jest niższa
o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert lub szacunkowej wartości zamówienia,

5) oferta zawiera rażąco wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - jeżeli jej cena jest wyższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert lub szacunkowej wartości zamówienia,

5) wykonawca wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego w postępowaniu.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, udzielone mu poprzednio przez zamawiającego,

bez względu na jego przedmiot, w szczególności w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.

10. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:

1) w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji nie uzyskano tańszej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1) obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia po upływie terminu składania ofert,

2) nie jest możliwy wybór najkorzystniejszej oferty,

3) brak jest środków na sfinansowanie zamówienia.

11. Zakończenie postępowania

1. Co do zasady postępowanie kończy z chwilą udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

2. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.

3. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

12. Procedura odwoławcza

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

13. Załączniki:

1. Projekt umowy.

2. Klauzula informacyjna - RODO.

3. Formularz ofertowy.