Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz parametrów wymaganych

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):…………………………………….…………………. .…................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2022 r. (podać): ……………….……………………………………………………………………….....................

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: ......................................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):..……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji pojazdu nie starszy niz 2022 r. (podać): ……………….………………………………………………………………………......................

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:............................………………………………………………………………..………………….

Gwarancja:

- gwarancja mechaniczna producenta na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu km (podać) ………………………………………………..

- gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące (podać) ……………………………………………………………………………

- gwarancja na perforację nadwozia – min. 72 miesiące (podać) ………………………………………………………………………………………

- gwarancja na zabudowę specjalną medyczną (sanitarną) – min. 24 miesiące (podać) ………………………………………………………………

- gwarancja na wyposażenie medyczne – min. 24 miesiące (podać) ……………………………………………………………………………………

- serwis gwarancyjny ambulansu prowadzony będzie przez ……………………………………………………………………………………………. tel: …………………………...… e-mail: ……………………………………………….

- serwis gwarancyjny zabudowy prowadzony będzie przez ……………………………………………………………………………………………… tel: …………………………...… e-mail: …………………………………………….….

- serwis gwarancyjny noszy transportowych prowadzony będzie przez ………………………………………………………………………………… tel: ………………………..….… e-mail: …………………………….………………….

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla SAMOCHODU BAZOWEGO, ZABUDOWY MEDYCZNEJ |
| --- | --- |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z homologacja N1, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym, z dopuszczeniem wykonania w innej technologii niż tłoczone profile. |
|  | Masa całkowita DMC powyżej 3,5 tony (uwzględniajaca masę własną pojazdu, masę podstawowego wyposażenia medycznego i niemedycznego, masę czterech dorosłych osób o średniej wadze) |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązujacą normą PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. Fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja pochylenia poduszki siedziska, regulacja odcinka lędźwiowego oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą w standardzie 1 DIN przystosowana do montażu radiotelefonu. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera – możliwość odchylania uchwytu z tabletem. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. Fabryczne tzn. wykonane przez producenta samochodu bazowego. Dopuszcza się brak regulacji pochylenia poduszki siedziska oraz regulację kolumny kierowniczej w min. jednej płaszczyźnie. |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789. |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,00 m |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wysokości min. 1,75 m, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do kieszeni z siatki na tylnych drzwiach ambulansu. |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m, z oknem umożliwijącym komunikowanie się pomiedzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy. |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z dopuszczeniem drzwi z nieprzezroczystą szybą w kolorze nadwozia |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie szyn Kramera, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, -mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, zasilanego z instalacji 12V ambulansu, wyposazenego w pasek do noszenia na ramieniu, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania. Uwaga: dopuszcza się montaz deski ortopedycznej oraz szyn Kramera w specjalnie do tego przygotowanym schowku w przedziale medycznym. |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz nadokienne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. Dopuszcza się bez nadokiennych kurtyn powietrznych dla kierowcy i pasażera |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do wykładziny antypoślizgowej, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie zapewni antypoślizgowość |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia, pokryty wykładziną antypoślizgową. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do wykładziny antypoślizgowej, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie zapewni antypoślizgowość. Zamawiający dopuszcza ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający zamiast stopnia wewnętrznego, certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie ) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |
| 20. | Światła do oświetlenia miejsca akcji ratunkowej |
| 21. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. |
| 23. | Czujnik deszczu dostosowujacy szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie wyłączajacy światła mijania |
| 24. | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego). Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania z przodu i tyłu montowane w ASO producenta danej marki pojazdu. |
| 25. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. |
| 26. | Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej halogenowe, przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. Uwaga: dopuszcza się pojazd posiadajacy reflektory przednie z funkcja doświetlenia zakrętów oraz osobno światła przeciwmgielne zgodnei z homologacją pojazdu kompletnego. Zamawiajcy dopuszcza ambulans ze światłami przeciwmgielnymi bez funkcji doświetlania zakrętów, natomiast z reflektorami LED dwuoptycznymi |
| 27. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |
| 28. | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 18l |
| 29. | Czujniki ciśnienia w oponach (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego) |
| 30. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). |
| 31. | Radioodtwarzacz CD lub USB z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. Dopuszcza się możliwość sterowania radioodtwarzaczem z koła kierownicy. |
| 32. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący n/w funkcjami, umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy: |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz oswietleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, |
|  | sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju, Zamawiający dopuszcza sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju z osobnego panelu sterującego zamontowanego przy fotelu kierowcy. |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu. |
| 33. | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V ambulansu wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu z funkcją zarówno chłodzenia jak i grzania. |
| II. | SILNIK |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. |
| 3. | Silnik o mocy min. 160 KM. |
| 4. | Moment obrotowy min. 360 Nm |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów automatyczną |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |
| 3. | Napęd na koła przednie, tylne lub 4 x 4. |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. Zamawiający dopuszcza ambulans bez systemu asystenta bocznego wiatru, jeśli pojazd posiada inne systemy stabilizujące tor jazdy pojazdu: ESP, ESC, Extended Grip. |
| 9. | System wspomagania ruszania pod górę. |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1800kg. Tylne resory min. dwupiórowe. Zamawiający dopuszcza samochód, w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej i zwiększony nacisk na os przednią do min. 1800 kg |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym, z dopuszczeniem wspomagania elektromechanicznego (progresywne wspomaganie układu kierowniczego). |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego, zgodnie z obowiązujaca normą PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. |
| 4. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną typu Climatronic. Klimatyzacja zgodna z obowiązujaca normą PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250A. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |
| 7. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego w całej przedniej części i w narożach, z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlenia przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. Zamawiający dopuszcza belkę świetlną w przedniej części bez świateł w narożach – federal aurum. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do zapisu „w całej przedniej części i w narożach, z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu”. |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. Zamawiający dopuszcza w tylnej części belkę nie zintegrowaną z dachem, z wbudowanymi kierunkowskazami oraz światłami roboczymi. |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi, widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, dodatkowe lampy LED niebieskiej barwy w błotnikach i lusterkach. Zamawiający dopuszcza ambulans bez lamp w błotnikach przednich i lusterkach zewnętrznych. |
| 6. | Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |
| 7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego: 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, na drzwiach bocznych ambulansu napis z nazwą dysponenta ZRM: do uzgodnienia z Zamawiającym, kod ZRM: do uzgodnienia z Zamawiającym, umieszczony po bokach, z tyłu i na dachu ambulansu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E dla pojazdu typu C - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: |
| 1. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połaczeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia kluczy, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. |
|  | Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. Zamawiający dopuszcza szafkę z pasami, na której można położyć plecak |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. pięć podsufitowych szafek z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym. |
|  | Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. |
|  | System mocowania w przedziale medycznym urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie max. 12 kg spełniający wymagania PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. Zamawiający dopuszcza przewożenie masażera serca w schowku zewnętrznym z dostępem z przedziału medycznego. |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm |
| 6. | System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu wg PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E lub innej normy równoważnej. Zamawiający dopuszcza inne – równoważne rozwiązania montażu i wymiany lawety |
| 7. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |
| 8. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. |
| 3. | Monataż System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) |
| 4. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: |
|  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, |
|  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. |
| 5. | Radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny Motorola GM 4601 lub równowazny szt. 1 z zakładową częstotliwością SOR Lębork. |
| 6. | Radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny Motorola DP 4601 lub równowazny szt. 3 z zakładową częstotliwością SOR Lębork. |
| 7. | Telefon komórkowy szt.2 |
| XIII. | PRZYGOTOWANIE DO SYSTEMU SWG PRM |
| 1. | Antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej. |
| 2. | Antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS, GPRS |
| 3. | Podstawa pod drukarkę HP Laser Jet Pro M15a na ścianie działowej |
| 4. | Uchwyt do drukarki HP Laser Jet Pro M15a z zasilaczem |
| 5. | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej dla całego systemu |
| 6. | Połaczenie drukarki oraz stacji dokujacej poprzez kabel USB. |
| 7. | Stacja dokująca |
| XIV. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |
| 7. | Ambulans wyposażony w komplet 5 szt. opon zimowych z felgami oraz komplet 5 szt. opon letnich z felgami. Zamawijący nie wskazuje producenta opon. |
| 8. | Kaski ochronne dla zespołu karetki – 3 szt. |
| XV. | SERWIS |
| 1. | W okresie obowiązywania gwarancji serwis pojazdu bazowego realizowany bezpłatnie w ASO oferowanej marki ambulansu |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej) w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego |
| 3. | Reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego, reakcja serwisu zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej) w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 24 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny). |
| 4. | Gwarancja dostarczenia Zamawiającemu ambulansu zastępczego, spełniającego wymagania SWZ, jeśli zgłoszona awaria uniemożliwia użytkowanie ambulansu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem; pojazd zastępczy powinien zostać dostarczony bezpłatnie do siedziby Zamawiającego w ciągu max. 48 godzin od przystąpienia do usunięcia awarii i pozostać do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres naprawy; Zamawiający będzie wymagał dostarczenia ambulansu zastępczego wyłącznie w przypadku usterki / awarii nie wywołanej działaniem osób trzecich. |
| 5. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, wymianę tego elementu na oryginalnie nowy (nie dotyczy elementów zużywalnych, np. oleje, klocki hamulcowe, filtry, itp.) |

| Lp | Wymagane warunki (parametry) dla WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO AMBULANSU – NOSZY GŁÓWNYCH Z PODWOZIEM |
| --- | --- |
| XVI. | NOSZE GŁÓWNE |
| 1 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |
| 2 | Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp., przystosowanym do mycia i dezynfekcji. |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do siłowników gazowych. |
| 4 | Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do sprężyny gazowej. Zamawiający dopuszcza: bezstopniowa, wspomagana siłownikiem regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta 75 stopni |
| 5 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz systemem pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej. |
| 6 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Zamawiający dopuszcza nosze główne posiadające zamiast podgłówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, posiadający odpinany stabilizator głowy. Zamawiający dopuszcza nosze główne umożliwiające transport pacjenta o znacznym wzroście, umożliwiające przygięcie głowy do klatki piersiowej, odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak bez możliwości dodatkowego przedłużenia noszy. |
| 7 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. Zamawiający dopuszcza nosze posiadające wysuwane uchwyty przednie i składane uchwyty tylne do przenoszenia noszy oraz składane barierki boczne. |
| 8 | Fabryczna półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. |
| 9 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg; |
| 10 | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08; |
| XVII | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 1 | System składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu |
| 2 | System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |
| 3 | Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do sprężyny gazowej. Zamawiający dopuszcza transporter noszy posiadający funkcję ALS, która ułatwia podniesienie transportera na odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad. |
| 4 | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę |
| 5 | Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. Zamawiający dopuszcza transporter pozbawiony regulacji wysokości najazdowej goleni przednich, jeśli konstrukcja ambulansu oraz zastosowanie stołu medycznego tzw. lawety jest w taki sposób dopasowana (unifikacja wymiarowa), że opisana regulacja nie jest potrzebna. Zamawiający dopuszcza transporter posiadający golenie na jednej wysokości najazdu |
| 6 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); |
| 7 | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu). Zamawiający dopuszcza 4 kółka jezdne o średnicy 150 mm, w tym 4 skrętne w zakresie 360o z blokadą 2 kółek do jazdy na wprost, hamulce na dwóch kółkach tylnych bez funkcji blokady obrotu i skrętu kółek |
| 8 | Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy, również poza budynkami, w terenie otwartym. |
| 9 | Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty poprawiające ergonomie pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze. Zamawiający dopuszcza nosze główne wyposażone w zintegrowane z ramą transportera uchwyty do prowadzenia, bez dodatkowych uchylnych uchwytów. |
| 10 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg |
| 11 | Waga transportera zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08 |
| 12 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |
| 13 | Deklaracja zgodności CE |
| 14 | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E. |
| 15 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E |
| 16 | System transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera musi być zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+ A1:2015-08 i PN-EN 1789: 2021-02/Ap1:2022-03E |

Oświadczam, że zaoferowany pojazd bazowy wraz z zabudową medyczną oraz nosze główne z podwoziem spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania Zamawiającego.

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.