Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Mobilny przesiewacz bębnowy do kompostu – 1 szt.

Producent/Marka maszyny…………………………………………………………………..

Model/Typ maszyny………………………………………………………………………..

| PATRAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- |
| Podstawowe parametry |
| a. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2021 |  |
| b. | Maszyna jest przeznaczona do przesiewania frakcji kompostowej, piasku, żwiru, biomasy |  |
| c. | Waga całkowita katalogowa bez dodatkowego wyposażenia min. 15 000 kg |  |
| d. | Maszyna wraz z przenośnikami stanowi integralną całość i wszelkie funkcje przesiewacza są napędzane niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. |  |
| e. | Maszyna jak i elementy wyposażenia dodatkowego nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z produkcji seryjnej |  |
| Rodzaj zabudowy |
| a. | Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym, dwuosiowym – tandem centralno-osiowy dopuszczona do ruchu po drogach publicznych |  |
| b. | Wyposażona w układ hamulcowy z systemem ABS |  |
| c. | Maszyna posiada dokumenty do rejestracji jako przyczepa specjalna lub jako przyczepa ciężarowa |  |
| d. | Maszyna wyposażona w oświetlenie drogowe umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych |  |
| e. | Maszyna posiada w swojej budowie przednie i tylne podpory postojowe sterowane hydraulicznie lub mechanicznie |  |
| f. | Tylny zderzak wraz z oświetleniem drogowym zdejmowany do pracy |  |
| g. | Na wyposażeniu specjalna przystawka kulowa, umożliwiająca przemieszczanie maszyny na terenie zakładu za pomocą ładowarki |  |
| h. | Możliwość podczepienia maszyny pod samochód ciężarowy lub ciągnik |  |
| i. | Zawieszenie podwozia mechaniczne (resory paraboliczne) |  |
| Silnik i podzespoły |
| a. | Silnik spalinowy, wysokoprężny realizujący napęd hydrauliki roboczej |  |
| b. | Moc silnika min. 70 kW |  |
| c. | Norma emisji spalin Stage V (lub norma równoważna) |  |
| d. | Silnik wraz z pompami hydraulicznymi zabudowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych |  |
| e. | Układ czujników zapobiegających przegrzaniu i przeciążeniu maszyny |  |
| Panel sterowania |
| a. | Główny panel sterowania obsługujący funkcje: - włączania i wyłączania przenośników oraz bębna, - regulacja prędkości obrotowej bębna, - regulacja prędkości przenośnika w leju zasypowym, - sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem przesiewacza |  |
| b. | Składanie i rozkładanie przenośników frakcji nadsitowej oraz podsitowej z głównego panelu sterowania lub dodatkowego panelu umieszczonego z tyłu maszyny |  |
| c. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący min: - prędkość obrotową silnika - czas pracy maszyny (licznik motogodzin) - stan poziomu paliwa |  |
| Bęben przesiewacza |
| a. | Długość bębna min. 5400 mm |  |
| b. | Średnica bębna min. 2000 mm |  |
| c. | Liczba bębnów: dwa |  |
| d. | Perforacja bębnów kwadratowa: bęben pierwszy 20 mm zamontowany na maszynie, bęben drugi 40 mm |  |
| e. | Grubość poszycia bębnów: jednolity płaszcz stalowy min. 8 mm |  |
| f. | Napęd silnikiem hydraulicznym, przeniesienie napędu na bęben za pomocą przekładni zębatej bezcięgnowej lub łańcuchowej |  |
| g. | Prędkość obrotowa bębna regulowana bezstopniowo |  |
| h. | Urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben. Szczotka podnoszona i opuszczana mechanicznie lub hydraulicznie. Mechanizm szczotki w swojej budowie zawiera możliwość regulacji stopnia docisku |  |
| i. | Urządzenie musi umożliwiać szybką wymianę bębna |  |
| j. | Bęben wyposażony w lemiesz prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający łatwe prowadzenie materiału |  |
| Przenośnik podający |
| a. | Szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm |  |
| b. | Prędkość taśmy regulowana |  |
| c. | Prędkość taśmy uzależniona od ilości przesiewanego materiału w bębnie realizowana przez czujniki spowalniające zabezpieczające przed przeładowaniem |  |
| Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową |
| a. | Szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm |  |
| b. | Długość przenośnika min. 4500 mm |  |
| c. | Prędkość transportu regulowana |  |
| d. | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |  |
| e. | Separator pneumatyczny frakcji lekkich z regulacją mocy ssania z rurą o długości min. 5000 mm odprowadzającą frakcje do kontenera (możliwość szybkiego demontażu separatora) |  |
| Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową |
| a. | Szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm |  |
| b. | Długość przenośnika min. 4500 mm |  |
| c. | Prędkość transportu regulowana |  |
| d. | Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie |  |
| Kosz zasypowy |
| a. | Długość min. 3500 mm |  |
| b. | Szerokość min. 1800 mm |  |
| c. | Wysokość załadunku max. 3000 mm |  |
| d. | Pojemność całego kosza zasypowego min. 5 m3 |  |
| Serwis i gwarancja |
| a. | Serwis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| b. | Bieżąca dostępność części zamiennych |  |
| c. | Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi szybciej - gwarancja obejmuje bezpłatny serwis (z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania przeglądu), pełen zakres obsługi, przeglądów i napraw wynikających z książki gwarancyjnej/serwisowej (wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe) |  |
| Wymagane dokumenty w języku polskim |
| a. | Świadectwo zgodności CE lub równoważne |  |
| b. | Katalog części zamiennych (dopuszcza się w wersji elektronicznej w j. angielskim pod warunkiem, że przynajmniej spis treści oraz spis rysunków zostaną przetłumaczone na język polski) |  |
| c. | Karta gwarancyjna i serwisowa, |  |
| d. | Instrukcja obsługi maszyny |  |
| e. | Harmonogram niezbędnych przeglądów maszyny |  |
| f. | Dokumenty do rejestracji maszyny |  |
| Dodatkowe wymagania |
| a. | Maszyna wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych |  |
| b. | Pojemność zbiornika paliwa min. 300 l |  |
| c. | Taśmy wszystkich przenośników zaopatrzone w zabieraki, wzmacniane o grubości min. 8 mm, kwaso i olejoodporne |  |
| d. | Centralny układ smarowania lub układ centralnych listew smarowniczych |  |
| e. | Wszystkie osłony jednolite pozwalające na uzyskanie dostępu do poszczególnych elementów maszyny, posiadające zabezpieczenia w pozycji otwarcia |  |
| f. | Oświetlenie stref roboczych oraz żółte światło ostrzegawcze tzw. „kogut” |  |
| g. | Układ automatycznego oczyszczania chłodnicy silnika oraz chłodnicy oleju hydraulicznego |  |