## Zadanie 4. Ultrasonograf

| L.p. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 600 000 | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,5-22 MHz | Tak |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min. 4 | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 240 dB | Tak |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego | Tak |  |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia systemu max. 60 sek. | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | Tak |  |
|  | Min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) min. 70 | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 20 000 | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |

| TRYBY OBRAZOWANIA |
| --- |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. 10x | Tak |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) min 8 stref | Tak |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) min 6 stref | Tak |  |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego powyżej 7 | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D powyżej 1000 obr./sek. | Tak |  |
|  | Tryb M-mode | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5 | Tak |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/s | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Tak |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 - +/- 89 stopni | Tak |  |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 300 obr./sek. | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,3 – 5,7 MHz | Tak |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 2 | Tak |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | Tak |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 192 | Tak |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | Tak |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 5,4 – 16 MHz | Tak |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 192 | Tak |  |
|  | Długość pola obrazowego max. 40 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania powyżej 27 cm | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, pediatria, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY |
| 1. | Możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje | Tak |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.