SZCZEÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

remontu cząstkowego  nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Barczewo.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. Warunki Bezpieczeństwa

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Opracował:

Wiesław Czapiewski

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające na:

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania:

- Wzmocnienie drogi gruntowej na powierzchni powyżej 50m2 w ilości ok. 1000 m2 poprzez wykonanie nakładki 7 cm WS16 bez podbudowy – w skład zadania wchodzi dodatkowo ewentualna regulacja poziomu studni.

- nakładki asfaltowej 4 cm na podłożu utwardzonym na powierzchni powyżej 50m2 w ilości ok. 1480m2 – w skład zadania wchodzi:

- Oczyszczenie miejsc uszkodzonych (w przypadku nawierzchni bitumicznej – frezowanie)

- Ewentualna regulacja poziomu studni

- Wykonanie nakładki asfaltowej

## 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami Zamawiającego.

# 2. materiały

## 2.1. Masa mineralno-asfaltowa standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

## 2.2. Emulsja asfaltowa (bitum - asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej

# 3. sprzęt

3.1. Wykonanie nakładki asfaltowej na podłożu utwardzonym poprzez mechaniczne oczyszczenie miejsc uszkodzonych, ręczną regulację studni, mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej przy pomocy rozkładarki mas bitumicznych oraz mechanicznym zawałowaniem masy bitumicznej walcem wibracyjnym.

## Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem:

- walec spalinowy wibracyjny,

- płyta wibracyjna (w przypadku małych powierzchni roboczych),

- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni,

- samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym,

- dostępem do korzystania z wytwórni stacjonarnej /otaczarki/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania   mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu KR-2.

- frezarka do usuwania mas bitumicznych,

- rozkładarka mas bitumicznych

- koparko-ładowarka

# 4. transport

## Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami wyposażonymi w termosy lub pokrowce brezentowe. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Zakres wykonania robót

Zgodnie z planem sytuacyjnym i wskazaniami Inwestora.

## 5.2. Technologia wykonania remontu.

5.2.1 Wykonanie nakładki asfaltowej na podłożu utwardzonym obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie miejsc uszkodzonych (w przypadku nawierzchni bitumicznych przy użyciu frezarki mas bitumicznych),

- ręczna regulację studni,

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm przy pomocy rozkładarki mas bitumicznych.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrolę jakości robót sprawuje wyznaczony przez Zamawiającego pracownik Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

## 6.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontroli podlega na: przestrzeganiu technologii wykonania remontu, stosowaniu odpowiednich materiałów.

# 7. obmiar robóT

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.

# 8. odbiór robót

Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

# 9. podstawa płatności

Należność za wykonany remont cząstkowy każdej nawierzchni drogi płatna będzie w terminach zgodnie z zawartą umową po dostarczeniu do siedziby zamawiającego faktury za każde wykonane  zadanie stanowiące przedmiot zamówienia. Przewiduje się protokoły odbioru częściowego za każde zrealizowane zadanie.

# 10. Warunki bezpieczeństwa

Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym we własnym zakresie,, Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia zamawiającemu.

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |