Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 229/2023/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Dostawa fluorymetru do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych  i  przenośnego spektrofotometru na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1 - Fluorymetr do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Fluorymetr do pomiaru stężenia DNA lub RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych Aparat: O wymiarach nie większych niż 13.6 cm × 25 cm × 5.5 cm Waga poniżej 1 kg Dotykowy kolorowy wyświetlacz co najmniej 5-calowy Zakres dynamiczy aparatu 5 rzędów wielkości Czas procesowania próbki do 5 sekund Czas nagrzewania aparatu do pracy poniżej 35 sekund Pamięć aparatu pozwala na archiwizację 1000 pomiarów Pomiar odbywa się w probówkach plastikowych o pojemności 500 ul Pomiar odbywa się w zamykanej komorze pomiarowej Port USB do eksportu plików CSV Objętość próbki do pomiaru 1-20 ul Dostępny na stronie producenta program do tworzenia własnych protokołów gotowych do wgrania do aparatu za pomocą USB Umożliwia pomiar stężenia ssDNA, dsDNA, RNA, białka, miRNA, glukozy, cholesterolu za pomocą fluorescencji Dostępne w ofercie producenta odczynniki fluorescencyjne dedykowane do urządzenia z gotowymi standardami do pomiaru DNA, RNA, białek Dostępne w ofercie producenta odczynniki fluorescencyjne dedykowane do urządzenia z gotowymi standardami do pomiaru RNA o stężeniu w zakresie: 250 pg/µL - 100 ng/µL Dostępne w ofercie producenta odczynniki fluorescencyjne dedykowane do urządzenia z gotowymi standardami do pomiaru DNA o stężeniu w zakresie: 10 pg/µL to 100 ng/µL Optyka: Źródła światła: Niebieski LED (max ~470 nm) Czerwony LED (max ~635 nm) Filtry wzbudzania: Niebieski 430–495 nm Czerwony 600–645 nm Filtry emisji: Zielony 510–580 nm Czerwony 655–725 nm Pomiar przy pomocy fotodiod 300–1000 nm Zestaw odczynników z aparatem: 500 sztuk probówek, zestaw odczynników do pomiaru DNA w zwiększonej czułości (100 prób), USB drive Capacity: 4 Gigabyte Gwarancja min. 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 – Przenośny spektrofotometr  - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Oświetlenie / system obserwacji: di: 8°, de: 8° (oświetlenie rozproszone, 8 stopni kąt pomiaru), SCI (składnik zwierciadlany zawarty)/SCE (składnik zwierciadlany wykluczony) przełączane automatycznie (zgodnie z normami CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil7, ASTM E 1164 oraz JIS Z 8722 lub normami równoważnymi) Wymiary kuli całkującej: średnica 40 mm Detektor: podwójna matryca fotoogniw krzemowych (36 elementowych) Rozdział spektralny: Siatka dyfrakcyjna Zakres pomiaru: 400 nm - 700 nm Odstęp pomiaru: 10 nm Szerokość połówkowa: ok. 10 nm Zakres reflektancji: 0 to 175%, dokładność wyświetlania: 0,01% Źródło światła: impulsowa lampa ksenonowa (z filtrem UV) Czas pomiaru: ok. 1 sekundy Min. odstęp między pomiarami: ok. 2 sekund (w trybie SCI lub SCE) Wydajność przy zasilaniu bateriami: baterie alkaliczne: ok. 2000 pomiarów; akumulatory NiMH (2300 mAh): ok. 2000 pomiarów po pełnym naładowaniu * Ciągły pomiar w trybie SCI lub SCE w odstępach 10-sekundowych w temperaturze 23°C Średnica pomiaru/oświetlenia: MAV: średnica 8 mm/ średnica 11 mm Powtarzalność: Rozkład widmowy: odchylenie standardowe poniżej 0,1%, wartości kolorymetryczne: odchylenie standardowe poniżej ∆E*ab 0,04 * dla pomiaru białej płytki kalibracyjnej 30-krotnie w odstępach 10-sekundowych po kalibracji bieli Zgodność międzyinstrumentalna: poniżej ∆E*ab 0,2 (MAV/SCI) * pomiar 12 płytek BCRA Series II w porównaniu z urządzeniem wzorcowym w temperaturze 23°C Liczba pomiarów uśrednianych: 1 - 10 (uśrednianie automatyczne), 1 - 30 (uśrednianie ręczne) Wyświetlacz: 2,36 ± 0,5 cala kolorowy aktywny monitor LCD Połączenie z komputerem: USB1.1; Bluetooth® wersja 1.2* Obserwator: 2° lub 10° Iluminant: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (możliwa jednoczesna ocena dla dwóch iluminantów) Format wyświetlanych danych: wartości rozkładu odbicia/wykres, wartości kolorymetryczne, wartości różnicy koloru/wykres, ocena PASS/FAIL, podgląd koloru, słowna ocena różnicy koloru Przestrzeń koloru: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell oraz odchyłki koloru w tych układach (z wyjątkiem Munsell) Indeksy kolorymetryczne: MI, WI(ASTM E313-73/E313-96), YI(ASTM E313-73/ASTM D1925), połysk 8° lub zbliżone wartości kolometryczne (z wyjątkiem połysku 8°) Pojemność pamięci: pomiary: 4000 zestawów/wzorce koloru: 1000 zestawów Równania różnicy koloru: ∆E*ab (CIE1976), ∆E*94 (CIE1994), ∆E00 (CIE 2000), CMC (l: c) Ocena dobry/zły wartości kolorymetryczne (z wyjątkiem Munsell), odchyłki wartości kolorymetrycznych, najbliższe wartości kolorymetryczne (z wyjątkiem połysku 8°) Zasilanie: dedykowany zasilacz AC adapter; 4 baterie alkaliczne lub akumulatory NiMH AA Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ