ZAŁĄCZNIK NR 2

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

NISZCZARKI MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

O KLAUZULI TAJNE WŁĄCZNIE - 3 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Niszczarki przeznaczone są dla kancelarii jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, będących na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia ŻW w Warszawie, celem niszczenia materiałów niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie. Wyposażenie w ww. niszczarki związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 z późn. zm.).

- Zarządzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.226 z późn. zm.).

- Wymagania niezawodności

  - Zdolność urządzenia do pracy bezpośrednio po włączeniu.

  - Niszczenie dokumentów poprzez pocięcie na paski (szerokość ścinka ≤ 2 mm, powierzchnia ścinka ≤ 30 mm2) jednorazowo w ilości min. 5 arkuszy A4 (min. 70g/m2).

  - Niszczenie płyt CD/DVD poprzez pocięcie na paski o powierzchni maks. 30 mm2.

  - Niszczarka dokumentów powinna pracować niezawodnie bez przerwy przez jedną godzinę.

  - Niszczarki powinny pochodzić z produkcji nie wcześniej niż 2020 r. i być fabrycznie nowe.

  - Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i polska znak CE (w oryginale).

- Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i napraw

  - Niszczarki powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji na całość urządzenia i 7 lat na noże tnące.

  - Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

  - Producent przedstawi wraz z dokumentacją wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

  - Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancji wykonawca usunie na własny koszt lub dostarczy wyrób wolny od wad.

  - Dostawa niszczarek do Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej (ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, budynek nr 45).

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  - Niszczarka powinna być wyposażona w osłonę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu wciągnięciu.

  - Niszczarka powinna być zabezpieczona przed:

- porażeniem prądem elektrycznym;

- przeciążeniem oraz posiadać funkcję stop w przypadku podania zbyt dużej ilości arkuszy.

- Wymagania konstrukcyjne

  - Niszczarka powinna posiadać:

- mocny silnik przystosowany do ciągłej pracy - min. 500,00 W;

- zewnętrzny system oliwienia;

- funkcję automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru;

- kontrolę poziomu napełnienia pojemnika na ścinki oraz otwarcia/wyjęcia kosza;

- fotokomórkę automatycznie uruchamiającą i wyłączającą urządzenie;

- szczelinę wejściową o szerokości min. 225 mm;

- możliwość cięcia na ścinki o szerokości ≤ 2 mm i polu powierzchni ścinka ≤ 30 mm2;

- możliwość cięcia płyt CD/DVD poprzez pocięcie na paski o powierzchni maks. 30 mm2;

- pojemnik na ścinki o pojemności min. 50 l;

- funkcję stand-by;

- napięcie 230 V;

- wskaźniki świetlne zacięć i przepełnienia kosza;

- instrukcję obsługi w języku polskim oraz kabel do podłączenia do sieci.

  - Ponadto:

- niszczarka powinna być dostarczona w opakowaniu w postaci kartonu i gotowa do podłączenia;

- niszczarka przeznaczona do niszczenia papieru oraz płyt CD/DVD;

- niszczarka powinna być wyposażona w butelkę oleju do smarowania mechanizmu tnącego.