Zakres czynności do przeglądu oraz konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru i sterowania gaszeniem SUG INTERGEN  oraz stałego urządzenia gaśniczego typu INERGEN

| Lp | Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe |
| --- | --- |
| 1 | sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów |
| 2 | sprawdzenie wizualne stanu siłowników elektromagnetycznych |
| 3 | sprawdzenie wizualne stanu przewodów elastycznych |
| 4 | sprawdzenie wizualne stanu zaworów i osprzętu przy butlach |
| 5 | sprawdzenie kompletności instrukcji i oznaczeń |
| 6 | sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gaśniczych |
| 7 | sprawdzenie sposobu zamocowania butlu i rurociągów |
| 8 | sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach |
| 9 | sprawdzenie prawidłowości działania zaworów IV8 przy pomocy przyrządu serwisowego |
| 10 | sprawdzenie wskazań ciśnienia na manometrach |
| 11 | sprawdzenie zadziałania siłownika elektromagnetycznego przy pomocy przyrządu serwisowego |
| 12 | przegląd integralności (szczelności) stref gaszonych - wizualne |
| 13 | sprawdzenie stanu drzwi do stref chronionych - wizualne |
| 14 | sprawdzenie stanu dysz, integralności pomieszczenia - wizualne |
|  | System wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem |
| 15 | sprawdzenie stanu systemu wykrywania pożaru - wizualne |
| 16 | sprawdzenie stanu zasilania centrali i zasilaczy - wizualne |
| 17 | sprawdzenie sygnalizatorów ostrzegawczych, ilości - wizualne |
| 18 | sprawdzenie zadziałania detektorów systemu wykrywania pożaru |
| 19 | sprawdzenie koincydencji detektorów systemu wykrywania pożaru |
| 20 | sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych wewnętrznych |
| 21 | sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych zewnętrznych |
| 22 | sprawdzenie zadziałania przycisków start |
| 23 | sprawdzenie zadziałania przycisków stop |
| 24 | sprawdzenie zadziałania klap odcinających na wentylacji |
| 25 | sprawdzenie zadziałania klap odciążających |
| 26 | sprawdzenie klap przewietrzających |
| 27 | sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń – ubytek gazu |
| 28 | sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń – zanik zasilania |
| 29 | sprawdzenie przekazywania sygnałów uszkodzenia do systemu nadrzędnego ssp |
| 30 | sprawdzenie przekazywania sygnałów alarmowych do systemu nadrzędnego ssp |
| 31 | sprawdzenie napięcia zasilania |
| 32 | pomiar prądu w dozorze |
| 33 | pomiar prądu w alarmie |
| 34 | zwarcie i przerwa na liniach dozorowych czujek |
| 35 | zwarcie i przerwa na linii dozorowej sygnalizatorów zewnętrznych |
| 36 | zwarcie i przerwa na linii dozorowej sygnalizatorów wewnętrznych |
| 37 | zwarcie i przerwa na linii przycisku start |
| 38 | zwarcie i przerwa na linii przycisku stop |
| 39 | zwarcie i przerwa na linii wyzwalacza butli sterującej |
| 40 | zwarcie i przerwa na linii ubytku gazu w butlach |
| 41 | zwarcie i przerwa na linii sterowania klapą odciążającą |