ZAŁĄCZNIK NR 3

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE

SZAFY STALOWE NA AKTA KLASY  B – 2 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafy stalowe klasy B przeznaczone są dla jednostek Żandarmerii Wojskowej, celem przechowywania materiałów zawierających informacje niejawne oznaczonych klauzulą „TAJNE”, a także „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE”. Wyposażenie w szafy związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, 
a przede wszystkim:

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. Nr 2019, poz. 742);

- zarządzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2017 r. 
w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 2017 poz. 227 z późn. zm.).

- Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w załączniku 
nr 2 (dla szaf stalowych klasy B) do Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor szaf stalowych – standardowy RAL 7035.

- Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej 
i naprawy

  - Szafy stalowe (wraz z zamkami) powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

  - Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

  - Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

  - Dostarczenie szaf stalowych powinno zostać dokonane do Oddziału Zabezpieczenia ŻW w Warszawie ul. Ostroroga 35 z przeznaczeniem i dostawą do Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, budynek nr 64.

- Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane 
z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Szafy powinny być wyposażone w przestawne półki.

- Konstrukcja i kształt szafy powinny zapewniać wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się tolerancję +/– 3 cm):

a) wysokość 150 cm;

    - szerokość 70 cm;

    - głębokość 50 cm.

- Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić min. 90º.

- Drzwi szafy powinny być jednoskrzydłowe, zabezpieczone ryglem na czterech krawędziach.

- Drzwi szafy powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka oraz miseczkę do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia.

- Szafy powinny być wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przyzawiasowy może być stały.

- Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujący mechanizm ryglowy, w tym:

- zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy 
PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

- zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy 
PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu.

- Podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B;

- certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B na zamek szyfrowy oraz zamek kluczowy;

- zwymiarowane rysunki przekrojów pionowych i poziomych;

- instrukcję w języku polskim.

- Zespoły i części przeznaczone do montażu powinny odpowiadać swoim rysunkom wykonawczym i warunkom technicznym podanym na tych rysunkach.

- Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamocowaną na wewnętrznej górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nawę wyrobu;

- nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu;

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyboru, numer certyfikatu;

- masę.