Załącznik nr 1

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin

Warunki techniczne

na

Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Jadów

Wołomin, styczeń 2022r.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej (rastrowo-wektorowej) na postać w pełni wektorową dla obszaru gminy Jadów (25 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 11.600 ha). Głównym elementem prac będzie przetworzenie dokumentacji, zgromadzonej w tut. zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dotyczącej przedmiotowego obiektu (tereny zurbanizowane zajmują około 1.500 ha, głównie w formie zabudowy zagrodowej), na postać mapy wektorowej, obiektowej o szczegółowości przewidzianej dla skali 1:500. Ponadto pomiarem (poziomym i wysokościowym) powinny zostać objęte wszystkie szczegóły I grupy dokładnościowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), w obszarze przestrzeni publicznej (w pasie dróg i ulic) lub pozyskane z opracowań archiwalnych, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Do kryterium oceny ofert preferowane jest objęcie nowym pomiarem wszystkich wyżej wymienionych elementów sytuacyjnych. Dopuszcza się, w ramach opracowania, wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej, w przypadku kiedy brak jest danych pozwalających na ich wniesienie na mapę z opracowań archiwalnych. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca, w ramach przedmiotowych prac, przeniesie do postaci wektorowej geometrię budynków, znajdujących się w zakresie opracowania, znajdujących się w treści rastrowej mapy zasadniczej lub zabudowy uzupełniającej już istniejące siedliska na zasadach dotyczących szczegółów I grupy dokładnościowej – jak wyżej.

- Podstawowe dane o obiekcie.

Powiat wołomiński stanowi obszar około 95 300 ha, położony w centralnej (północno-wschodniej)  części województwa mazowieckiego. Graniczy z powiatami: legionowskim, wyszkowskim, węgrowskim, mińskim oraz m. st. Warszawą. Obejmuje, w swych granicach administracyjnych, dwanaście gmin w tym: cztery miejskie (miasta: Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka), trzy miejsko-wiejskie (Radzymin, Wołomin i Tłuszcz) oraz pięć wiejskich (Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Jadów).

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej (rastrowo-wektorowej) na postać w pełni wektorową dla obszaru gminy Jadów (25 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 11.600 ha). Głównym elementem prac będzie przetworzenie dokumentacji, zgromadzonej w tut. zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dotyczącej przedmiotowego obiektu (tereny zurbanizowane zajmują około 1.500 ha, głównie w formie zabudowy zagrodowej, zlokalizowanej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych). Pierwotnie mapa zasadnicza prowadzona była na nakładkach ozalidowych w skali 1:1000 i częściowo w skali 1:500, kroju sekcyjnego dla układu współrzędnych geodezyjnych „1965, strefa II” – liczba nakładek rastrowych (założonych sekcji mapy zasadniczej) wynosi 213 sztuk:

- 25 sztuk – sekcje 1:500

- 180 sztuk – sekcje w skali 1:1000

- 8 sztuk – sekcje w skali 1:5000 (mapa EGiB dla obszarów leśnych)

Od 2002r., przetworzono dotychczasową mapę do postaci hybrydowej (rastrowo-wektorowej) i aktualizowano w postaci obiektowej mapy wektorowej. Na chwilę obecną w postaci wektorowej znajduje się około 60-70% treści mapy zasadniczej, będącej przedmiotem opracowania.

| L.p. | Obręb | Pp [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 143406_2.0001 | Adampol | 228 |
| 2 | 143406_2.0002 | Borki | 355 |
| 3 | 143406_2.0003 | Borzymy | 1211 |
| 4 | 143406_2.0004 | Dębe | 418 |
| 5 | 143406_2.0005 | Iły | 131 |
| 6 | 143406_2.0006 | Jadów | 463 |
| 7 | 143406_2.0007 | Kukawki | 554 |
| 8 | 143406_2.0009 | Myszadła | 772 |
| 9 | 143406_2.0010 | Nowinki | 653 |
| 10 | 143406_2.0011 | Nowy Jadów | 540 |
| 11 | 143406_2.0012 | Nowy Jadów Letnisko | 68 |
| 12 | 143406_2.0013 | Oble | 133 |
| 13 | 143406_2.0014 | Podbale | 300 |
| 14 | 143406_2.0015 | Podmyszadła | 121 |
| 15 | 143406_2.0016 | Sitne | 799 |
| 16 | 143406_2.0017 | Starowola | 496 |
| 17 | 143406_2.0018 | Strachów | 544 |
| 18 | 143406_2.0019 | Sulejów | 1156 |
| 19 | 143406_2.0020 | Szewnica | 420 |
| 20 | 143406_2.0021 | Urle | 190 |
| 21 | 143406_2.0022 | Wójty | 258 |
| 22 | 143406_2.0023 | Wólka Sulejowska | 270 |
| 23 | 143406_2.0024 | Wujówka | 399 |
| 24 | 143406_2.0025 | Wyglądały | 247 |
| 25 | 143406_2.0026 | Zawiszyn | 928 |
|  |  | Suma: | 11657 |

Tab. 1 Zestawienie powierzchni obrębów ewidencyjnych, objętych przedmiotem zamówienia

Rys. 1 Rozmieszczenie założonych sekcji mapy zasadniczej na obszarze Gminy Jadów (bez sekcji w skali 1:5000)

Szczegółowy zakres prac – aktualny stan treści mapy zasadniczej, dostępny w serwisie https://wolominski.e-mapa.net/ (z włączoną warstwą „Mapa zasadnicza” i aktywną opcją „Rastry 1965”)

- Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

- Zakres prac:

  - W zakresie tematycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

    - Uzupełnienie mapy zasadniczej obiektami wchodzącymi w zakres BDOT o szczegółowości mapy w skali 1:500 wyłącznie na podstawie operatów archiwalnych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie. Nie przewiduje się wektoryzacji szczegółów I grupy dokładnościowej, o której mowa w rozporządzeniu [3.5].

    - W zakresie „przestrzeni publicznej” brak możliwości pozyskania prawidłowych danych z operatów archiwalnych, w przypadku szczegółów I grupy dokładnościowej jest równoznaczny z pomiarem uzupełniającym na zasadach określonych w rozporządzeniu [3.5]

    - Dopuszcza się wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej na podstawie rastra mapy zasadniczej, w przypadku braku poprawnych danych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie,  zeskanowanego w rozdzielczości 400dpi i skalibrowanego na minimum 10 punktów dostosowawczych, zapewniających po transformacji afinicznej, uzyskanie dokładności wektoryzowanych obiektów na poziomie wynikającym z rozporządzenia [3.5]

    - W przypadku pozyskiwania, z operatów archiwalnych, rzędnych przetwarzanych obiektów, należy uwzględnić różnicę wysokości, między układami PL-KRON86-NH a PL-EVRF2007-NH, wynoszącą dh = 0,18m

    - Dopuszcza się utworzenie dodatkowego punktu poprzez ortogonizację dla obiektów powierzchniowych, jeżeli taki punkt nie był przedmiotem pomiaru lub obliczeń w operacie archiwalnym a jest niezbędny do zamknięcia geometrii.

    - Redakcje treści mapy należy dostosować szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500, w tym kontrola poprawności topologicznej tworzonych obiektów.

  - W zakresie tematycznym Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

    - Uzupełnienie mapy zasadniczej obiektami wchodzącymi w zakres GESUT wyłącznie na podstawie operatów archiwalnych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie. Nie przewiduje się wektoryzacji szczegółów I grupy dokładnościowej, o której mowa w rozporządzeniu [3.5].

    - W zakresie „przestrzeni publicznej” w przypadku szczegółów I grupy dokładnościowej wymagany jest pomiar kontrolny na zasadach określonych w rozporządzeniu [3.5]

    - Dopuszcza się wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej na podstawie rastra mapy zasadniczej, w przypadku braku poprawnych danych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie,  zeskanowanego w rozdzielczości 400dpi i skalibrowanego na minimum 10 punktów dostosowawczych, zapewniających po transformacji afinicznej, uzyskanie dokładności wektoryzowanych obiektów na poziomie wynikającym z rozporządzenia [3.5].

    - Archiwalne informacje o „typie sieci”, zawarte w opisie urządzenia (operacie źródłowym), należy umieścić w atrybucie 4 tworzonego obiektu.

    - Archiwalne informacje o „metodzie pozyskania”, zawarte w opisie urządzenia (operacie źródłowym), należy umieścić w atrybucie „Metoda pozyskania” tworzonego obiektu.

    - W przypadku pozyskiwania, z operatów archiwalnych, rzędnych przetwarzanych obiektów, należy uwzględnić różnicę wysokości, między układami PL-KRON86-NH a PL-EVRF2007-NH, wynoszącą dh = 0,18m

    - Dopuszcza się utworzenie dodatkowego punktu poprzez ortogonizację dla obiektów powierzchniowych, jeżeli taki punkt nie był przedmiotem pomiaru lub obliczeń w operacie archiwalnym a jest niezbędny do zamknięcia geometrii.

    - Redakcje treści mapy należy dostosować szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500, w tym kontrola poprawności topologicznej tworzonych obiektów.

  - W zakresie tematycznym Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

    - Uzupełnienie mapy zasadniczej obiektami wchodzącymi w zakres EGiB – geometria i atrybuty (bez sporządzania kartotek w przypadku obiektów typu budynek) - wyłącznie na podstawie operatów archiwalnych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie lub pomiaru geodezyjnego, zapewniającego osiągnięcie dokładności wymaganej dla szczegółów I grupy dokładnościowej.

    - Dopuszcza się utworzenie dodatkowego punktu poprzez ortogonizację dla obiektów powierzchniowych, jeżeli taki punkt nie był przedmiotem pomiaru lub obliczeń w operacie archiwalnym a jest niezbędny do zamknięcia geometrii.

    - Redakcje treści mapy należy dostosować szczegółowości mapy zasadniczej w skali 1:500, w tym kontrola poprawności topologicznej tworzonych obiektów.

- Dodatkowe informacje:

  - Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje plik pozwalający, na podstawie zebranych danych wymienionych w punkcie 4, zaktualizować automatycznie mapę zasadniczą, prowadzoną w programie Geo-Map firmy Geo-System Sp. z o.o. Szczegóły techniczne oraz wersja oprogramowania (obecnie 10.49) zostaną ustalone z Zamawiającym w trybie roboczym.

  - Zastosowana symbolika obiektów poszczególnych baz danych będzie zgodna z występującą w bibliotece symboli aktualnej wersji oprogramowania Geo-Map wykorzystywanej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Wołominie.

  - Wszystkie obiekty zasilające bazę mapy zasadniczej muszą mieć wypełnione wszystkie przewidziane w stosowanym oprogramowaniu atrybuty, w tym również dotyczące metody pozyskania danych.

  - Zamawiający nie przewiduje w ramach bieżącego zamówienia pozyskiwać danych z zakresu osnów geodezyjnych.

  - Wszystkie punkty wchodzące w geometrię tworzonych obiektów muszą być zanumerowane a ich wykaz dołączony do operatu geodezyjnego. Dla obiektów pochodzących z operatów archiwalnych należy zachować numerację źródłową. W przypadku punktów pozyskanych w ramach wektoryzacji lub ortogonizacji należy zastosować jednolitą, ciągłą numerację, poprzedzoną literą „w”.

- Skład dokumentacji.

Dokumentację techniczną z wykonania przedmiotu zamówienia, należy skompletować analogicznie jak operat powykonawczy z prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429).