OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1

Lokalizacja :

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,                      	            ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa.

Zakres zadania:

Wykonanie dostawy i montażu urządzeń do schładzania oraz grzania powietrza (klimatyzatorów) wraz z instalacjami w wybranych pomieszczeniach              w budynku dydaktyczno-koszarowym nr 1 i budynku administracyjnym nr 4  na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zakres prac: budynek dydaktyczno- koszarowy nr 1:

-dwa pomieszczenia biurowe na piętrze budynku, zajmowane przez pracowników Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej montaż urządzeń:

klimatyzator ścienny Daikin model RXF35E5V1B/ FTXF35E5V1B Sensira o wydajności 3,3/3,5 kW – 1 szt. w pomieszczeniu o kubaturze 87 m3,

klimatyzator ścienny Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira o wydajności 4,2/4,6 kW – 1 szt. w pomieszczeniu o kubaturze 135 m3,

-wykonanie zasilania elektrycznego dla klimatyzatorów Daikin model RXF35E5V1B/ FTXF35E5V1B Sensira i Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira ,

- wykonanie rurociągów dla czynnika roboczego R-410A pomiędzy jednostkami zewnętrznymi, a wewnętrznymi,

- sprawdzenie szczelności instalacji wraz z próbą ciśnień,

- napełnienie układu czynnikiem R-410A i przeprowadzenie 72-godzinnej pracy testowej,

- wykonanie systemu odprowadzenia skroplin wraz z montażem dwóch cichych pomp skroplin,

- montaż konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnętrznych na elewacji budynku od strony placu wewnętrznego.

Zakres prac: budynek administracyjny nr 4:

- pomieszczenie sekretariatu na piętrze budynku montaż urządzenia:

klimatyzator ścienny Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira o wydajności 4,2/4,6 kW – 1 szt. w pomieszczeniu sekretariatu o kubaturze 140m3,

-wykonanie zasilania elektrycznego dla klimatyzatora Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira ,

- wykonanie rurociągów dla czynnika roboczego R-410A pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną,

- sprawdzenie szczelności instalacji wraz z próbą ciśnień,

- napełnienie układu czynnikiem R-410A i przeprowadzenie 72-godzinnej pracy testowej,

- wykonanie systemu odprowadzenia skroplin,

- montaż konstrukcji wsporczej dla jednostki zewnętrznej na elewacji budynku .

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DOSTAWY I MONTAŻU URZĄDZEŃ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

do dwóch przylegających do siebie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na piętrze

w budynku dydaktyczno-koszarowym nr1 na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W biurze o powierzchni 30 m2 i kubaturze 87 m3 zaplanowano montaż urządzenia ściennego Daikin model RXF35E5V1B/ FTXF35E5V1B Sensira natomiast w sąsiadującym biurze

o powierzchni 44 m2 i kubaturze 135 m3 zaplanowano montaż urządzenia ściennego Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira. Jednostki wewnętrzne FTXF35E5V1B

i FTXF42E5V1B należy zamontować na ścianie rozdzielającej pomieszczenia biurowe.

Jednostki zewnętrzne RXF35E5V1B i RXF42E5V1B połączyć z wewnętrznymi FTXF35E5V1B i FTXF42E5V1B rurociągami miedzianymi dla czynnika roboczego R410A, w tym celu należy wykonać przewierty lub przebicia w stropie ceglanym ocieplonym o łącznej grubości 50 cm i ścianie zewnętrznej budynku z cegły pełnej gr. 80 cm, rurociągi na zewnątrz i wewnątrz budynku wyizolować i przymocować do stropu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasilanie elektryczne klimatyzatorów wykonać z rozdzielni znajdującej się w korytarzu przylegającym do ww. biur  zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Instalację skroplin wyprowadzić należy ponad strop pomieszczeń biurowych i włączyć do istniejącej instalacji skroplin na poddaszu budynku. Instalację skroplin doposażyć w dwie ciche pompy odpływu skroplin.

Budynek dydaktyczno-koszarowy nr 1 znajduje się w ewidencji gminnej zabytków miasta Częstochowy, zamawiający posiada pozytywną opinię śląskiego konserwatora zabytków dotyczącą rozwiązania i sposobu montażu urządzeń zewnętrznych z zastrzeżeniem, iż zostaną one zamontowane w strefie okapowej budynku (wysokość około 10 m), od strony placu wewnętrznego i dodatkowo estetycznie obudowane w kolorystyce zbliżonej do barwy elewacji budynku.

Zakres zadania obejmuje, również dostawę i montaż urządzenia klimatyzacyjnego

do pomieszczenia sekretariatu  zlokalizowanego na piętrze w budynku administracyjnym nr 4  na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W sekretariacie Komendanta Szkoły  o powierzchni 42 m2 i kubaturze 140 m3 zaplanowano montaż urządzenia ściennego Daikin model RXF42E5V1B/ FTXF42E5V1B Sensira. Jednostkę wewnętrzną FTXF42E5V1B należy zamontować na ścianie okiennej pomieszczenia powyżej linii okien.

Jednostkę zewnętrzną  RXF42E5V1B połączyć z wewnętrzną  FTXF42E5V1B rurociągami miedzianymi dla czynnika roboczego R410A, w tym celu należy wykonać przewierty lub przebicia ścianie zewnętrznej budynku z cegły pełnej gr.80 cm. Rurociągi na zewnątrz i wewnątrz budynku wyizolować i przymocować do stropu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasilanie elektryczne klimatyzatora wykonać z rozdzielni znajdującej się w korytarzu na ostatniej kondygnacji budynku  zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Instalację skroplin wyprowadzić na zewnątrz budynku przez ścianę z cegły pełnej gr.80cm.

Budynek administracyjny nr 4 znajduje się w ewidencji gminnej zabytków miasta Częstochowy, zamawiający posiada pozytywną opinię śląskiego konserwatora zabytków dotyczącą rozwiązania i sposobu montażu urządzeń zewnętrznych na elewacji budynku z zastrzeżeniem, iż zostaną one zamontowane w strefie okapowej budynku (wysokość około 10 m), od strony parkingu i dodatkowo estetycznie obudowane w kolorystyce zbliżonej do barwy elewacji budynku.

Próby i praca testowa.

Po zakończonych pracach montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz 24-godzinną próbę szczelności instalacji.

Po napełnieniu instalacji czynnikiem roboczym  R410A instalacje chłodzenia powietrza poddać 72-godzinnej pracy testowej.

Wymagania dla wykonawcy:

- wykonawca prac montażowych powinien posiadać lub zatrudniać osoby posiadające stosowne uprawnienia serwisowe i autoryzacyjne dla montowanych urządzeń,

- wykonawca prac montażowych powinien posiadać lub zatrudniać osoby posiadające uprawnienia f-gazowe (montaż i obsługa urządzeń chłodniczych),

- wykonawca prac montażowych powinien posiadać lub zatrudniać osoby posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie: montażu, eksploatacji oraz wykonywania badań

i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych i gazowych (SEP E i D).

- wykonawca prac montażowych powinien posiadać polisę OC firmy na kwotę min. 150.000 zł.

- wykonawca po zakończonych robotach przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (karty gwarancyjne, atesty, aprobaty na zastosowane materiały, protokoły próby ciśnień i szczelności instalacji , instrukcje obsługi urządzeń ).

Wartość usługi dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacjami :

Kwota zaproponowana przez wykonawcę obejmuje wykonanie dostawy i montażu opisanych powyżej  klimatyzatorów wraz z wszelkimi  instalacjami oraz robotami towarzyszącymi ( praca zwyżki lub dźwigu, przebicia, przewierty, uzupełnienia ubytków ścian i stropów po przepustach instalacyjnych, montaż koryt instalacyjnych, zabudów,

obudów i zabezpieczeń  wynikających z montażu instalacji).

Uwaga:

- budynek dydaktyczno-koszarowy nr 1 i budynek administracyjnym nr 4  na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie znajdują się w ewidencji gminnej zabytków miasta Częstochowy, prowadzenie wszelkich prac montażowych i budowlanych wymaga zgody i nadzoru konserwatora zabytków,

- pomieszczenie sekretariatu w budynku administracyjnym nr 4 wykończono przy użyciu stylizowanych gzymsów, listew i okapów w wysokim standardzie, Zamawiający

nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek instalacji w sposób pogarszający estetykę pomieszczenia,

- Zamawiający odpowiada za zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót montażowo-budowlanych  do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy .

Termin wykonania usługi :

Zamawiający wymaga wykonania usługi dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacjami  do dnia  30.08.2023 r.

Gwarancja:

Zamawiający wymaga minimum 5-ciu lat gwarancji na wykonanie usługi dostawy

i montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacjami w wybranych pomieszczeniach              w budynku dydaktyczno-koszarowym nr 1 i budynku administracyjnym nr 4  na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Gwarancja liczona będzie od daty protokolarnego odbioru robót.

Załączniki:

- karta techniczna urządzeń klimatyzacyjnych,

- wizualizacje elewacji budynków,

- wizualizacja przykładowego wzoru maskownicy zewnętrznej urządzeń klimatyzacyjnych.

1 Karta techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

2 Elewacja północna budynku koszarowego

3 Elewacja zachodnia budynku pułkowego

4 Wizualizacja przykładowego wzoru maskownicy zewnętrznej urządzeń klimatyzacyjnych