## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Lampa błyskowa do aparatu fotograficznego do zdjęć kryminalistycznych.

- Parametry wymagane:

  - lampa błyskowa – zgodna z lustrzankami jednoobiektowymi formatu FX i DX;

  - rozkład oświetlenia:

- centralny z uwypukleniem środka kadru,

- równomierny,

- standardowy;

- zakres zoomu automatycznego – nie mniejszy niż 17-200 mm;

- pomiar dokonywany przez zoom – maksymalnie 1,5 sekundy;

- lampa błyskowa powinna samoczynnie rozpoznawać aparaty fotograficzne posiadające przetwornik obrazowy formatu FX i DX;

- czas ładowania lampy do ponownego błysku (wykonania kolejnego zdjęcia) maksymalnie 2,5 sekundy (przy użyciu baterii typu AA bądź akumulatorków tegoż formatu);

- monitor LCD;

- możliwość obracania głowicy lampy o 1800 w lewo i w prawo (ustawienia sygnalizowane kliknięciem w pozycjach 0, 30, 60, 90, 120, 150 oraz 180 stopni) oraz przechylanie w górę o 90o (ustawienia sygnalizowane kliknięciem w pozycjach 0, 45, 60, 75 oraz 90 stopni) i w dół o nie mniej niż 10o;

- w ramach systemu ochrony termicznej – możliwość zaprogramowania ostrzeżenia o przegrzaniu w trakcie zbyt intensywnego użytkowania lampy błyskowej i sygnalizowania tegoż ostrzeżenia poprzez sygnał dźwiękowy;

- waga urządzenia – do 450 g. (bez baterii);

- metoda pomiaru błysku lampy: i-TTL oraz TTL;

- zasięg: nie mniej niż 15 m. od miejsca użycia lampy;

- dźwignia blokady stopki mocującej zapewniająca bezpieczne zainstalowanie lampy w sankach mocujących aparatu;

- liczba błysków lampy przy zastosowaniu poszczególnych rodzajów zasilania (przy ich pełnym naładowaniu):

- baterie alkaiczno-manganowe 1,5 V – nie mniej niż 100 błysków,

- baterie litowe 1,5 V – nie mniej niż 220 błysków,

- baterie tlenkowo-niklowe 1,5 V – nie mniej niż 120 błysków,

- akumulatory niklowo-wodorkowe 1,2 V (2600 mAh) – nie mniej niż 170 błysków.

- Warunki dodatkowe:

  - zasilanie: cztery baterie formatu AA o napięciu maksymalnym 1,5 V lub cztery akumulatorki formatu AA o pojemności maksymalnej 2600 mAh (1,2 V);

  - lampka kontrolna sygnalizująca gotowość do wykonania kolejnego błysku;

  - funkcje dodatkowe: błysk próbny, przebłyski monitorujące, dioda       wspomagająca AF, redukcja efektu czerwonych oczu z synchronizacją

błysku z długimi czasami otwarcia migawki.

Dodatkowe akcesoria:

- Nasadka rozpraszająca.

- Zestaw filtrów barwnych.

- Futerał na lampę.

- Pojemnik na baterie.

- Warunki gwarancji i serwisowania:

- Okres gwarancji – 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi.

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 10 lat.

- Serwis – na terenie całego kraju.

- Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

- Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 14 dni.

- Dostawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia i konserwacji przez użytkownika.

- Instrukcja użytkowania w języku polskim.