Wejherowo, …………………..

D.25C/250/            /2022

Na podstawie art. 253 ust. 1 oraz 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  Zamawiający przekazuje w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/252/N/3-4rj/22 poniższe informacje:

# OGŁOSZENIE O WYNIKU

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

w trybie podstawowym

1. Zamawiający

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

woj. pomorskie

tel./fax: 58 57 27 220/223

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na:

ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE,

znak: D25C/252/N/3-4rj/22

3. Ogłoszenie o przetargu ukazało się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu, na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00052587/01 z dnia 10.02.2022 r.

4. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w 6 zadaniach.

6. Informacja o złożonych ofertach:

•  Liczba złożonych ofert:

- zadanie 1 – 1

- zadanie 2 – 1

- zadanie 3 – 2

- zadanie 4 – 1

- zadanie 5 – 1

- zadanie 6 – 1

- Liczba ofert odrzuconych:

- zadanie 4 – 1

- Liczba ofert zwróconych bez rozpatrywania - 0

- Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

7. Zamawiający wybrał ofertę:

W zadaniach nr: 1, 2, 5, 6:

Oferta nr 1

ERES MEDICAL SP. Z O.O.

Płouszowice Kol.64B

21-008 Tomaszowice

REGON 060292415

Zadanie 1

310 000,00 zł netto

334 800,00 zł brutto

Zadanie 2

23 000,00 zł netto

24 840,00 zł brutto

Zadanie 5

60 500,00 zł netto

65 340,00 zł brutto

Zadanie 6

44 100,00 zł netto

47 628,00 zł brutto

Oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach „cena” – 70 pkt. i „termin gwarancji” – 30 pkt., łącznie 100 pkt. w ww. zadaniach.

8. 	W zadaniu nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy OXFORD POL SP. Z O.O. PL. ZWYCIĘSTWA 2, 90-312 ŁÓDŹ albowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca zgodnie z zapisami SWZ (rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.7) był zobowiązany do przesłania wraz z ofertą: Opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka, katalog, raport z badań), zawierającego wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymogów zamawiającego, zawierającego także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego.

Wykonawca do oferty nie załączył w/w dokumentu.

Pismem nr D.25C/250/169/2022 z dn. 28.02.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie w/w dokumenty, w których brak jest potwierdzenia:

Parametry ogólne – System do rehabilitacji kardiologicznej – oprogramowanie (1 szt.)

4.	Dostępne protokoły treningowe:

1) Dla ergometru:

a) sterowane tętnem (tętno stałe, tętno zmienne - interwały),

b) sterowane obciążeniem (obciążenie stałe, obciążenie zmienne

– interwały);

2) Dla bieżni:

a) sterowane prędkością (interwały)

b) sterowane tętnem (tętno stałe)

9.	Współpraca systemu z urządzeniami do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi pacjenta

10.	Możliwość zaprogramowania momentów pomiarów ciśnienia krwi podczas treningu

12. 	Możliwość ręcznego wprowadzania wartości ciśnienia krwi pacjenta

13.	Wyświetlanie podczas sesji treningowej (dla każdego pacjenta):

imienia i nazwiska, jego daty urodzenia, zapisu sygnału EKG (wybrany 1 z 3 kanałów EKG, lub 3 kanały jednocześnie), aktualnego tętna, tętna treningowego, prędkości obrotowej cykloergometru, wykresu protokołu ćwiczeń, krzywej zmian tętna, aktualnego obciążenia

14.	Możliwość konfiguracji rodzaju i ilości wyświetlanych parametrów treningowych indywidualnie dla każdego stanowiska

15.	Możliwość ustawienia tętna treningowego pacjenta

17.	Możliwość monitorowania 3 kanałów EKG każdego ćwiczącego pacjenta za pomocą bezprzewodowych pasów piersiowych

18.	System wyposażony w wielorazowe pasy piersiowe i bezprzewodowe, 3-kanałowe nadajniki EKG – 8 kpl. (nadajnik +pas)

19.	Nadajniki EKG wyposażone we wbudowane akumulatory z możliwością ładowania

20.	Ładowarka/-i do nadajników z możliwością jednoczesnego ładowania wielu nadajników (min. 6 jednocześnie)

21.	Dodatkowy pas piersiowy – 8 szt.

22.	Możliwość wykorzystania adapterów kablowych do nadajników EKG i zastosowania standardowych elektrod EKG zamiennie z pasem piersiowym – 4 szt. adapterów w dostarczanym zestawie

23.	Możliwość wykonywania treningów na sali rehabilitacyjnej bez zastosowania cykloergometrów czy bieżni, przy zachowaniu monitorowania EKG pacjentów

24.	System wyposażony w wizualne alarmy sytuacji nieprawidłowych:

zaburzenia rytmu serca pacjenta, rozłączenie nadajnika z systemem, brak wybranego protokołu treningowego, itp.

25.	Możliwość rozpoczęcia sesji treningowej wszystkich ćwiczących jednocześnie lub każdego pacjenta indywidualnie

26.	Możliwość zakończenia sesji treningowej wszystkich ćwiczących jednocześnie lub każdego pacjenta indywidualnie

27.	Możliwość porównania na jednym ekranie 2 wybranych sesji treningowych danego pacjenta

28.	Możliwość rozbudowy systemu rehabilitacji kardiologicznej o przeprowadzanie treningów w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz

29.	Możliwość rozbudowy o: system holterowski EKG, ABPM, ergospirometrię, spirometrię spoczynkową

32.	Oprogramowanie medyczne w języku polskim

Parametry ogólne – System do prób wysiłkowych – oprogramowanie (1 szt.)

35.	Wbudowana baza protokołów treningowych dla ergometru i bieżni, m.in.: Bruce, Naughton, Balke, protokoły RAMP.

39.	Wyświetlanie całkowitego czasu trwania badania oraz czasu do końca aktualnego etapu

40.	Wyświetlanie nazwy protokołu i nazwy aktualnego etapu badania

41.	Prezentacja zespołów uśrednionych indywidualnie dla każdego kanału z możliwością złożenia z zapisem wyjściowym (z etapu spoczynku)

42.	Korekcja sposobu liczenia ST: ST zależne od tętna, J+30, J+40, J+50, J+60, J+60, J+70, J+80

43.	Prezentacja trendu ST indywidualnie, dla dowolnie wybranych i wszystkich 12 kanałów

44.	Graficzna prezentacja zmian w segmencie ST dla wszystkich 12 kanałów EKG

45.	Definiowanie kryteriów alarmów

49.	Dostęp do panelu konfiguracyjnego podczas badania: zmiana filtrów, ilości wyświetlanych odprowadzeń EKG, zmiana woltażu oraz prędkości zapisu EKG, włączanie/wyłączania alarmów

50.	Automatyczna kalkulacja wartości PWC oraz MET

51.	Wbudowana analiza HRV

52.	Obliczanie QT/QTc ze wzoru BazƩe’a lub Fridericia

53.	Porównywanie zapisu EKG między dwoma wybranymi etapami lub w odniesieniu do etapu spoczynku – porównanie poprzez jednoczesną prezentację 2 wybranych etapów badania z możliwością przewijania obu wstęg EKG

54.	Porównanie 2 wybranych badań jednego pacjenta z prezentacją graficzną i tabelaryczną parametrów badania

55.	Możliwość jednoczesnego porównania uśrednień QRS wszystkich 12 kanałów oraz raportów z maks. 4 badań wysiłkowych jednego pacjenta

57.	Wyświetlanie informacji: aktualne HR, docelowe HR, % docelowego HR, BP, aktualne MET, aktualna szybkość i nachylenie bieżni lub obciążenie i rpm ergometru,

59.	Monitorowanie zapisu EKG pacjenta za pomocą bezprzewodowego modułu pacjenta

60.	Możliwość wstępnej konfiguracji raportu w trakcie trwania testu wysiłkowego, bez utraty monitorowania EKG i panelu konfiguracyjnego

67.	Informacja o poziomie naładowania baterii/akumulatora

69.	Próbkowanie do 8000Hz

70.	Impedancja wejściowa: 10 MΩ

75.	EKG Spoczynkowe:

1) Wyświetlanie 12-kan. EKG z możliwością:

a) zmiany ilości wyświetlanych odprowadzeń,

b) zmiany woltażu w zakresie: 5, 10, 20, 30, 40 mm/mV;

c) zmiany prędkości w zakresie 5, 10, 25, 50 mm/s

2) Możliwość wprowadzenia informacji o ciśnieniu krwi pacjenta podczas monitorowania

3) Wyświetlanie trendów HR i ST podczas monitorowania EKG spoczynkowego

76.	Możliwość uruchomienia i zakończenia zapisu spoczynkowego EKG bezpośrednio na module lub z pozycji oprogramowania

77.	Monitorowanie EKG Spoczynkowego w trybie AUTO (10 sek.) lub Manualnym (maks. 60 min.) z możliwością dodawania znaczników na zapisie EKG

78.	Oprogramowanie medyczne w języku polskim

Parametry ogólne – Cykloergometr – (7 szt.)

97.	Sterowanie pracą ergometru automatyczne (zgodnie z protokołem) i ręczne

104.	Regulacja wysokości siodełka w zakresie: 82 – 115 cm

Parametry ogólne – Stacja analiz – (1 szt.)

108.	Procesor min. 2 rdzeniowy

109.	Dysk twardy min. 500GB

110.	Pamięć operacyjna RAM min. 4GB

111.	Porty USB min. 10 (możliwość zastosowania aktywnego HUB’a USB)

112.	Porty RS232 min. 4 (możliwość zastosowania karty rozszerzeń portów RS232)

113.	Monitor LCD min. 21,5” Full HD

114.	Drukarka laserowa A4

115.	Mysz, klawiatura, listwa zasilająca

116.	Napęd DVD Multi

117.	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit

118.	Karta graficzna obsługująca standard Full HD

119.	System operacyjny Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit w polskiej wersji językowej z licencją dla podmiotów administracji publicznej lub równoważny*

W związku z tym, oferta Wykonawcy OXFORD POL SP. Z O.O. PL. ZWYCIĘSTWA 2, 90-312 ŁÓDŹ, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, zostaje odrzucona w zadaniu 4.

9.  Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania 3 na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE:

Zamawiający w Zadaniu 3, zgodnie z zapisami w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SWZ), wymagał zaoferowania: Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego x 4 szt., jednocześnie w załączniku nr 6 do SWZ (PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Zamawiający wyszczególnił, iż wymaga: elektromagnetyczny rower treningowy poziomy – 3 szt. i rower treningowy pionowy – 1 szt.

W nn postępowaniu w zadaniu 3 wpłynęły 2 oferty, z czego w Formularzu Asortymentowo-Cenowym jeden Wykonawca wycenił 4 szt. w tej samej cenie, natomiast drugi Wykonawca wycenił osobno 3 szt. rowerów treningowych poziomych i 1 szt. roweru treningowego pionowego.

Powyższe wskazuje na to, iż opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6 wprowadził Wykonawców w błąd. Mając na względzie, iż przy takim opisie przedmiotu zamówienia złożone przez Wykonawców oferty są nieporównywalne,  tym samym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie skutecznie zmodyfikować opisu przedmiotu zamówienia, tym samym jest zmuszony unieważnić postępowanie. Zamawiający powtórzy postępowanie w przedmiotowym zakresie z uwzględnieniem wszystkich zasad, w szczególności opisując przedmiot zamówienia tak aby nie budził on żadnych wątpliwości.

10. W zadaniu nr 4 wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, w związku z powyższym postępowanie w ww. zadaniu podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11. Informacja o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów w wyniku porównania ofert: nie dotyczy

Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa zostanie przesłana Wykonawcy pocztą.

Wnosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania nn pisma.

Zarząd zatwierdza

Zarząd odmawia zatwierdzenia