Przedmiot zamówienia:   Pompa histeroskopowa z drenami wielorazowego użytku i wyposażeniem

Nazwa-model/typ……………………………

Rok produkcji ( fabrycznie nowy 2023r.)  …………………………..

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY WPISAĆ parameter oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |  |  |
| 1 | przepływ 100-500ml/min, • zakres ciśnienia: 10-200mmHg; • zasilanie: 100/240 VAC, 50-60 Hz | TAK |  |
| 2 | klasa bezpieczeństwa: I • IEC 601-1, EN 60601-1, klasyfikacja wyrobu medycznego. 93/42/EEC , IIa | TAK |  |
| 3 | wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) : 330 x 120 x 306 mm; waga: 6 kg | TAK |  |
| 4 | zakres temperatury i wilgotność: - podczas zabiegu: 10°C - 40°C / 90% - przechowywanie i transport: : -20°C do 45°C / 90% | TAK |  |
| 5 | w zestawie z pompą dren autiklawowalny wielorazowego użytku | TAK |  |
| 6 | pamięć ostatnich ustawień | TAK |  |
| 7 | duży i czytelny wyświetlacz, | TAK |  |
| 8 | funkcja LEVEL daje możliwość kalibracji systemu pomiarowego przez użytkownika; zapewnia rzeczywisty pomiar ciśnienia w obszarze roboczym; zakres regulacji wynosi od - 100 cm do + 100 cm ( co 1 cm) | TAK |  |
| 10 | kompatybilna z drenami jedno- i wielorazowego użytku. | TAK |  |
| 11 | Dren wielorazowego użytku autoklawowalny Komora pomiaru ciśnienia wyposażona w osłonę membrany – część wymienna do drenu wielorazowego uzytku | TAK |  |
| 12 | Płaszcz histeroskopowy jednorazowego użytku przeznaczony do zabiegów histeroskopowych wraz z osłona kamery, gwarantujący sterylność zabiegu | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
| 9 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Szkolenie personelu po dostarczeniu sprzętu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego  z w/w wymagań spowoduje     odrzucenie oferty Oświadczamy, że  oferowane  powyżej  wyspecyfikowane wyposażenie jest  kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data……………………….

Podpis……………………..