#### Opis przedmiotu zamówienia
ADAPTACJA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SP NR 6 PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 11 NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE WRAZ Z NIEZBĘDNYMI POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Główny kod CPV:           45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe kody CPV:    45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku B Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu przy ul. Tadeusz Kościuszki 11 na dwa oddziały przedszkolne z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. Pomieszczenia przeznaczone pod oddziały przedszkolne to: dwie sale lekcyjne, fragment korytarza oraz łazienka z pomieszczeniem gospodarczym. Planowane jest wydzielenie zaplecza kuchennego w części istniejącej w szkole kuchni oraz wykorzystanie przylegającej do kuchni Sali na salę konsumpcyjną dla projektowanego przedszkola.

Powierzchnia przeznaczona na oddziały przedszkolne – 181,8 m2

Powierzchnia przeznaczona na zaplecze kuchenne i salę konsumpcyjną – 73 m2

Zakres robót:

-korekta otworów drzwiowych drzwi wewnętrznych pod względem szerokości wraz z niezbędnymi rozbiórkami

- przebicia w wewnętrznych ścianach nośnych i działowych

- obudowa istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych

- dostosowanie wybranych pomieszczeń do wymogów ppoż (wydzielenie strefy ZLII)

- wymiana części stolarki drzwiowej

- montaż wyposażenia w łazienkach dostosowanego do wieku przedszkolnego

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz autonomicznych czujek dymu

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Wykaz dokumentacji projektowej:

- „Zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku Sp nr 6 na dwa oddziały przedszkolne z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi” – projekt architektoniczno-budowlany

- „Zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku Sp nr 6 na dwa oddziały przedszkolne z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi” – projekt techniczny

- branża architektoniczna

- branża konstrukcyjna

- branża sanitarna

- branża elektryczna

- Zmiana sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w budynku Sp nr 6 na dwa oddziały przedszkolne z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi” – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- branża architektoniczno-konstrukcyjna

- branża sanitarna

- branża elektryczna

Uwagi:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie w ofercie wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowych, opisu przedmiotu zamówienia a także  roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ww. dokumentach, jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami umowy, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz dobrą praktyką wykonywania robót budowlanych

- Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie oględzin obiektu.

- W przypadkach przywołania w dokumentacji projektowej produktów lub materiałów  z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te należy taktować jako  przykłady materiałów bądź wyrobów,  jakie mogą być użyte przez wykonawcę w celu realizacji robót. Ewentualne wskazanie znaków towarowych producentów oraz nazw i symboli poszczególnych produktów ma na celu jak najdokładniejsze określenie ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- Wszystkie materiały i wyroby  zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.