Pytanie z dnia 09-04-2019

Pytanie 1. Dot. LAMPY CHIRURGICZNEJ CZOŁOWEJ, 2 SZTUKI:

Prosimy o dopuszczenie również lampy przenośnej produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED o następujących parametrach:

         temperatura barwy: 4500 ° K

         żywotność źródła światła: > 50.000 Godzin

         specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych;

         płynna regulacja intensywności natężenia światła : 0 - 70.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy

         waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę  - 250 gramów

         Waga baterii (możliwość zamocowania na pasku biodrowym)   - 340 gramów          Żywotność baterii przy intensywności światła 17 000 lux x 2 sztuki = 11 godzin pracy ciągłej na bateriach;

         Czas pełnego ładowania baterii – do 3,5h

         Gwarancja producenta – 3 lata

W skład zestawu wchodzi

- reflektor LED

- bateria (2 sztuki) + ładowarka dwustanowiskowa

- torba na ramię do przechowywania sprzętu

- pas biodrowy

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie