Załącznik Nr 1 do umowy Nr ………………./21

ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ KOTŁOWNI 
GAZOWEJ-OLEJOWEJ SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Zakres przeglądów eksploatacyjnych realizowanych w miesiącach marcu i wrześniu

- kontrola pracy obiegów grzewczych i pracy palników,

- kontrola stanów awaryjnych pracy kotła,

- kontrola pracy pomp i osprzętu na instalacji,

- kontrola Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- obsługa serwisowa urządzeń (naprawy bieżące),

- konserwacja palników wraz ze ścieżką gazową i olejową,

- usuwanie nieszczelności,

- pomiar emisji gazów spalinowych celem uzyskania ekologicznego i ekonomicznego spalania,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjno-zabezpieczających,

- analiza spalin (jeżeli stwierdzony zostanie znaczny wzrost temperatury spalin należy przeprowadzić czyszczenie części spalinowej kotła),

- czyszczenie kotłów grzewczych w razie konieczności.

Zakres przeglądów eksploatacyjnych realizowanych w miesiącu czerwcu

- kontrola pracy obiegów grzewczych i pracy palników,

- kontrola stanów awaryjnych pracy kotła,

- kontrola pracy pomp i osprzętu na instalacji,

- kontrola Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- obsługa serwisowa urządzeń (naprawy bieżące),

- konserwacja palników wraz ze ścieżką gazową i olejową,

- usuwanie nieszczelności,

- pomiar emisji gazów spalinowych celem uzyskania ekologicznego i ekonomicznego spalania,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjno-zabezpieczających,

- analiza spalin (jeżeli stwierdzony zostanie znaczny wzrost temperatury spalin należy przeprowadzić czyszczenie części spalinowej kotła),

- czyszczenie kotłów grzewczych w razie konieczności

- kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,

- kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłów,

- kontrola pracy wskaźników i sygnalizacji,

- kontrola stanu pracy stacji uzdatniania wody wraz z kontrolą złoża jonowymiennego,

- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

- sprawdzenie układu podwyższenia temperatury powrotu,

- analiza jakości wody w układzie (twardość, O2, pH),

- kompleksowa konserwacja palników gazowych i olejowego zgodnie z listą zadań wg. dokumentacji techniczno – ruchowej,

- kontrola izolacji termicznej kotłów,

- kontrola nastaw automatyki,

- kontrola instalacji gazowej w kotłowni od zaworu szybkozamykającego,

- regulacja palników,

- test przekaźników,

- przedstawienie wykazu koniecznych prac remontowych do zrealizowania 
po sezonie grzewczym.

Zakres przeglądów eksploatacyjnych realizowanych w miesiącu grudniu

- kontrola pracy obiegów grzewczych i pracy palników,

- kontrola stanów awaryjnych pracy kotła,

- kontrola pracy pomp i osprzętu na instalacji,

- kontrola Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- obsługa serwisowa urządzeń (naprawy bieżące),

- konserwacja palników wraz ze ścieżką gazową i olejową,

- usuwanie nieszczelności,

- pomiar emisji gazów spalinowych celem uzyskania ekologicznego i ekonomicznego spalania,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjno-zabezpieczających,

- analiza spalin (jeżeli stwierdzony zostanie znaczny wzrost temperatury spalin należy przeprowadzić czyszczenie części spalinowej kotła),

- czyszczenie kotłów grzewczych w razie konieczności

- kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,

- kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłów,

- kontrola pracy wskaźników i sygnalizacji,

- kontrola stanu pracy stacji uzdatniania wody wraz z kontrolą złoża jonowymiennego,

- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

- sprawdzenie układu podwyższenia temperatury powrotu,

- analiza jakości wody w układzie (twardość, O2, pH),