Załącznik nr 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO AMBULANSU TYPU B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023), skompletowanego 
( rok 2024) ambulansu medycznego typu B wraz  z wyposażeniem medycznym dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Powiatowego Zespołu Szpitali. Aktualna polska norma PN-EN 1789:2021-02 lub normy równoważnej dla ambulansów drogowych odpowiadającym przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  ( Dz. U. z 2016r poz. 2022), posiada świadectwo homologacji wydane na podstawie Rozporządzenia Infrastruktury  z dnia 2 sierpnia 2023r w sprawie homologacji typu pojazdów oraz odpowiada wymogom ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2023 poz. 1047 tj.)  oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy , a także sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu jest zgodny z normą PN-EN 1865-1+A:2015-08E i PN EN 1865-4 normy równoważnej oraz spełnia zawarte w ustawie  z 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych  ( Dz. U. 2022 poz. 974).

Pojazd kompletny ( ciężarowy ) , typu Furgon

Rok produkcji samochodu bazowego – 2023 rok

Pojazd skompletowany ( zabudowany) – 2024 rok

NADWOZIE

- Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon

- Nadwozie samonośne, zabezpieczone antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej

- Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym

- DMC do 3,5 t

- Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji  pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych

- Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej

- Półki nad przednią szybą

- Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN-EN 1789 lub równoważną

- Fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Przy fotelach po dwa podłokietniki.

- Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera

- W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej do tabletu „ZEBRA (wraz z okablowaniem – tj. podłączeniem do ładowania i wypuszczonymi przewodami z portami USB oraz z możliwością podłączenia anten GSM i GPS) umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy.

- Instalacja anten zewnętrznych dachowych dwuzakresowych GPS/GSM do stacji dokującej

- Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM spełniający Minimalne wymagania dotyczące urządzeń GPS do pozycjonowania GPS i monitoringu w ambulansach ZRM

- Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM

  - - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA

  - - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA spełniające Minimalne wymagania dotyczące urządzeń GPS do pozycjonowania GPS i monitoringu w ambulansach ZRM

- W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)

- Furgon - lakier w kolorze żółtym

- Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach

- Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m

- Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m

- Długość przedziału medycznego min. 3,20 m

- Drzwi tylne przeszklone   otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min. 1,80 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach

- Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m.

- Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)

- Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.

- Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą

- Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu

- Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w:

  - - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami,

  - - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym,

  - - mocowanie noszy podbierakowych,

  - - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych,

  - - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci,

  - - mocowanie materaca próżniowego,

  - - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED,

  - - mocowanie 2 kasków ochronnych,

  - - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,

  - - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego,

  - - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki chroniące miednicę i tułów

- Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową z czujnikami cofania. (czujniki cofania kamery 360 jako wyposażenie fabryczne objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego)

- Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową

- Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.

- Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności

- Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane oraz elektrycznie składane.

- Wylot spalin (układ wydechowy) przedłużony do tyłu, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l

- Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l

- Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej ok. 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania

- Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus).

- Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V, z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego

- Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, wyposażony w szczelne przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami:

  - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), oraz wewnętrznym (przedział medyczny)

  - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika

  - sterowanie układem klimatyzacji

  - sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,

  - sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,

  - sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym,

  - funkcja powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy

  - możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V

  - możliwość załączania intercomu

  - dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej

  - graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika

  - sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego (jeśli występuje)

- Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m

- Otwierany szyberdach, o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę

- Dodatkowy stopień wysuwany automatycznie (mechanicznie przy otwarciu drzwi lub elektronicznie) podczas otwarcia bocznych drzwi przesuwnych przedziału medycznego, ułatwiający wsiadanie

- Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu.

- Przednie reflektory w technologii LED; światła mijania automatycznie przełączające się ze świateł do jazdy dziennej po uruchomieniu sygnałów świetlnych lub świetlnych i dźwiękowych pojazdu uprzywilejowanego

- System kontroli ciśnienia w oponach; wskaźnik poziomu oleju na zimnym silniku (jeśli producent pojazdu bazowego ma w opcji takie wyposażenie)

- Stała dezaktywacja systemu „Start/stop”

- Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

- Asystent bocznego wiatru, asystent martwego pola i ruszania na wzniesieniu; system zapobiegający kolizji

- Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji  pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z ww. rozporządzeniem PE składać się z 4 sekcji informujących o:

  - państwie członkowskim wydającym homologację

  - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji

  - czterocyfrowym numerze porządkowym

  - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

  - oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.

- W kabinie kierowcy minimum 3 gniazda 12V (zapalniczka) oraz minimum 3 gniazda USB 2-3A

SILNIK

- Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu common rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.

- Silnik o pojemności  min. 1900 cm³.

- Silnik o mocy min. 180 KM.

- Moment obrotowy min. 400 Nm.

- Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6

ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

- Skrzynia biegów manualna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej)

- Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.

- Napęd na koła tylne lub przednie

UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

- Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.

- Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.

- Elektroniczny korektor siły hamowania.

- Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.

- Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył),

- System stabilizacji toru jazdy typu ESP  adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.

- System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny

ZAWIESZENIE

- Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej)

- Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu  pacjenta.

UKŁAD KIEROWNICZY

- Ze wspomaganiem

- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

- Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V

- z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza   2000 W.

- Mechaniczna wentylacja  nawiewno  – wywiewna.

- Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,  o mocy  min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.

- Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego.

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.

- Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający silę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.

- Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich

- Instalacja elektryczna 230 V:

  - zasilanie zewnętrzne 230 V

  - min. 2  zerowane gniazda w przedziale  medycznym

  - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym

  - zabezpieczenie przeciwporażeniowe

  - przewód zasilający min 10m.

- Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V

- Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V

- Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:

  - - min. 4 gniazda 12 V (wszystkie gniazda SELV na wtyki dwupolowe – dokładne parametry do ustalenia z zamawiającym) w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych,

  - - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki

- Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida).

- W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.

- Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  min 200 A.

- Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy

SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

- Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu   pojazdu   z modułami   LED koloru niebieskiego oraz szyldem świetlnym LED z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  możliwość podawania komunikatów głosowych

- Lampa LED na tylnej części dachu pojazdu,  dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem

- Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.; możliwość włączania/wyłączania/zmiany sygnałów dźwiękowych klaksonem (przy włączonej sygnalizacji świetlnej)

- Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni

- Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego; lampy kierunkowe LED koloru niebieskiego na obudowach obu lusterek zewnętrznych; lampy kierunkowe  LED koloru niebieskiego na przednich błotnikach; lampy kierunkowe LED koloru niebieskiego na tylnych błotnikach

- Min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.

- Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.:

  - wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;

  - napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;

  - po bokach literą barwy czerwonej:

    - „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,

    - „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego

  - – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;

  - trzema pasami odblaskowymi:

    - pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,

    - pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,

    - pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;

  - logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu na tylnych drzwiach (dokładne miejsce do ustalenia z zamawiającym);

  - kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy białej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu na pasie niebieskim (dokładne miejsce do ustalenia z zamawiającym)

OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

- światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),

- oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.)

- halogen zamontowany nad blatem roboczym

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE  PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia  dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej:

Zabudowa specjalna na ścianie działowej

a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), wyposażona w min. trzy szuflady z systemem przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki,

b/ pojemnik na zużyte igły,

c/ wysuwany kosz na odpady,

d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury,

e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,

f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek   i regulowany kąt oparcia pleców,

g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.

Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą)

Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę)

a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,

b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,

c/ uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at,

d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,

e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego

f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). Panel sterujący następującymi funkcjami

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),

- sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V,

- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,

- załączanie intercomu,

- sterowanie głośnikiem radiotelefonu,

- regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza.

Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą)

Zabudowa specjalna na ścianie lewej

a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry  i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,  przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,

b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),

c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej,

d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta,

e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu

i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne/ dopuszcza się montaż ssaka i kosza na śmieci poza roletą, dopuszcza się montaż kosza na śmieci przy półce z roletą na ścianie lewej

f) schowek  na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym,

g) zabudowane nadkole z szafką zamykana roletą przy drzwiach tylnych,

h) lodówka termoelektryczna zamontowana w schowku zewnętrznym o pojemności min. 5 l

Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę, w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez niezależna jednostkę notyfikowaną wykonującą badania zgodnie z obowiązującą normą)/ dopuszcza się lodówkę na ścianie prawej

5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie/dopuszcza się panel na ścianie prawej

6/ System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym z dostępem tylko z przedziału medycznego.

system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu, atest 10G (załączyć do oferty)

Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie

uchwyt do pompy infuzyjnej Medima S300 – Medima DS 102A zgodny z PN EN 1789 lub równoważną

Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.

Centralna instalacja tlenowa:

a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze),

b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu  przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego,

c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt.  reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm.,

e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.

Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 15 mm podłoga, umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.

Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.

Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom normy PN EN 1789 oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu

Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni  do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 – 196,5 cm

- ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

- Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu

- Radiotelefon przewoźny cyfrowo analogowy x1

- Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.

- Zamontowana  na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4  fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu:

  - dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz,

  - impedancja wejścia 50 Ohm,

  - współczynnik fali stojącej ≤ 1,0,

  - charakterystyka  promieniowania dookólna.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.

- Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym

- W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie  wyposażony w światło LED

- 3 szt. przewodu USB-A - USB Mini B o długości min. 2 m

- Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki

- Komplet dywaników gumowych w  kabinie kierowcy

- Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej ok. 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania

- Podnośnik samochodowy

- Komplet kluczy

- Pełnowymiarowe koło zapasowe

- Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

- Czujnik deszczu i zmierzchu

- Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. ( 5 cali) i z integrowaną nawigacją ( z bezpłatną aktualizacją przez okres min. 2 lat). Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna, dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np.: interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę

- Zestaw opon zamiennych ( w zależności od pory roku) do zamontowanych podczas dostawy ambulansu

- Przepływomierz tlenowy wpinany w gniazdo o przepływie min. 0 25l/min,

- oraz reduktor tlenowy z przepływomierzem do butli tlenowej 2,7 l.

- Brak sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym

- Brak systemu ograniczającego prędkość – jeśli jest dostępny w opcji u producenta pojazdu bazowego

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km

- Gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące

- Gwarancja na perforację – min. 120  miesięcy

- Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące

- Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze  w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 48 godziny od zgłoszenia.

- Gwarancja dostarczenia do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego w ciągu max. 48 godzin, o parametrach równoważnych jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił min. 14 dni

- 24 miesiące bezpłatnego serwisu zabudowy

NOSZE – szt. 1

- Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.

- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.

- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.

- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.

- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące

- Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.

- Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.

- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.

- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.

- Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg

TRANSPORTER NOSZ - szt. 1

- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.

- Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.

- Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.

- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia

- Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.

- Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce

- Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost.

- Cztery główne uchwyty transportera

- Przyciski blokady goleni kodowane kolorami

- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.

- Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

- Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg.

- Waga transportera  max 28 kg.

- Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg  przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789:2007+A2:2014  lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie.

- Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – dostarczyć przy dostawie.

- Gwarancja – min. 24 miesiące

VIDEOLARYNGOSKOP - 1szt.

- Videolaryngoskop z możliwością stosowania tradycyjnej metody intubacji

  - - dedykowana bateria z czasem pracy min. 230 minut będąca częścią rękojeści

  - - rękojeść i obudowa ogumowana, preferowany kolor kontrastowy (pomarańczowy, czerwony, zielony, żółty)

  - - wysoka wodoszczelność – klasa odporności IPx7

  - - możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach min. 2-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu

  - - możliwość zastosowania łyżki/nakładki jednorazowej Macintosh do trudnej intubacji z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu

  - - rdzeń urządzenia, wykonany ze stopów metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu

  - - monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej min. 2,5”

  - - możliwość regulacji monitora pod kątem min. 45ᵒ

  - - waga urządzenia do 200 g

- W zestawie min. :

  - videolaryngoskop (rękojeść)

  - bateria szt.2

  - sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh:

  - - rozmiar 2 dla pacjentów o wadze ≥ 4.5 kg szt. 10

  - - rozmiar 3 szt. 10

  - - rozmiar 4 szt. 10

  - - rozmiar do trudnej intubacji szt. 10

NOSZE PODBIERAKOWE – szt. 1

Nosze zbierakowe wykonane z materiału ABS ( plastyk, tworzywo sztuczne), łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji ogólnie odstępnymi środkami , odporne na plamy

- waga noszy max. 8 kg

- obciążenie dopuszczalne: min. 150 kg,

- wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta,

- wyposażone w co najmniej 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości, mocowanych do ramy noszy

- konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia,

- co najmniej 10 ergonomicznych, zdystansowanych do podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy,

- możliwość złożenia noszy w połowie długości w celu łatwiejszego transportu

MATERAC PRÓŻNIOWY DLA OSÓB DOROSŁYCH – szt. 1

Służący do unieruchamiania pacjentów w warunkach ratowniczych przedszpitalnych, jak i w czasie transportu w ambulansie,

- zbudowany z pokrycia zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, nie absorbującego wydzielin, płynów,

- posiadający min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta, 4 uchwyty transportowe,

- system pikowanych komór uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta,

- przenikliwy dla promieni X, w komplecie z torbą transportową na materac, pompką umożliwiającą odciąganie i włączanie powietrza do materaca,

- wymiary min. 200 x 80 cm

KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – szt. 1

Zgodne z  z normą PN EN 1865-4

Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekującychWyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.

Wyposażone  w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach

Wyposażone w demontowalne siedzisko

Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego  miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję

Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu

Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360°

Wyposażone w przednie wysuwane rączki do przenoszenia

Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu

Średnica kółek przednich 75 mm

Hamulce na przednich kółkach

Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie

Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1130 mm do 1540 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta

Waga ok 14 kg

Dopuszczalne obciążenie 180 kg

Gwarancja – min. 24 miesiące

DESKA ORTOPEDYCZNA szt. 1

Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, pozwalająca  na pełną diagnostykę RTG

Odporna na urazy mechaniczne, niskie i  wysokie temperatury (-30C do + 70C) i substancje ropopochodne

Gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, ścięty koniec dystalny 14 zdystansowanych od podłoża otworów umieszczonych na obwodzie służących do  transportu poszkodowanego

12 osobnych otworów na obwodzie z trzpieniami do mocowania pasów

Waga do 10  kg

Szerokość ok 45 cm

Długość 183 cm

Kolory   żółty, czerwony, zielony

Wyporność  deski w wodzie 112.5 kg

Obciążenie do 453,50 kg

Stabilizator – uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji  bocznej  z  otworami na uszy  oraz dwóch pasków mocujących głowę

Pasy karabińczykowe – 4 pasy służące do stabilizacji pacjenta, dwuczęściowe z możliwością regulacji, zakończone obrotowymi metalowymi karabińczykami ułatwiającymi  szybkie wpinanie i wypinanie, kodowane kolorami

SSAK ELEKTRYCZNY AKUMULATOROWY PRZENOŚNY szt. 1

Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka

Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia

Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka

Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności

Przepływ 26 l/min +/- 4 l/min

Słój na jednorazowe pojemniki o  pojemność 1,0 l

Manometr podciśnienia ssania

Płynnie regulowana siła ssania  w zakresie 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru

Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka

Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC

Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC

Ciężar kompletnego ssaka ok 5,3 kg

Czas pracy min. 45 min

Żywotność akumulatora 400 cykli w przeciągu 3 lat

Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min

Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka

Ochrona IP34

POMPA INFUZYJNA – szt. 1

Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim

Klawiatura numeryczna do wprowadzania parametrów wartości infuzji oraz ekran dotykowy

Strzykawka montowana od dołu

duży i czytelny wyświetlacz graficzny (wyświetlane informacje to nazwa leku, szybkość dozowania-dawkowanie, stan naładowania akumulatora oraz rodzaj zasilania, ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji, objętość i typ wybranej strzykawki)

automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki

infuzja w różnych jednostkach (ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24godz)

blokada danych (zaprogramowane parametry mogą być chronione hasłem dostępu, dodatkowo rozbudowany system ochrony pozwala zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy - start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy)

bolus automatyczny i manualny (możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży)

automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego (po wykryciu okluzji pompa wycofuje ramię obniżając ciśnienie w drenie i zmniejszając do minimum ilość zgromadzonego w nim leku, 6 poziomów ciśnienia okluzji, możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji, wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu)

rozbudowany system alarmów (pozwala na regulację głośności i trybu dźwięku, tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza)

rejestr zdarzeń (umożliwia zapisanie pełnej historii infuzji - parametry, czynności operatorskie, oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia - zapisana informacja może być przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC)

biblioteka leków (w pamięci pompy można zapisać 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji, dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości przy czym limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych, a limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu, po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, bibliotekę leków można wpisać bezpośrednio z klawiatury pompy)

możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży

możliwość prowadzenia infuzji praktycznie we wszystkich stosowanych w medycynie jednostkach (np. mg/kg/h, kU/h)

zaawansowane tryby dozowania takie jak profil oraz infuzja z przerwą

możliwość wpisania do pompy biblioteki leków złożonej z maksymalnie 120 procedur dozowania ale bez limitów

pozwala na zapisanie w bibliotece leków limitów miękkich i twardych dla wszystkich parametrów infuzji

Waga pompy – maksymalnie 2,5 kg

Przepływ:

- 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostami co 0,01 ml/h,

- 100 - 999,9 ml/h z przyrostami co 0,1 ml/h,

- 1000 - 2000 ml/h z przyrostami co 1 ml/h,

Objętość i czas infuzji:

- 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 godz.,

Bolus, bolus początkowy:

- Szybkość: 20 - 2000 ml/h,

- Objętość: 0,1 - 50 ml,

- Bolus automatyczny i ręczny,

Okluzja:

- 12 poziomów (75 - 900 mmHg),

W zestawie przewód zasilający 230V oraz 12V z wtykiem SELV

Certyfikat zgodności /deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 30.08.2022 o systemie oceny zgodności  ( Dz. U.  z 2019r poz. 155) lub  certyfikat zgodności /deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami  tj. ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019r poz. 175 ).

RESPIRATOR TRANSPORTOWY – szt. 1

Respirator fabrycznie nowy, rok. Min 2023

Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta

Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, lub noszy na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu

Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp urządzenia od wszystkich funkcji.

Przednia część torby ochronnej  wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego, umożlwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 3 m, kieszenie na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego, zestawu tlenowego w torbie z butlą min. 2,7l, reduktora z przepływomierzem min. 0-25l/min.

Zasilanie respiratora transportowego 230V i 12V

Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca wpięcie respiratora w obudowie oraz zapewnienia ładowanie respiratora bezpośrednio po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789- deklaracja zgodności  ( dołączyć)

Możliwość wymiany baterii przez użytkownika, bez użycia narzędzi

System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii  bez potrzeby włączania urządzenia

Akumulator bez efektu pamięci o pojemności znamionowej min., 4.2 Ah

Ładowanie baterii do 95% w czasie 3,5h

Parametry techniczne

- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych dzieci i niemowląt

- Waga respiratora  max. 2,5 kg

- Zasilanie w tlen z baterii min. 10 h w warunkach pracy ambulansu- tryb IPPV,  ustawienia zgodne z ERC

- Zasilanie w tlrn o ciśnieniu min. 2,7 do 6,0 bar

- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

- Możliwość pracy w temperaturze min. -20 do +50 st.C

- Możliwość  przechowywania w temp. -40 - +70 st. C

- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu

- Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym

- Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta

- Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia

- Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy

- Możliwość  ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC

- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych

- Możliwość aktywacji i dezaktywacji trybów wentylacji

- Możliwość stawienia własnych startowych parametrów wentylacji

- Możliwość stawienia własnych limitów alarmów

- Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora

Tryb wentylacji

- IPPV

- RSI

- Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo- oddechowej – metronom wyznaczający częstość masażu serca w algorytmie 15:2, bądź 30:2 bądź w trybie ciągłym ( w przypadku pacjentów  zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie

- CCSV

- CPAP + ASB

- SIMV

- Pomiar kapnografii

Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe funkcje

- S-IPPV

- Inhalacja

- Tryby ciśnieniowe typu BiLevel, PCV, PRVC

Parametry regulowane

- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min.

- Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 0 do 30 cm H2O 50-2000ml

- Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych  regulowane w zakresie  min. Do 10-65 mbar

Obrazowanie parametrów

- Ciśnienie PEEP

- Maksymalne ciśnienie wdechowe

- Objętość oddechowa

- Objętość minutowa

- Częstość oddechowa

Prezentacja graficzna

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min. 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych

Alarmy

- Bezdechu

- Nieszczelności układu

- Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych

- Rozładowanego akumulatora/ brak zasilania

- Alarmy dźwiękowe, oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim

Pozostałe

- Instrukcja obsługa urządzeń w języku polskim wraz z dostawą

- Deklaracja zgodności- folder z parametrami technicznymi – załączyć

- Okres gwarancji min. 24 miesiące

- Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury

PLECAK RATUNKOWY  - szt. 1

TORBA RATUNKOWA – SZT. 1