Załącznik Nr 1B do SWZ

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

Przedmiot zamówienia:

Urządzenie do dezynfekcji

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do dezynfekcji do usuwania z powierzchni oraz z powietrza patogenów z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe rok produkcji 2022, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Urządzenie nie generujące ozonu podczas procesu dezynfekcji | TAK |  |
|  | Urządzenia przeznaczone do dezynfekcji wewnątrz pomieszczeń | TAK |  |
|  | Urządzenie składające się z min. trzech zespołów działających z wykorzystaniem promieniowania UV-C | TAK |  |
|  | Minimum dwa łączniki tzw. "potykacze” dla trzech zespołów dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy min. jednego urządzenia UV-C lub więcej | TAK |  |
|  | Urządzenie na podstawie jezdnej z min. czterema kołami | TAK |  |
|  | Moc urządzenia min. 3x1000W | TAK |  |
|  | Napięcie 220V | TAK |  |
|  | Typ promiennika min. TUV T5 | TAK |  |
|  | Promienniki UVC min. 48 szt | TAK |  |
|  | Żywotność promienników min.9000h | TAK |  |
|  | Długość fali UV min. 253,7 nm | TAK |  |
|  | Długość: 480 mm (±20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość: 450 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita wysokości: 1840 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Dozymetr UV-C | TAK |  |
|  | Wyposażenie zestawu min. 4 elementowy: Czujnik ruchu, aplikacja, automatyczny wyłącznik, przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |  |
|  | Tablet sterujący wraz z aplikacją | TAK |  |
|  | Pokrowce na urządzenia min. 2 szt | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej, szybkiej dezynfekcji do min. 2 pomieszczeń | TAK |  |
|  | Min. 3 praktyczne tryby pracy: 3 urządzenia w jednym pomieszczeniu, 2+1 (sala chorych + łazienka), 3/3 (3 pomieszczenia) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 12 miesięcy. | TAK, należy podać min. 12 miesięcy max 60 miesięcy |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................…..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)