Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo wraz z budową ronda w miejscu skrzyżowania nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 oraz drogą gminną nr 151012G w miejscowości Koleczkowo.

Załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia jest dokumentacja projektowa, na podstawie której została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedza jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Dla dokumentacji wydane zostały wszystkie niezbędne i wymagane prawem decyzje i opinie, w tym m. in. uzgodnienie końcowe z ENERGA OPERATOR.

Zakres prac obejmuje:

- Budowę nowego odcinka drogi powiatowej o długości około 160 m;

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6 m.

- Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 218 oraz drogą gminną nr 151012G

- Budowę i przebudowę ciągów pieszych,

- Budowę ścieżek pieszo-rowerowych,

- Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowania pionowego i poziomego oraz budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Budowę kanału technologicznego,

- Budowę oświetlenia drogowego wraz z punktowym doświetleniem przejść

- Budowę infrastruktury w zakresie odwodnienia, w tym przebudowa i likwidacja rowów przydrożnych infiltracyjnych i budowa kanalizacji deszczowej,

- Przebudowę zjazdów

- Przebudowę kolizji z istniejącym zagospodarowaniem terenu

- Przeniesienie kapliczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Wbudowanie przepustu pod koroną drogi

- Wykonanie poboczy

- Montaż balustrad

- Wycinka drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

Projekt obejmuje następujące drogi publiczne i wewnętrzne:

| Lp. | Numer drogi/nazwa ulicy | Długość (km) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Droga wojewódzka nr 218 | 0,277 |
| 2. | Droga powiatowa nr DP1412G (nowy przebieg) | 0,160 |
| 3. | Droga gminna DG 15101G | 0,099 |
| 4. | Ul. Kacpra Uberfelta | 0,060 |

W ramach inwestycji przewiduje się:

- Niezbędne roboty rozbiórkowe

- Wykonanie wykopów oraz nasypów

- Ustawienie krawężników oraz obrzeży betonowych

- Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni

- Wzmocnienie podłoża gruntowego

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki 0/11,2 związanej cementem

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz betonu asfaltowego

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- Wykonanie warstwy wiążącej

- Wykonanie jezdni z SMA lub betonu asfaltowego

- Wykonanie zjazdów

- Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw

- Wykonanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

- Oznakowanie pionowe i poziome

- Wykonanie zieleni ozdobnej

- Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące

Ponadto:

- W ramach rozbiórki ogrodzeń Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia nieruchomości ogrodzeniem z siatki na nowej granicy nieruchomości.

- Okres gwarancji dla wykonanej zieleni to 36 miesięcy na drzewa i krzewy oraz 24 miesięcy na trawniki. W ramach gwarancji na terenach zielonych wykonawca powinien wykonywać na bieżąco prace polegające na:

- ręcznym i mechanicznym koszeniu trawy wraz z uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu ww. pracy,

- pielęgnacji drzew, krzewów poprzez dokonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew (usuwanie odrostów, usuwanie zasuszonych gałęzi i inne) wraz z uprzątnięciem zaraz po wykonaniu ww. prac

- Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome to 24 miesiące.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania wraz z dokumentacją w zakresie wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

- Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek, a także drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Przeznaczenie tych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Kostkę z rozbiórki należy paletować.

- Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco prowadzić księgę obmiarów robót zanikających oraz ulegających zakryciu i każdorazowo na Radach Budowy oraz na każde wezwania Inwestora ją przedstawić.