ZP.262.4.2024

Olsztyn, dnia 21.02.2024

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2023r. poz. 1605) uszczegóławia treść SWZ, w prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki”

Zmiana SWZ polega na doprecyzowaniu parametrów technicznych kruszywa, poprzez dodanie w Załączniku Nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, w ustępie 3, następującej treści:

„Do realizacji robót należy zastosować kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm (C90/3) - powinno spełniać warunek minimalnej zawartości ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych na poziomie min. 70%.”

Załączniki:

Załącznik Nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianie (dodaną treść w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono na zielono).

Zmiana SWZ wiąże Wykonawców z chwilą opublikowania niniejszego pisma.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

………………………………………………..