KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku

od km 2+945 do km 4+441 w miejscowości Wyszyny Kościelne

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,496 |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 14,00 |  |  |
| 1.3. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 10,00 |  |  |
| 1.4. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 8,00 |  |  |
| 1.5. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm | Szt. | 2,00 |  |  |
| 1.6. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm | Szt. | 2,00 |  |  |
| 1.7. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 76-100 cm | Szt. | 1,00 |  |  |
| 1.8. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni drzew (karp) przy średnicy drzew 66-75 cm | Szt. | 1,00 |  |  |
| 1.9. | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : Karpina gałęzie i drągowizna dłużyca | mp mp mp | 10,87 26,67 12,37 |  |  |
| 1.10. | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 1969,10 |  |  |
| 1.11. | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km | m3 | 590,73 |  |  |
| 1.12. | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km | mb | 161,50 |  |  |
| 1.13. | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km | m3 | 6,96 |  |  |
| 1.14. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej | mb | 64,50 |  |  |
| 1.15. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 297,50 |  |  |
| 1.16. | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 35,50 |  |  |
| 1.17. | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 316,40 |  |  |
| 1.18. | 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km | m2 | 7825,30 |  |  |
| 1.19. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 7825,30 |  |  |
| 1.20. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi) | m2 | 147,00 |  |  |
| 1.21. | 01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych ze złożeniem gruzu obok w stosy | m2 | 52,50 |  |  |
| 1.22. | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy | m3 | 25,50 |  |  |
| 1.23. | 01.02.04. | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji | Szt. | 1,00 |  |  |
| 1.24. |  | Wykonanie odtworzenia cokołu betonowego z betonu C15/20 pod ogrodzenie | mb | 85,00 |  |  |
| 1.25. |  | Ustawienie ogrodzenie z ramek stalowych na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym (materiał z odzysku) : | m2 | 147,00 |  |  |
| 1.26. | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | ton | 6110,62 |  |  |
| 1.27. | 03.02.01. | Zabezpieczenie kanalizacji 1-otworowej rurą dwudzielną RHDPED o średnicy 120 mm na kablu telekomunikacyjnym wraz z odkopaniem kabla i jego zasypaniem : | m | 271,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 6643,65 |  |  |
| 2.2. | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 946,66 |  |  |
| 2.3. | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 946,66 |  |  |
| 2.4. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 717,24 |  |  |
| 2.5. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 2050,43 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |
| 3.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km | m3 | 44,80 |  |  |
| 3.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 80 cm | m | 14,00 |  |  |
| 3.3. | 01.02.04. | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 80 cm | m3 | 3,72 |  |  |
| 3.4. | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego | m3 | 6,72 |  |  |
| 3.5. | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 800 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 14,00 |  |  |
| 3.6. | 03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 80 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.7. | 03.01.03. | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 | m2 | 100,80 |  |  |
| 3.8. | 03.01.03. | Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask | m2 | 61,60 |  |  |
| 3.9. | 03.01.03. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp | m | 22,00 |  |  |
| 3.10. | 03.01.03. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp | m | 10,80 |  |  |
| 3.11. | 06.01.01. | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej i wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów | m2 | 38,40 |  |  |
| 3.12. |  | Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową. | m2 | 3,00 |  |  |
| 3.13. | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 16,80 |  |  |
| 3.14. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm | m | 60,00 |  |  |
| 3.15. | 03.01.03. | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 40 cm | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.16. | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 66,00 |  |  |
| 3.17. | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 22,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10751,40 |  |  |
| 4.2. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 8447,20 |  |  |
| 4.3. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 2304,20 |  |  |
| 4.4. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 8447,20 |  |  |
| 4.5. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 10367,00 |  |  |
| 4.6. | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 10367,00 |  |  |
| 4.7. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 10367,00 |  |  |
| 4.8. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 740,70 |  |  |
| RAZEM |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 10367,00 |  |  |
| 5.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 10367,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 6.1. | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 15,00 |  |  |
| 6.2. | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 91,87 |  |  |
| 6.3. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 54,00 |  |  |
| 6.4. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A Znaki typu B Znaki typu D. Znaki typ D42/D43 Znaki typu E3; E4 Znaki typu E17a./E18a Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 8,00 28,00 4,00 5,00 4,00 13,00 |  |  |
| 6.5. | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariera typu U-14a | m | 24,00 |  |  |
| 6.6. | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – lustro typu U-18a | Szt. | 1,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |
| 7.1. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 1779,50 |  |  |
| 7.2. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 106,77 |  |  |
| 7.3. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych | m | 1040,00 |  |  |
| 7.4. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 68,64 |  |  |
| 7.5. | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 849,50 |  |  |
| 7.6. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 50,97 |  |  |
| 7.7. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników | m2 | 3619,40 |  |  |
| 7.8. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik | m2 | 3619,40 |  |  |
| 7.9. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 3619,40 |  |  |
| 7.10. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 3619,40 |  |  |
| 7.11. | 08.02.01. | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 32,00 |  |  |
| 7.12. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1575,00 |  |  |
| 7.13. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu | m3 | 52,12 |  |  |
| 7.14. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy 15 cm | m2 | 1940,60 |  |  |
| 7.15. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 1940,60 |  |  |
| 7.16. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 95,30 |  |  |
| 7.17. | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1940,60 |  |  |
| 7.18. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej) | m2 | 1194,50 |  |  |
| 7.19. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej i pod parking | m2 | 1194,50 |  |  |
| 7.20. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej i pod parking | m2 | 1194,50 |  |  |
| 7.21. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi i drogę dojazdową (wewnętrzną) | m2 | 1145,30 |  |  |
| 7.22. | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 623,30 |  |  |
| 7.23. | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 522,00 |  |  |
| 7.24. | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 21,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |
| 8.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 2231,90 |  |  |
| 8.2. | 09.01.01. | Wykonanie hydroobsiewu powierzchni skarp nasypów i wykopów | m2 | 2767,67 |  |  |
| 8.3. | 09.01.01. | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.1,0/0,7m, ziemia urodzajna. Nasadzenie drzew typu Robinia pseudoacacia ,,Umbraculifera” oraz Robinia akacjowa ,,Umbraculifera” | Szt. | 37,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |