| Załącznik nr 20: Lodówka medyczna |
| --- |
| Nazwa producenta: ………………………………………………………………………… symbol i typ: ………………………………………………………………………………… |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
|  | Chłodziarka laboratoryjna, nowa, rok produkcji- 2023 |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość: 820 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 615 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Sterowanie za pomocą przycisków |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |
|  | Dynamiczny system chłodzenia |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie |  |
|  | Podświetlenie wnętrza w technologii LED |  |
|  | Minimum 4 półki |  |
|  | Obudowa stalowa lakierowana na biało |  |
|  | Drzwi ze szkła izolacyjnego |  |
|  | Uchwyt drążkowy |  |
|  | Wnętrze z tworzywa sztucznego |  |
|  | Alarm awarii zasilania po powrocie zasilania |  |
|  | Akustyczny i optyczny sygnał alarmowy |  |
|  | Regulowany zakres temperatury min. od +3 do +16 stopni C |  |
|  | Deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do RWMiPB- załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Termin dostawy- maksymalnie do 8 tygodni |  |

Modyfikacje: Zamawiający wykreśla w poz. 16 zapis: wpis lub zgłoszenie do RWMiPB

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Dokument elektroniczny,

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym