ZAŁĄCZNIK NR 1

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO–TECHNICZNE 
NA NISZCZARKI DOKUMENTÓW 
DLA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA P – 3

  - Wymagania dotyczące przeznaczenia

Niszczarka dokumentów dla poziomu bezpieczeństwa P – 3, klasy ochronnej 3,  nowa, nieużywana, nienaprawiana, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, przeznaczona do niszczenia dokumentów niejawnych, spełniająca parametry określone w:

- Ustawie  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. 2019  poz. 742 z późn.zm.);

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 58/MON z dnia 11.12.2017r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

- Wymagania niezawodności i bezpieczeństwa

- Urządzenie dostosowane do pracy ciągłej przez min 2 godziny.

- Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności CE potwierdzoną przez producenta za zgodność  wyrobu z wymogami określonymi w przepisach.

- Urządzenie powinno posiadać:

- zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, funkcję automatycznego zatrzymania w sytuacji przeciążenia oraz wciągnięciem do urządzenia części ciała, ubrania osoby obsługującej, czujnika zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.

- funkcję automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz automatycznego odcięcia zasilania w przypadku otwarcia obudowy lub zacięcia/ zaklinowania się papieru,

- funkcję Energy Savings System, która wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i redukuje aż do 70% zużycie energii

- Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

- Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące,  na noże tnące i system przenoszenia napędu min 5 lat.

- Producent zapewni naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Producent przedstawi wraz z dokumentacją wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

- Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancyjnym dostawca usunie na własny koszt lub dostarczy nowe urządzenie wolne od wad.

- Wymagania konstrukcyjne

- Urządzenie dostosowane do niszczenia arkuszy papieru A4 o min gramaturze min 70g/m2

- Urządzenie musi spełniać wymogi normy DIN 66399 w zakresie klasy ochrony 3, oraz poziomu bezpieczeństwa odpowiednio dla:

- Niszczenie papieru   P – 3;

- Zdolność urządzenia do pocięcia za jednym razem min 10 arkuszy papieru A4 na  ścinki o maksymalnej powierzchni 320 mm2 oraz szerokości paska maksymalnie 2 mm.

- Urządzenie przystosowane do cięcia wraz z arkuszami papieru A4 małych zszywek / spinaczy.

- Urządzenie powinno posiadać kosze na ścinki papierowe o pojemności min 60 litrów.

- Zasilanie 230V / 50 Hz

- Wyposażenie: kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim, pojemnik 
z olejem smarowym do mechanizmu tnącego