Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:

39563520-7 Włókiennicze taśmy transportowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem taśm transportujących do przenośników instalacji do rozdziału strumienia odpadów do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

Cena musi być wyrażona w zł, loco Sianów, ul. Łubuszan 80,  Regionalny Zakład Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, siedziba zamawiającego. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, akcyza, cło, podatki itp.

1.Przedmiot dostawy:

Dostawa wraz z montażem taśm transportujących do przenośników instalacji do rozdziału strumienia odpadów do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2.Przeznaczenie:

Przenośniki taśmowe przeznaczone są do transportowania zmieszanych odpadów komunalnych w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

3.Charakterystyka techniczna taśm transportujących:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem następujących taśm transportujących:

  - Taśma przenośnika poziomo wznoszącego łańcuchowego Tr2 (1-2).

- Taśma EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczo odporna ze zbierakami metalowymi. Długość taśmy ok. 37000mm, szerokość taśmy ok. 1700mm. Grubość taśmy min. 9,4mm

- Zbierak metalowy w kształcie kątownika o wymiarach 65mm x 65mm grubość 8mm. Szerokość zbieraka 1390mm. Zbierak usytuowany na taśmie prostopadle do długości taśmy. Odległość pomiędzy zbierakami 1000mm.

- Taśma łączona na zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy).

- Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3

  - Taśma przenośnika sortowniczego Tr3 (1-3).

- Taśma EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczo odporna gładka. Długość taśmy ok. 41000mm, szerokość taśmy ok. 1400mm. Grubość taśmy min. 9,4mm.

- Taśma łączona na zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy).

- Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3

  - Taśma przenośnika odbierającego frakcję <80 Tr10 (1-7).

- Taśma EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczo odporna gładka. Długość taśmy ok. 7000mm, szerokość taśmy ok. 1400mm. Grubość taśmy min. 9,4mm.

- Taśma łączona na zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy).

- Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3

  - Taśma przenośnika odbierającego frakcję 80-320 Tr40 (2-1).

- Taśma EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczo odporna gładka. Długość taśmy ok. 7000mm, szerokość taśmy ok. 1400mm. Grubość taśmy min. 9,4mm.

- Taśma łączona na zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy).

- Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3

  - Taśma przenośnika poziomo wznoszącego Tr11 (2-2).

- Taśma EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczo odporna ze zbierakami gumowymi. Długość taśmy ok. 39000mm, szerokość taśmy ok. 1400mm. Grubość taśmy min. 9,4mm

- Zbieraki gumowe wulkanizowane na gorąco w kształcie teownika o wymiarach: wysokość 50mm, szerokość podstawy 50mm, grubość 10mm. Szerokość zbieraka 170mm. Zbierak usytuowany na taśmie prostopadle do długości taśmy. Rozstaw zbieraków: 140mm wolne, 170mm zabierak, 100mm wolne, 170mm zabierak, 100mm wolne, 170mm zabierak, 100mm wolne, 170mm zbierak, 140mm wolne. Odległość pomiędzy rzędami zbieraków 500mm.

- Taśma łączona na zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy).

- Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3

UWAGA!!!

- Wszystkie wymiary taśm transportujących oraz zgarniaczy podane w specyfikacji 
są wymiarami orientacyjnymi, mogącymi posłużyć jedynie do wyceny.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przez zleceniobiorcę oraz dokonanie szczegółowego pomiaru taśm transportujących oraz zgarniaczy

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane pomiary oraz za podanie nieprecyzyjnych wymiarów w specyfikacji

- Pozostałe wymagania

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

- Dokładny termin dostawy i montażu taśm po uzgodnieniu z zamawiającym

- Demontaż i montaż blach osłonowych przenośników oraz wszelkich innych elementów transporterów/taśmociągów (np. rolki, zgarniacze), które należy zdemontować, aby poprawnie zamontować nową taśmę pozostaje po stronie zleceniobiorcy.

- Przeprowadzenie prób potwierdzających poprawność działania przenośników transportujących po realizacji zadania przez zleceniobiorcę

- Regulacja taśm transportujących po realizacji zadania przez zleceniobiorcę

- Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 20 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż 31.12.2023r.

- Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i jest jej integralną częścią.

- Opis sposobu oceny kryteriów

1) cena – 100% - maksymalnie 100 pkt

Ad. 1) Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 100

- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:

| wartość najniższej ceny | x 100 pkt = ilość otrzymanych punktów |
| --- | --- |
| wartość ceny rozpatrywanej |  |