Załącznik nr 2

Zestawienie parametrów i warunków technicznych

Pakiet nr 1- Activ pure zakup i montaż

Nazwa producenta:……………………….

Nazwa i typ:………………………………

Kraj pochodzenia:……………………………..

Rok produkcji min. 2020: ……………………

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. Wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z technologią RCI ActivePure lub równoważne. | TAK |  |
|  | Miejsce zastosowania: a) układ wentylacji nawiewnej zgodnie z opisem instalacji wentylacji oraz projektem, b) pomieszczenia bez wentylacji mechanicznej zgodnie z załącznikiem. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: a) układu wentylacji nawiewnej, b) pomieszczenia bez wentylacji mechanicznej, w aktywną technologię promieniowej jonizacji katalitycznej RCI ActivePure z powłoką hydrofilową zapewniającą ciągłą 24 godzinną czystość mikrobiologiczną powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz na powierzchniach. | TAK, podać |  |
|  | Usuwanie alergenów, zarodników pleśni i grzybów, bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | Metoda bazująca na procesach naturalnych – bezpieczna dla personelu i pacjentów. | TAK |  |
|  | Promieniowanie ultrafioletowe do wsparcia fotojonizacji matrycy. | TAK |  |
|  | Ilość matryc w urządzeniu dostosowana do wydatku central powietrza. | TAK, podać |  |
| Wymogi formalne |
|  | DTR urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | TAK, |  |
|  | Technologia musi posiadać deklarację zgodności z polskimi normami, certyfikat PZH wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora, certyfikat autentyczności oraz dokument potwierdzający skuteczność technologii na powietrze oraz powierzchnię. | TAK, |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, powinno gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. | TAK, |  |
|  | Technologia RCI ActivePure ma posiada ć udokumentowaną skuteczność eliminacji mikrobiologicznej z powietrza i powierzchni. Na potwierdzenie dokument potwierdzający skuteczność (np. publikacje międzynarodowe). | TAK, |  |
|  | System ma posiadać udokumentowaną skuteczność w eliminacji Klebsiella pneumoniae NDM-1 (New Delhi) z powietrza i powierzchni. | TAK, |  |
|  | System ma posiadać udokumentowaną skuteczność w eliminacji surogata dla wirusa Sars Cov-2, czyli Bakteriofagu MS2 potwierdzoną wynikami badań w laboratorium akredytowanym przez FDA. | TAK, załączyć |  |
|  | Badanie powietrza i powierzchni min. w 5 wskazanych przez użytkownika punktach- po montażu. | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta min. 60 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 6h | TAK, podać |  |
|  | Termin realizacji zamówienia max. 60 dni od daty podpisania umowy | TAK, podać |  |
|  | Cena końcowa ma zawierać wszystkie koszty w tym 60 miesięczna obsługę gwarancyjną, wymianę matryc w urządzeniach co 24 miesiące | TAK, |  |

Pakiet nr 2- Kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI

Nazwa producenta:…………………..

Nazwa i typ:…………………….

Kraj pochodzenia:………………………………

Rok produkcji min. 2020: ……………………….

.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. Wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | System eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych z technologią RCI ActivePure lub równoważne | TAK, |  |
|  | Miejsce zastosowania: pomieszczenia bez wentylacji mechanicznej zgodnie z załącznikiem. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: pomieszczenia bez wentylacji mechanicznej, w aktywną technologię promieniowej jonizacji katalitycznej RCI ActivePure z powłoką hydrofilową zapewniającą ciągłą 24 godzinną czystość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniach oraz na powierzchniach. | TAK, podać |  |
|  | Usuwanie alergenów, zarodników pleśni i grzybów, bakterii i wirusów. | TAK, |  |
|  | Metoda bazująca na procesach naturalnych – bezpieczna dla personelu i pacjentów. | TAK, |  |
|  | Promieniowanie ultrafioletowe do wsparcia fotojonizacji matrycy. | TAK, |  |
| Wymogi formalne |
|  | DTR urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | TAK, |  |
|  | Technologia musi posiadać deklarację zgodności z polskimi normami, certyfikat PZH wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora, certyfikat autentyczności oraz dokument potwierdzający skuteczność technologii na powietrze oraz powierzchnię. | TAK, |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | TAK, |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, powinno gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Technologia RCI ActivePure ma posiada ć udokumentowaną skuteczność eliminacji mikrobiologicznej z powietrza i powierzchni. Na potwierdzenie dokument potwierdzający skuteczność (np. publikacje międzynarodowe). | TAK, |  |
|  | System ma posiadać udokumentowaną skuteczność w eliminacji Klebsiella pneumoniae NDM-1 (New Delhi) z powietrza i powierzchni. | TAK, |  |
|  | System ma posiadać udokumentowaną skuteczność w eliminacji surogata dla wirusa Sars Cov-2, czyli Bakteriofagu MS2 potwierdzoną wynikami badań w laboratorium akredytowanym przez FDA. | TAK, |  |
|  | Badanie powietrza i powierzchni min. w 5 wskazanych przez użytkownika punktach- po montażu. | TAK, |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 6h. | TAK, podać |  |
|  | Termin realizacji max. do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK, podać |  |
|  | Cena końcowa ma zawierać wszystkie koszty w tym 60 miesięczna obsługę gwarancyjną, wymianę matryc w urządzeniach co 24 miesiące | TAK, |  |