Oznaczenie sprawy: PN - 29/21

Załącznik  Nr  1  do  SWZ

Uwaga - parametry wymagane to parametry graniczne. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga!

Oferowany sprzęt musi posiadać Deklarację Zgodności wydaną przez wytwórcę/autoryzowanego przedstawiciela oraz Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy).

Część nr 1 - Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 70 sztuk

Część nr 1 poz. nr 1:  Laktator – wersja jezdna - 55 sztuk

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Laktator elektryczny będący wyrobem medycznym przeznaczonym do pracy w szpitalu, dla wielu matek | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Rytm pracy naśladujący rytm ssania dziecka - 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji - 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Płynna regulacja siły ssania, podciśnienia od 50 do 250 mmHg | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Szybkość pracy w zakresie od min. 54 do 120 zassań na minutę | TAK, podać | TAK/NIE |
| 11. | Laktator przystosowany do pracy ciągłej – 24h/dobę | TAK | TAK/NIE |
| 12. | Głośność pracy laktatora max 45 dB | TAK, podać | TAK/NIE |
| 13. | Waga laktatora max 3,5 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 14. | Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia oraz pokrywą zabezpieczającą membrany tłoków (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania pokarmu) | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Uchwyt na min. dwie butelki | TAK, podać | TAK/NIE |
| 16. | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie: wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 18. | Praca laktatora sterowana kartą z czipem | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| 19. | Dwa programy działania wybierane jednym przyciskiem - program służący stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźniona laktacją, po szczególnie trudnych porodach) - program służący utrzymaniu laktacji na odpowiednim poziomie | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 20. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 21. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 22. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 1 poz. nr 2: Laktator – wersja przenośna - 15 sztuk

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Laktator elektryczny będący wyrobem medycznym przeznaczonym do pracy w szpitalu, dla wielu matek | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Rytm pracy naśladujący rytm ssania dziecka - 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji - 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Płynna regulacja siły ssania, podciśnienia od 50 do 250 mmHg | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Szybkość pracy w zakresie od min. 54 do 120 zassań na minutę | TAK, podać | TAK/NIE |
| 11. | Laktator przystosowany do pracy ciągłej – 24h/dobę | TAK | TAK/NIE |
| 12. | Głośność pracy laktatora max 45 dB | TAK, podać | TAK/NIE |
| 13. | Waga laktatora max 3,5 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 14. | Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia oraz pokrywą zabezpieczającą membrany tłoków (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania pokarmu) | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Uchwyt na min. dwie butelki | TAK, podać | TAK/NIE |
| 16. | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie: walizka transportowa | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 18. | Praca laktatora sterowana kartą z czipem | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| 19. | Dwa programy działania wybierane jednym przyciskiem - program służący stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźniona laktacją, po szczególnie trudnych porodach) - program służący utrzymaniu laktacji na odpowiednim poziomie | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 20. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 21. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 22. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Dotyczy:  KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Część nr 2 - Pasteryzator mleka kobiecego z systemem rejestracji temperatury przez cały cykl; Podgrzewacz do butelek i strzykawek; Zmywarka z funkcją wyparzania

Część nr 2 poz. nr 1: Pasteryzator mleka kobiecego z systemem rejestracji temperatury przez cały cykl – 1 sztuka

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Pojemność min. 9 l mleka na jeden cykl pasteryzacji | TAK, podać | TAK/NIE |
| 6. | Możliwość przeprowadzenia automatycznego cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5ºC | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Możliwość pasteryzacji co najmniej 95 butelek o pojemności 50 ml lub co najmniej 32 butelek o pojemności od 130 ml do 250 ml | TAK, podać | TAK/NIE |
| 8. | Rejestracja temperatury przez cały cykl pasteryzacji | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Program rozmrażania mleka / podgrzewania mleka | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Program czyszczenia komory | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Cyrkulacja w komorze wody w celu zapewnienia jak najlepszej jednorodności temperatury mleka | TAK | TAK/NIE |
| 12. | Regulowane poziomy wody umożliwiające pełne lub częściowe zanurzenie butelek. | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Pełna automatyka działania | TAK | TAK/NIE |
| 14. | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza, wyświetlającego instrukcje krok po kroku. | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Alarm optyczny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy | TAK | TAK/NIE |
| 16. | Szybkie schładzanie do 4 st. C w czasie do 25 minut | TAK, podać | TAK/NIE |
| 17. | Maksymalne zużycie wody na cykl -90 litrów | TAK, podać | TAK/NIE |
| 18. | Wizualny rejestrator usterek | TAK | TAK/NIE |
| 19. | Maksymalne wymiary urządzenia 620 x 710 x 970 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 20. | Minimalne wymiary komory 400 x 400 x250 mm +/- 20 mm | TAK, podać | TAK/NIE |
| 21. | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE |
| 22. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| 23. | Wyposażenie: - koszyki na butelki – 2 sztuki, - butelka testowa, - sonda zapasowa do pomiaru temperatury mleka | TAK | TAK/NIE |
| 24. | Przesyłanie danych cykli pasteryzacji przez USB do komputera. | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 25. | Zużycie wody na cykl = 80 litrów i mniej | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 26. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać | TAK/NIE |
| 27. | Gwarancja Wykonawcy dotycząca dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. | TAK | TAK/NIE |
| 28. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 29. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 2 poz. nr 2: Podgrzewacz do butelek i strzykawek – 2 szt

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Model służący do podgrzewania i rozmrażania mleka kobiecego | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Możliwość podgrzewania mleka i innych roztworów w różnych rodzajach naczyń w tym w butelkach, i strzykawkach. | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Wyświetlacz LED z panelem sterowania 4 cyfrową z rozdzielczością 0,1 stopnia | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Urządzenie wyposażone w alarmy dźwiękowe i wizualne. | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Zakres temperatury: od +5°C od temperatury otoczenia, do 95°C, nastawa min co 0.2°C. | TAK, podać | TAK/NIE |
| 11. | Pojemność komory minimum 5l | TAK, podać | TAK/NIE |
| 12. | Dostarczany wraz z pokrywą | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 14. | Utrzymanie temperatury z dokładnością +/- 0,6 °C | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 15. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 16. | Gwarancja Wykonawcy dotycząca dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 18. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 2 poz. nr 3:   Zmywarka z funkcją wyparzania – 1 sztuka

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 840 x 600 x 630 mm (wys. x szer. x gł.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 6. | Efektywne poziomy mycia w komorze nie mniej niż 170 mm dla każdego z dwóch poziomów | TAK, podać | TAK/NIE |
| 7. | Waga urządzenia nie więcej niż 70 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 8. | Pompa recyrkulacyjna o mocy nie mniejszej niż 550 W | TAK, podać | TAK/NIE |
| 9. | Pojemność komory użytkowa komory nie mniejsza niż 150 L | TAK, podać | TAK/NIE |
| 10. | Co najmniej dwa przyciski dedykowane do najpopularniejszych programów zapewniające łatwy wybór (jedno kliknięcie) | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Poziom hałasu nie więcej niż 56 dB | TAK, podać | TAK/NIE |
| 12. | Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia +5°C do +40°C | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Dwa niezależne poziomy mycia | TAK | TAK/NIE |
| 14. | Możliwość stosowania wózków iniekcyjnych oraz podstawowych na dwóch poziomach – niezależnie od siebie; możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (góra lub dół) bez konieczności umieszczenia wózka na nieużywanym poziomie, bezpośrednie sprzężenie wózka z tyłem komory zmywarki zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni (nie dopuszcza się rozwiązań dostarczających wodę i gorące powietrze z góry komory do dolnego wózka iniekcyjnego) | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Wyświetlacz LCD | TAK | TAK/NIE |
| 16. | Urządzenie wyposażone w co najmniej 40 programów, w tym co najmniej 20 programów w pełni modyfikowalnych przez Użytkownika | TAK, podać | TAK/NIE |
| 17. | Teleskopowe szyny w koszach (wózkach) | TAK | TAK/NIE |
| 18. | Temperatura procesu mycia i dezynfekcji nie mniej niż 93oC | TAK, podać | TAK/NIE |
| 19. | Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch niezależnych sensorów | TAK | TAK/NIE |
| 20. | Oszczędne zużycie wody, poniżej 14 l/cykl | TAK | TAK/NIE |
| 21. | Wbudowany zmiękczacz wody | TAK | TAK/NIE |
| 22. | Wbudowany kondensator pary | TAK | TAK/NIE |
| 23. | System skraplania pary nie powodujący wydostania się zapachów na zewnątrz | TAK | TAK/NIE |
| 24. | Komora i jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej (ANSI 316L; DIN 1.4404) | TAK | TAK/NIE |
| 25. | Min. dwie automatyczne pompy dozujące płyny, z możliwością zamontowania trzeciej pompy dozującej | TAK | TAK/NIE |
| 26. | Interfejs USB do monitoringu poszczególnych faz procesu mycia oraz aktualizacji oprogramowania zmywarki | TAK | TAK/NIE |
| 27. | System aktywnego suszenia z wykorzystaniem agregatu suszącego, o przepływie powietrza nie mniej niż 150m3/h | TAK, podać | TAK/NIE |
| 28. | Urządzenie wyposażone w 2 dozowniki dla środków myjących (detergent oraz neutralizator) w płynie | TAK | TAK/NIE |
| 29. | Promieniowanie cieplne urządzenia 330W (+/-10%) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 30. | Zasilanie 400V/ 3 fazowe | TAK | TAK/NIE |
| 31. | Wyposażona w wózek górny z co najmniej 25 dyszami iniekcyjnymi o średnicy 4-6mm i wysokości 80/110 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK, podać | TAK/NIE |
| 32. | Wyposażona w wózek dolny z co najmniej 25 dyszami o średnicy 6 mm i wysokości 140/170 mm. Maksymalna średnica mytych naczyń 89 mm przy pełnym załadunku, wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK, podać | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 33. | Moc urządzenia nie mniej niż 5600 W | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE Podać |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 34. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać | TAK/NIE |
| 35. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 36. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Dotyczy:  KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Część nr 3 - Loża / komora laminarna;  Analizator składu mleka wraz z sonikatorem

Część nr 3 poz. nr 1:  Loża / komora laminarna – 1 sztuka

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Komora zapewnia bezpieczeństwo dla produktu. | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż: 1045x795x1210 mm (szer. x gł. x wys.) ( bez stelaża) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 8. | Wymiary wewnętrzne nie większe niż: 930x695x620 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 9. | Blat roboczy ze stali nierdzewnej jednolity | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana do wartości: 0.36 m/s | TAK, podać | TAK/NIE |
| 11. | Komora wyposażona w prefiltr G3 zgodny z EN779 i filtr HEPA H14 o wydajności nie gorszej niż 99.995% zgodny EN1822 metoda MPPS (99.999% test D.O.P przy cząstkach 0.3μm) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 12. | Przyjazny wyświetlacz LCD z intuicyjnym panelem sterowania pokazujący: wskazanie prędkości powietrza w czasie rzeczywistym, zatkanie filtra, zegar czasu rzeczywistego | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Przepływ laminarny monitorowany przez czujnik prędkości, który utrzymuje stały przepływ powietrza na całej powierzchni roboczej dzięki technologii kompensacji zatykania filtra | TAK | TAK/NIE |
| 14. | Alarmy wizualne i akustyczne | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Boki komory wykonane ze szkła hartowanego odpornego na promieniowanie UV | TAK | TAK/NIE |
| 16. | Przesuwne przednie okno ze szkła hartowanego (otwieranie i zamykanie okna manualne) | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Wysokość robocza przedniej szyby 200 mm | TAK | TAK/NIE |
| 18. | Silikonowa uszczelka okienna hermetycznie zamyka komorę roboczą, zapewniając optymalną ochronę dla produktu. | TAK | TAK/NIE |
| 19. | Tryb pracy stand by | TAK | TAK/NIE |
| 20. | 2x gniazdo elektryczne 230V 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| 21. | Wentylator/wentylatory z silnikami EC | TAK | TAK/NIE |
| 22. | 4 otwory wykonane w ścianach bocznych komory (po dwa na każdą stronę) | TAK | TAK/NIE |
| 23. | Lampa UV zainstalowana w przedniej części komory roboczej u góry. | TAK | TAK/NIE |
| 24. | Oświetlenie LED o intensywności nie gorszej niż 1200 luksów, zainstalowane poza komorą roboczą. | TAK, podać | TAK/NIE |
| 25. | Poziom hałasu nie wyższy niż 55 dB(A) zgodny z ISO 11201 | TAK, podać | TAK/NIE |
| 26. | Przestrzeń robocza wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej nie gorszej niż AISI-304 | TAK, podać | TAK/NIE |
| 27. | Elementy zewnętrzne pokryte powłoką na bazie żywic poliestrowych | TAK | TAK/NIE |
| 28. | Komora wyprodukowana zgodnie z normą ISO 14644-1, zapewniająca 3 klasę czystości powietrza. | TAK | TAK/NIE |
| 29. | Zużycie energii nie większe niż: 115 W | TAK, podać | TAK/NIE |
| 30. | Waga minimum: 140 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 31. | Dostęp do filtra HEPA z przodu urządzenia. | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 32. | Posiada aktywny monitoring poziomu zużycia filtra | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| 33. | Możliwość pracy ze zmniejszonym przepływem tryb EKO | Tak – 15 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 34. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 35. | Gwarancja Wykonawcy dotycząca dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. | TAK | TAK/NIE |
| 36. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 37. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 3 poz. nr 2:  Analizator składu mleka wraz z sonikatorem – 1 sztuka

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator składu mleka |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Wynik pojawiający się na wyświetlaczu z możliwością przesyłania go do komputera lub urządzenia USB | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Oznaczanie poziomu następujących składników mleka: - tłuszcz - białko (białko surowe, białko właściwe) - laktoza - odtłuszczona masa - sucha masa | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Dokładność analityczna <0,1 | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Zasilanie moc wejściowa100-240V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Podtrzymanie danych i czasu, (bateria – min. 5 lat żywotności) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 10. | Połączenie z PC poprzez port USB- złącze do przesyłania rezultatów przez program, USB - złącze do karty pamięci i urządzeń takich jak klawiatura, mysz, skaner itp., RS232 oraz karta sieciowa | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Wyświetlacz TTFT QVGA min.: 320*240 | TAK, podać | TAK/NIE |
| 12. | Temperatura próbki od +20°C do +40°C | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Pamięć wewnętrzna min.: 4000 pomiarów | TAK | TAK/NIE |
| 14. | Kopia zapasowa danych - trwała wewnętrzna pamięć typu flash | TAK | TAK/NIE |
| 15. | System operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
| 16. | Badane składniki: tłuszcz (g/100ml), białko (g/100ml), węglowodany (g/100ml), sucha masa (g/100ml), energia(kcal/100ml) | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Zakres pomiarowy (+/-5%): tłuszcz: 0.6-6g/100 ml białko surowe: 0.8-3g/100 ml białko właściwe: 0.6-2.4g/100 ml węglowodany: 5-8.7g/100 ml | TAK | TAK/NIE |
| 18. | Wyświetlana wartość – do jednej dziesiętnej | TAK | TAK/NIE |
| 19. | Metoda analityczna - spektroskopia podczerwieni | TAK | TAK/NIE |
| 20. | Urządzenie nastołowe o wymiarach nie większych niż 35x30x10 cm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| Sonikator |
| 21. | Producent | podać |  |
| 22. | Typ/model | podać |  |
| 23. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 24. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane w 2021 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 25. | Model przenośny służący do homogenizacji mleka kobiecego | TAK | TAK/NIE |
| 26. | Możliwa homogenizacja w zakresie 3-10 ml | TAK | TAK/NIE |
| 27. | Wyposażony w przeszklone drzwi | TAK | TAK/NIE |
| 28. | Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę membranową | TAK | TAK/NIE |
| 29. | Możliwość ustawienia czasu procesu | TAK | TAK/NIE |
| 30. | Możliwość ustawienia amplitudy w % | TAK | TAK/NIE |
| 31. | Wyposażony w sondę wykonaną ze stopu tytanu o średnicy nie większej niż Ø3 mm, z możliwością regulacji wysokości jej zanurzenia | TAK | TAK/NIE |
| 32. | Wyświetlacz informujący o błędach w tym o błędzie nierównomiernej homogenizacji | TAK | TAK/NIE |
| 33. | Maksymalne wymiary urządzenia 65 x 35 x 45 cm (wys. x szer. x dł.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 34. | Waga maks. 12 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 35. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 36. | Analiza składników mleka podczas jednego badania, wymagająca małych próbek, poniżej 3 ml | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 37. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 38. | Gwarancja Wykonawcy dotycząca dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. | TAK | TAK/NIE |
| 39. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 40. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Dotyczy:  KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Część nr 4 - Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury (boks termostatyczny); Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

Część nr 4 poz. nr 1: Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury (boks termostatyczny) – 2 sztuki

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane min. w 2020 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Wydajna i cicha praca | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Lekka i łatwa do transportu | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Pojemność 32l ±2l | TAK, podać | TAK/NIE |
| 8. | Kompresorowa technologia chłodzenia | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Waga netto max. 18 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 10. | Izolacja poliuretanowa | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Czynnik chłodniczy R134a | TAK | TAK/NIE |
| 12. | Wymiary produktu – głębokość 690 mm ± 2% | TAK, podać | TAK/NIE |
| 13. | Wymiary produktu – wysokość 410 mm ± 2% | TAK, podać | TAK/NIE |
| 14. | Wymiary produktu – szerokość 400 mm ± 2% | TAK, podać | TAK/NIE |
| 15. | Zużycie energii 0,66 kWh/24h ±2% | TAK, podać | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 16. | Waga netto poniżej 16 kg | Tak – 25 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE Podać |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 17. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 18. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 19. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 4 poz. nr 2: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 sztuka

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) Należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator składu mleka |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Typ/model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Roj produkcji | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane Wyprodukowane min. w 2020 roku | TAK/NIE Rok produkcji: |
| 5. | Pojemność użytkowa - 284 l ± 2l | TAK, podać | TAK/NIE |
| 6. | Pojemność całkowita brutto - 310 l ± 2l | TAK, podać | TAK/NIE |
| 7. | System chłodzenia komory zamrażania - statyczny | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Metoda rozmrażania - ręczne | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż - 184 x 60,1 x 61,8 cm (wys. x szer. x gł.) | TAK, podać | TAK/NIE |
| 10. | Izolacja w zakresie 77 - 65 mm | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Maksymalny ciężar - 91,00 kg | TAK, podać | TAK/NIE |
| 12. | Sterowanie elektroniczne | TAK | TAK/NIE |
| 13. | Regulowany minimalny zakres temperatury -9 °C do -30 °C | TAK, podać | TAK/NIE |
| 14. | Wskaźnik temperatury - zewnętrzny cyfrowy | TAK | TAK/NIE |
| 15. | Zużycie energii w ciągu roku 478,00 kWh/a | TAK | TAK/NIE |
| 16. | Styk bezpotencjałowy | TAK | TAK/NIE |
| 17. | Alarm awarii zasilania, w przypadku powrotu zasilania | TAK | TAK/NIE |
| 18. | Maksymalna fluktuacja 4,2 °C | TAK, podać | TAK/NIE |
| 19. | Gradient 6,9 °C ± 0,1 °C | TAK, podać | TAK/NIE |
| 20. | Materiał bocznych ścian: stal, kolor: biały | TAK | TAK/NIE |
| 21. | Zamek na wyposażeniu | TAK | TAK/NIE |
| 22. | Drzwi samoczynnie zamykane | TAK | TAK/NIE |
| 23. | 8 szuflad w zamrażarce | TAK | TAK/NIE |
| 24. | 8 półek w komorze zamrażania | TAK | TAK/NIE |
| 25. | Ergonomiczny uchwyt drążkowy z mechaniką otwierania drzwi. | TAK | TAK/NIE |
| 26. | Czynnik chłodniczy R 600a | TAK | TAK/NIE |
| 27. | Maksymalny dopuszczalny poziom szumu 45 dB ± 2dB | TAK, podać | TAK/NIE |
| 28. | Ochrona antywybuchowa: dyrektywa ATEX 95 | TAK | TAK/NIE |
| KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 29. | Waga poniżej 80 kg | Tak – 25 pkt Nie – 1 pkt. | TAK/NIE Podać |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 30. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | TAK/NIE |
| 31. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | TAK, wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………… |
| SZKOLENIA |
| 32. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Dotyczy:  KRYTERIUM OCENY OFERT – OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) bądź podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)