- AE/ZP-27-41/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### mini histero resektoskopu bipolarnego z optyką – 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| M | Mini histero resektoskop kompletny z optyką i akcesoriami gotowy do pracy, fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie mini histero resektoskopu bipolarnego z optyką zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie | TAK |  |
|  | Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock“ do połączenia z płaszczem 17 Ch, 17,5/18,5Ch ; rączka zamknięta; kompatybilny z optyka Ø 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia: 0°- 30° | TAK |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; z ceramiczną końcówką wymienną | TAK |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; preferowane zakończenie dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację | TAK |  |
|  | Obturator; 17,5 Ch z systemem „quick-lock“ kompatybilny z płaszczem wewnętrznym | TAK |  |
|  | Optyka HD do mini- resektoskopu; ø2,9 mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30° | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, zakrzywiona o 30°; 17,5 Ch, średnica 0,35 mm; | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny do mini- resektoskopu kompatybilny z posiadaną diatermią Erbe VIO 300 D | TAK |  |
|  | Kosz wykonany z siatki metalowej do sterylizacji resektoskopu i optyki, z pokrywą i wkładem metalowym wyposażonym w sprzętowe uchwyty silikonowe; wymiary kosza dostosowane do instrumentarium minimum 480 x 250 x 70mm, wymiary wkładu minimum 465 x 220 x 39 mm | TAK |  |
|  | Płaszcz jednorazowego użytku na optykę gwarantujący sterylność ; ø2,9 mm, długość 300-302mm, kanał roboczy 5-7 Ch z osłoną kamery, wykonany z poliuretanu medycznego minimun 1 sztuka lub brak takiego płaszcza | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada płaszcza jednorazowego użytku na optykę gwarantującego sterylność - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada płaszcz jednorazowego użytku na optykę gwarantujący sterylność - 10 pkt |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony mini histero resektoskop ma być kompatybilny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty