Oznaczenie sprawy: PN -15/24

Załącznik  Nr  3  do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje:

dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

i adaptacją pomieszczeń Centralnego Laboratorium

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony składający się z 4 części:

Część 1:  Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz przystosowaniem pomieszczeń do w/w analizatorów.

Część 2:  Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do kompleksowej analizy moczu wraz z dzierżawą dwóch połączonych ze sobą analizatorów podstawowych i analizatora wsparcia (ze stołem laboratoryjnym) oraz przystosowaniem pomieszczenia do w/w analizatorów.

Część 3:  Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznej linii hematologicznej (ze stołem laboratoryjnym) oraz przystosowaniem pomieszczenia do w/w linii hematologicznej.

Cześć 4:  Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora (ze stołem laboratoryjnym) oraz przystosowaniem pomieszczenia do w/w analizatora.

Na okres 24 miesięcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostosowanie ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń. W przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany dostarczać w/w asortyment bez obciążania Zamawiającego do czasu zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wykonaniem większej ilości badań, niż deklarowana w SIWZ, bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów.

Część nr 1

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych  oraz dzierżawa dwóch analizatorów:

- zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej (analizator główny),

- zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii z jednej próbki pierwotnej a także do badań immunochemicznych specjalistycznych, w tym przesiewowej diagnostyki prenatalnej  z oprogramowaniem do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu (analizator pomocniczy),

- zapewnienie prawidłowych warunków pracy analizatorów i przygotowania materiału do badań, poprzez dostarczenie 3 klimatyzatorów,

-  podłączenie wyszczególnionych analizatorów do systemu  informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych

oraz przystosowanie pomieszczeń do w/w analizatorów na okres 24 miesięcy.

Załącznik nr 1 do Części nr 1:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno –immunochemicznych wraz z dzierżawą  zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie 3 klimatyzatorów oraz podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap a także przystosowanie pomieszczeń do w/w analizatorów.

- Zintegrowany system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | System wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między aparatami | TAK |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnej pracy w trybie rutynowym oraz CITO | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, hemolizacie, krwi pełnej, ślinie (kortyzol) | TAK |  |
| 8. | Odczynniki systemu analizatorów w pełni kompatybilne z aparatami wspomagającymi | TAK |  |
| 9. | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ) | TAK |  |
| 10. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | TAK |  |
| 11. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 12. | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | TAK |  |
| 13. | Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego ich przygotowania czy rozpuszczania liofilizatów. | TAK |  |
| 14. | Materiał kontrolny płynny lub liofilizowany: - dla biochemii – 1 seria ważna minimum 1 rok, - dla immunochemii – 1 seria ważna minimum 1 rok (wyłączając wirusy i leki) | TAK |  |
| 15. | Zapewnienie możliwości oceny próbki w zakresie HIL (hemoliza, ikteria, lipemia)- ocena ilościowa, 36 500 oznaczeń | TAK |  |
| 16. | Stała gotowość systemu aparatów do pracy | TAK |  |
| 17. | System aparatów jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 18. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| 19. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów | TAK |  |
| 20. | Analizatory wyposażone w zestaw komputerowy (komputer typu all in one, klawiatura, mysz), z oprogramowaniem typu Windows Office, zestaw komputerowy nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka wielofunkcyjna – drukarka laserowa + skaner + ksero) | TAK |  |
| Parametry wymagane do części immunochemicznej systemu |
| 21. | Wydajność nie mniej niż 150 ozn./godz. | TAK |  |
| 22. | Nie mniej niż 48 pozycji odczynnikowych w module immunochemicznym | TAK |  |
| 23. | Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja | TAK |  |
| 24. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek/RFID lub innego kalibratorów i kontroli | TAK |  |
| 25. | Układ dozujący aparatu jest wyposażony w detektor skrzepów i czujnik cieczy | TAK |  |
| 26. | Procedura do badań CITO, z możliwością ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 27. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 28. | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 29. | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych | TAK |  |
| 30. | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozujące. | TAK |  |
| 31. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. | TAK |  |
| 32. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji . Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana | TAK |  |
| 33. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie | TAK |  |
| Parametry wymagane do części biochemicznej systemu |
| 34. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 1000 oznaczeń na godzinę (wraz z oznaczeniem elektrolitów) | TAK |  |
| 35. | Metody pomiaru moduł biochemiczny: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE minimum Na, K, Cl | TAK |  |
| 36. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 37. | W module ISE bezobsługowe elektrody, nie wymagające uzupełniania płynów |  |  |
| 38. | Co najmniej 60 pozycji odczynnikowych w module biochemicznym | TAK |  |
| 39. | Kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator, monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany. | TAK |  |
| 40. | Bezkontaktowe, bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| DOSTOSOWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATURY |
| KLIMATYZATOR –3 SZTUKI – PARAMETRY WYMAGANE |
| 41. | Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją, konserwacją systemów i dostosowaniem pomieszczenia, w tym klimatyzacji | TAK |  |
| 42. | Rok produkcji - urządzenia nie starsze niż 2023 | TAK | ………………………………..rok |
| 43. | Klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 44. | Wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia ok. 110 m 3. | TAK |  |
| 45. | Dostosowany do wartości ciepła wydzielanego przez aparaturę w pomieszczeniu | TAK |  |
| 46. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca |  |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 47. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 48. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 49. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 50. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 51. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 52. | W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora - modułu, którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych | TAK |  |
| 53. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 54. | Dostarczenie i instalacja urządzeń na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 55. | Dostosowanie pomieszczenia do analizatorów, zgodnie z punktem C z części 1 | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 56. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 57. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 550 800 badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów biochemiczno - immunochemicznym

- Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych | Planowana ilość badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 16 400 |
| 2 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 16 400 |
| 3 | Glukoza | 40 000 |
| 4 | Bilirubina całkowita – test dla noworodków -wysokie stężenia bilirubiny | 16 700 |
| 5 | Białko C-reaktywne (dolna granica pomiaru max. 0,3 mg/dl) – | 20 000 |
| 6 | Kreatynina – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 23 400 |
| 7 | Białko całkowite | 16 700 |
| 8 | Kwas moczowy | 16 700 |
| 9 | Mocznik | 20 000 |
| 10 | Cholesterol całkowity | 10 800 |
| 11 | Trójglicerydy | 13 400 |
| 12 | Cholesterol frakcji HDL | 12 000 |
| 13 | Cholesterol frakcji LDL | 10 000 |
| 14 | Elektrolity (Na, K, Cl) w surowicy i moczu - – wykonywane metodą pośrednią (koszt całkowity: elektrody, bufory, płyny) | 16 700 Na 16 700 K 16 700 Cl |
| 15 | TSH | 33 400 |
| 16 | Wolna tyroksyna (FT4) | 20 000 |
| 17 | Wolna trijodotyronina (FT3) | 11 400 |
| 18 | Lutropina (LH) | 16 700 |
| 19 | Folikulotropina (FSH) | 16 000 |
| 20 | Prolaktyna (PRL) | 21 400 |
| 21 | Progesteron | 7 000 |
| 22 | ESTRADIOL (17-β-estradiol) | 23 400 |
| 23 | TESTOSTERON –odczynnik dostosowany do oznaczania w zakresie stężeń u kobiet | 14 000 |
| 24 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB) | 5 800 |
| 25 | Siarczan dehydroepiandrosterionu (DHEAS) | 12 000 |
| 26 | Kortyzol w surowicy | 19 200 |
| 27 | Adrenokortykotropina (ACTH) | 200 |
| 28 | Insulina | 18 700 |
| 29 | HCG-BETA (dolna granica pomiaru 0, 1 mIU/ml) – – test do wczesnego wykrycia oraz monitorowania przebiegu ciąży | 12 000 |
| 30 | Alfa-fetoproteina (AFP) | 2 400 |
| 31 | Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 2 400 |
| 32 | Marker raka jajnika CA 125 | 14 000 |
| 33 | Białko komórek nabłonkowych najądrza 4 (HE4 ) | 5 400 |
| 34 | Swoisty antygen sterczowy (PSA) całkowity | 1 400 |
| 35 | Marker raka piersi CA 15-3 | 2 000 |
| 36 | Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC-Ag) | 400 |
| 37 | Parathormon | 200 |
| 38 | Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydsazie (anty- TPO) | 5 400 |
| 39 | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty- TG) | 3 400 |
|  | suma | 550 800 |

- Kalibratory:

| Lp. | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory dla oznaczeń immunochemicznych | Dostosowane do liczby badań parametrów immunochemicznych według pkt. 1 |
| 2 | Kalibratory do oznaczeń biochemicznych | Dostosowane do liczby badań parametrów biochemicznych według pkt. 1 |

3. Kontrola jakości:

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:

| Lp. | Nazwa kontroli | Liczba opakowań kontroli na okres 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole dla parametrów biochemicznych- minimum dwupoziomowe (normalna i patologiczna) | Liczba poszczególnych parametrów biochemicznych według ilości podanej w pkt. 1 |
| 2. | Kontrole do oznaczeń immunochemicznych – minimum na dwóch poziomach (normalny i patologiczny)` | Liczba poszczególnych parametrów biochemicznych według ilości podanej w pkt. 1 |
| 3. | Kontrola do patologicznie wysokich stężeń bilirubiny (ok. 12 mg/dl) | Liczba badań bilirubiny całkowitej i bezpośredniej według ilości podanej w pkt. 1 |

Uwaga:

- Surowice kontrolne o maksymalnie dwóch numerach serii w ciągu 12 miesięcy.

- Dopuszczamy jednoparametrowy i wieloparametrowy materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń na co najmniej dwóch poziomach kontroli (niskim i wysokim)

- Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia.

- Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| Lp. | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 2 lata |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp. | Dostosowana do liczby badań |

- Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z części 1 (cześć remontowa):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie przebicia w ścianie do pracowni hematologicznej oraz montaż szklanych drzwi prawych w białej oprawie aluminiowej o świetle 90cm. |  |
| 2 | Likwidacja futryny w drzwiach prowadzących do pomieszczenia z wirówkami i montaż drzwi lewych takich samych, jak drzwi do pracowni hematologii (uzyskanie spójności stylistycznej). |  |
| 3 | Wykonanie ścianki szklanej w białej oprawie aluminiowej o długości 1m oddzielającej wirówki od biurek. Ścianka powinna stylistycznie komponować się z nowymi drzwiami. |  |
| 4 | Uzupełnienie płytek, które ulegną uszkodzeniu przy montażu nowych drzwi i malowanie płytek w całej pracowni farbą do płytek w kolorze białym ( w przypadku uszkodzenia większości płytek na ścianie, na której będą odbywać się prace - demontaż reszty płytek, przygotowanie podłoża i malowanie farbą laboratoryjną, płytki na pozostałych ścianach pracowni pomalować na biało). (demontaż płytek 11m2) Przygotowanie podłoża i malowanie podłoża 47m2) |  |
| 5 | Uzupełnienie wykładziny pod drzwiami |  |
| 6 | Przygotowanie zasilania do analizatorów - przewód z rozdzielni w laboratorium o przekroju 3x4mm2 i zabezpieczenie C25 do analizatora i przewód o przekroju 3x6mm2 i zabezpieczenie C32 do analizatora. Rozprowadzenie instalacji 47mb x 2 + zabezpieczenie w rozdzielni i montaż gniazda + rurki elektryczne. |  |
| 7 | Dostosowanie gniazdek LAN do umiejscowienia analizatorów. |  |
| 8 | Dostosowanie klimatyzacji do nowych urządzeń z uwzględnieniem kubatury pomieszczenia. |  |
| 9 | Montaż 4 nowych opraw oświetleniowych natynkowych 600x600 mm, o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym ok. 4 000 lm |  |
| 10 | Przygotowanie odpływu do sąsiadującego szachtu. |  |
| 11 | Likwidacja zlewu z szafką i przygotowanie w tym miejscu odpływu. |  |
| 12 | Zaślepienie instalacji wodnej znajdującej się pod wyspą |  |
| 13 | Malowanie ścian i sufitów ( 68m2) |  |
| 14 | Przerobienie 4 punktów elektrycznych |  |
| 15. | 24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia ( w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) |  |

- Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z części 1 (3 klimatyzatory):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamontowanie 3 klimatyzatorów |  |

Załącznik nr  2 do Części nr 1:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą  zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego, przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii, diagnostyki zakażeń oraz do badań immunochemicznych – badań specjalistycznych, w tym przesiewowej diagnostyki prenatalnej wraz z oprogramowaniem do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu z jednej próbki pierwotnej oraz  podłączenie zintegrowanego systemu analizatorów pomocniczych do systemu informatycznego Eskulap, z dwukierunkową transmisją danych.

- Zintegrowany system analizatorów wsparcia biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej

| L p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r. | ………………………………rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | System wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między aparatami | TAK |  |
| 5. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z poniesieniem przez wykonawcę kosztów jej eksploatacji. | TAK |  |
| 6. | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu | TAK |  |
| 7. | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line | TAK |  |
| 8. | Odczynniki systemu analizatorów w pełni kompatybilne z aparatami wspomagającymi | TAK |  |
| 9. | Stała gotowość systemu aparatów do pracy | TAK |  |
| 10. | System aparatów jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 11. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| Parametry wymagane do części immunochemicznej systemu |
| 12. | Wydajność nie mniej niż 100 ozn./godz. | TAK |  |
| 13. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek/RFID lub innego kalibratorów i kontroli | TAK |  |
| 14. | Układ dozujący aparatu jest wyposażony w detektor skrzepów i czujnik cieczy | TAK |  |
| 15. | Procedura do badań CITO, z możliwością ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 16. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 17. | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 18. | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji . Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana | TAK |  |
| 20. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie | TAK |  |
| Parametry wymagane do części biochemicznej systemu |
| 21. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 300 oznaczeń na godzinę (wraz z oznaczeniem elektrolitów) | TAK |  |
| 22. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 50 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | TAK |  |
| 23. | Analizator wieloparametrowy do wszystkich badań wg podanego niżej asortymentu- wszystkie badania muszą być wykonywane tzw. „mokrą chemią” | TAK |  |
| 24. | Moduł do oznaczeń elektrolitów z minimum 3 elektrodami do oznaczeń Na, K, Cl wymieniane oddzielnie | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 25. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 26. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 27. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 28. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 29. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) Jeśli naprawa, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 30. | W przypadku powyżej 3 tych samych awarii trwającej powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora - modułu, którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych | TAK |  |
| 31. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 32. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 33. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 34. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

B.   Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do  wykonania  349 680  badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów wsparcia biochemiczno - immunochemicznym

1.Planowana ilość badań:

| Lp. | Odczynniki | Planowana ilość badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bilirubina całkowita – test dla noworodków -wysokie stężenia bilirubiny | 10 000 |
| 2 | Bilirubina bezpośrednia | 4 700 |
| 3 | Kreatynina – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 1 000 |
| 4 | Glukoza | 20 000 |
| 5 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 3 000 |
| 6 | Witamina D3 (25-hydroksywitamina D) | 13 400 |
| 7 | Transferyna | 1 400 |
| 8 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 3 400 |
| 9 | Kortyzol w moczu | 6 700 |
| 10 | ALFA-1-ANTYTRYPSYNA | 1 000 |
| 11 | Haptoglobina | 3 400 |
| 12 | Albumina w surowicy | 3 700 |
| 13 | Kwasy żółciowe | 3 400 |
| 14 | Białko C-reaktywne (dolna granica pomiaru max. 0,3 mg/dl) – | 26 700 |
| 15 | Elektrolity (Na, K, Cl) w surowicy i moczu - – wykonywane metodą pośrednią (koszt całkowity: elektrody, bufory, płyny) | 10 000 Na 10 000 K 10 000 Cl |
| 16 | Wapń - możliwość oznaczenia w surowicy i moczu | 13 400 |
| 17 | Fosfataza zasadowa | 5 400 |
| 18 | Żelazo | 4 700 |
| 19 | Magnez - możliwość oznaczania w surowicy i moczu | 13 000 |
| 20 | Fosforany nieorganiczne – możliwość oznaczania w surowicy i w moczu | 12 000 |
| 21 | Hemoglobina glikowana - oznaczana w krwi pełnej z próbki pierwotnej | 8 000 |
| 22 | Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 3 400 |
| 23 | Amylaza | 700 |
| 24 | Interleukina-6 ( IL6) | 3 400 |
| 25 | Witamina B12 | 1 400 |
| 26 | Kwas foliowy | 2 000 |
| 27 | Ferrytyna | 2 600 |
| 28 | Utajona zdolność wiązania żelaza UIBC | 2 000 |
| 29 | proBNP | 700 |
| 30 | AMONIAK | 1 400 |
| 31 | HCG-BETA (dolna granica pomiaru 0, 1 mIU/ml) – – test do wczesnego wykrycia oraz monitorowania przebiegu ciąży | 6 700 |
| 32 | Łożyskowy czynnik wzrostu (PLGF ) | 200 |
| 33 | Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (sFlt-1) | 200 |
| 34 | Odczynnik SI-serum indeks (hemoliza, lipemia)-dodać |  |
| 35 | Hormon Anty Mullerowski (AMH) | 4 000 |
| 36 | Prokalcytonina - zestaw wraz z kalibratorem i materiałem kontrolnym | 10 000 |
| 37 | Troponina - maksymalny czas oznaczenia. 12 min. | 4 000 |
| 38 | FreeBHCG | 6 700 |
| 39 | Ciążowe białko osoczowe typu A (PAPPA) | 6 700 |
| 40 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 6 700 |
| 41 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 6 700 |
| 42 | Mocznik | 6 700 |
| 43 | Kwas moczowy | 6 700 |
| 44 | Wankomycyna | 700 |
| 45 | Gentamycyna | 700 |
| 46 | Przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV- IgG) | 4 000 |
| 47 | Przeciwciała klasy IgM przeciwko wirusowi cytomegalii (CMV- IgM) | 4 000 |
| 48 | Awidność przeciwciał IgG przeciwko wirusowi cytomegalii | 100 |
| 49 | Przeciwciała klasy IgG przeciwko Toxoplasma gondii | 7 000 |
| 50 | Przeciwciała klasy IgM przeciwko Toxoplasma gondii | 7 400 |
| 51 | Awidność przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii | 100 |
| 52 | Przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi różyczki | 4 400 |
| 53 | Przeciwciała klasy IgM przeciwko wirusowi różyczki | 3 700 |
| 54 | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C HCV | 6 000 |
| 55 | Zestaw do jakościowego oznaczania in vitro stężenia antygenu p24 wirusa HIV-1 oraz przeciwciał przeciwko HIV-1, łącznie z grupą O oraz HIV-2 w surowicy i osoczu ludzkim (HIV) | 6 700 |
| 56 | Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBS-Ag) | 7 700 |
| 57 | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (anty HBc) | 4 000 |
| 58 | Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (anty-HBS) | 1 400 |
| 59 | Przeciwciała przeciwko krętkowi blademu w surowicy krwi (Syfilis) | 6 000 |
| 60 | AntiHBe | 340 |
| 61 | HBeAg | 340 |
| 62 | Anti-HBcIgM | 700 |
| 63 | Przeciwciała SARS-Covid-19 | 100 |
| 64 | Prolaktyna | 6 700 |
| 65 | Insulina | 6 700 |
|  | suma | 349 680 |

2. Kalibratory:

| Lp. | Kalibrator | Liczba opakowań kalibratora na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kalibratory dla oznaczeń w tabeli nr 1 | Liczba poszczególnych badań według ilości podanej w pkt. 1 |

3. Kontrola jakości:

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne:

| Lp. | Nazwa kontroli | Liczba opakowań kontroli na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole dla parametrów w tab. nr 1- minimum dwupoziomowe (normalna i patologiczna) | Liczba poszczególnych parametrów według ilości podanej w pkt. 1 |

Uwaga:

- Surowice kontrolne o jednym numerze serii przez minimum 12 miesięcy.

- Materiał kontrolny dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.

- Materiał kontrolny o dacie ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia

- Kontrola zewnątrzlaboratoryjna:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Materiały eksploatacyjne – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy. W przypadku wyczerpania się deklarowanej ilości asortymentu dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw do końca trwania umowy.

| Lp. | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp | Dostosowana do liczny badań |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul | TAK- 6 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2. | Funkcja prognozy zużycia odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych, porównująca zużycie w określonym czasie (nie mniej niż 6 tygodni) | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3. | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut dla wszystkich parametrów wskazanych w ofercie | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4. | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, potwierdzone w ulotce metodycznej | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 5. | Test do oznaczania b-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK - 6 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 6. | Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktynemii | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 7. | Test do oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencję i standaryzację Brahms | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 8. | Troponina- test wysokoczuły, umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 9. | Test do oznaczania witaminy D wystandaryzowany wc. międzynarodowego wzorca NIST | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 10. | Aplikacja do hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej, niewymagająca wstępnego przygotowania hemolizatu poza analizatorem | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 11. | Automatyczne wykonywanie powtórnych oznaczeń w dublecie w przypadku uzyskania wstępnie reaktywnych wyników testów zakaźnych, w czasie nie dłuższym niż 40 minut | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 12. | Dla testów PLGF, PAPPA i freeBHCG wymagany Certyfikat Fetal Medicine (FMF) | TAK - 4 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Suma punktów | Max. 40 pkt |  |

______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis

Część nr 2

Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (ze stołem laboratoryjnym):  automatycznego wykonania  badania fizykochemicznego moczu oraz analiza elementów upostaciowionych wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie klimatyzatora. Dostawa odczynników kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatora wsparcia. Podłączenie analizatorów podstawowych oraz analizatora wsparcia do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych, a także przystosowanie pomieszczenia do w/w analizatorów na okres 24 miesięcy.

Załącznik nr 1 do Części nr 2:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu z automatyczną analizą elementów upostaciowionych moczu).

- Automatyczne analizatory do badania ogólnego oraz elementów upostaciowionych moczu (dwóch analizatory podstawowe):

| L p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ODCZYTU PASKÓW TESTOWYCH |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r. | …………………………………rok |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ANALIZY OBRAZÓW ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH |
| 4. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 5. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 6. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r. | …………………………………….rok |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| 7. | Analizator pasków testowych umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem analizy elementów upostaciowionych, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami. | TAK |  |
| 8. | Analizator do odczytu pasków testowych i analizator oceny elementów upostaciowionych obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS) | TAK |  |
| 9. | Analizatory dokonują mieszania próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego | TAK |  |
| 10. | Możliwość niezależnej pracy na każdym z analizatorów w sytuacji awarii drugiej jednostki | TAK |  |
| 11. | Analizatory wyposażone w detektor poziomu płynu | TAK |  |
| 12. | Połączone analizatory wyposażone w podajnik na minimum 70 próbek, z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy. | TAK |  |
| 13. | Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów, ograniczenie kontaminacji. | TAK |  |
| 14. | Możliwość wyboru jednostek oznaczanych parametrów | TAK |  |
| 15. | Analizatory posiadające łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 5000 pacjentów oraz wyników minimum 100 oznaczeń kontrolnych . | TAK |  |
| 16. | Każdy z analizatorów wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych . | TAK |  |
| 17. | Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych Levey-Jeninngs'a | TAK |  |
| 18. | Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
| 19. | Wykonawca zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości wraz z certyfikatami – cykl kontroli: - 4 razy w roku –pasek i osad - 2 razy w roku – wirtualna ocena zdjęć osadu Do oferty należy dołączyć nazwę dostawcy kontroli międzylaboratoryjnej. | TAK |  |
| 20. | Podłączenie obu analizatorów do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych. | TAK |  |
| PARAMETRY ANALIZATORA PASKÓW |
| 21. | Analizator do odczytu pasków oznaczający co najmniej 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, kolor, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina), przejrzystość. | TAK |  |
| 22. | Kalibracja wykonywana, nie częściej niż raz na miesiąc | TAK |  |
| 24. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków wraz z powiadomieniem operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady | TAK |  |
| PARAMETRY ANALIZATORA OCENY ELEMENTÓW UPOSTACIOWIONYCH |
| 25. | Analizator moczu oznaczający następujące elementy osadu: Erytrocyty, Leukocyty, Nabłonki, Wałeczki, Kryształy, bakterie, śluz, plemniki | TAK |  |
| 26. | Wydajność analizatora osadu moczu min. 70 próbek / godz. | TAK |  |
| 27. | Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w kom/ mikrolitr | TAK |  |
| 28. | Techniki pomiaru dostosowane do właściwości składników upostaciowanych moczu | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 29. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 30. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 31. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 33. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 34. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 35. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 36. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 37. | Stół laboratoryjny pod analizator | TAK |  |
| 38. | Dostosowanie pomieszczenia do analizatorów, zgodnie z punktem D | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 39. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 40. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji | TAK |  |

| DOSTOSOWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATURY |
| --- |
| KLIMATYZATOR – PARAMETRY WYMAGANE |
| 41. | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż 2023, | TAK | ……………………….rok |
| 42. | Klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 43. | Wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia ok. 100 m3 | TAK |  |
| 44. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca | TAK |  |

| Lp. | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 2 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Płyny płuczące, bufory, diluenty, roztwory czyszczące itp | Dostosowana do liczby badań |

- Wykaz wymaganego asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania badania ogólnego moczu.

| Lp. | Nazwa parametru | Deklarowana liczba badań na 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki | 40 000 |
| 2. | Materiał kontrolny – poziom niski* | 41 000 (na dwa analizatory –podstawowy i wsparcia ) |
| 3. | Materiał kontrolny – poziom wysoki * |  |
| 4. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna * (paski i osad) | (na dwa analizatory –podstawowy i wsparcia) |
| 5. | Paski kalibracyjne |  |
| 6. | Materiały zużywalne |  |

*Planowany harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej:

Aparat podstawowy: kontrola codzienna

Aparat wsparcia: kontrola raz w miesiącu, a w przypadku wystąpienia awarii analizatora głównego- codzienna

C.    Rodzaj oferowanej kontroli, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy  kontroli proszę przedstawić w formie

tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Przystosowanie pomieszczeń do analizatorów z części 2 (część remontowa):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi do pracowni analityki ogólnej x 2 |  |
| 2 | Przygotowanie i malowanie płytek w pracowni analityki ogólnej 32m2 |  |
| 3 | Malowanie ścian i sufitów w pracowni analityki ogólnej |  |
| 4. | 24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia (w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) |  |

- Przystosowanie pomieszczenia do analizatorów z części 2 (klimatyzator):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamontowanie klimatyzatora |  |

Załącznik nr 2 do Części nr 2:

Dostawa odczynników, pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora wsparcia.

- Analizator do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia)

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 r. | ………………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Automatyczny/półautomatyczny analizator do odczytu pasków testowych | TAK |  |
| 5. | Odczyt min. 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru jednostek | TAK |  |
| 8. | Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 9. | Możliwość wprowadzania numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez panel dotykowy aparatu i podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie pasków | TAK |  |
| 11. | Flagowanie patologicznych odczytów | TAK |  |
| 12. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 14. | Aparat jest przystosowany do pracy w sieci komputerowej | TAK |  |
| 15. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 16. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 17. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub w odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 18. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 20. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 21. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 22. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 23. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 24. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min.5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 25. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób. | TAK |  |

- Liczba pasków do badań ogólnych moczu wraz z paskami kalibracyjnymi i materiałami zużywalnymi zaplanowana  do wykonania na analizatorze pomocniczym

- Odczynniki

| Nazwa | Deklarowana liczba badań na 2 lata |
| --- | --- |
| Paski do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu | 1 000 |
| Materiały eksploatacyjne ( np. papier termiczny do drukarki wewnętrznej, płyny czyszczące) |  |
| Paski kalibracyjne |  |

Odczynniki, kontrole i materiały zużywalne należy dostosować do liczby i częstotliwości planowanych oznaczeń, w przypadku niedoszacowania tego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany przesyłać go bez kosztów do czasu zakończenia umowy.

Wykaz parametrów podlegających ocenie:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia w oparciu o pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Fizyczny pomiar przejrzystości i ciężaru właściwego | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość wyboru jednostek tradycyjnych („składnik - w polu widzenia”) oznaczanych parametrów upostaciowanych moczu | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Możliwość wykonania badania w małej objętości próbki moczu (mniejszej i równej 2 ml) | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: | Max. 40 pkt |  |

______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 3

Przedmiot zamówienia : Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznej linii hematologicznej (ze stołem laboratoryjnym):  złożonej z 3 modułów połączonych jednym podajnikiem, składającej się z:

-analizatora hematologicznego, typu 5-diff z możliwością wykonywania retikulocytów  oraz możliwością wykonywania analizy płynów z jam ciała,

-modułu do wykonywania i barwienia rozmazów, który zapewni w pełni automatyczne przygotowanie rozmazu, wybarwienie i suszenie,

-modułu do cyfrowej oceny morfologii krwi,

oraz

- analizatora hematologicznego, typu 5-diff, (analizator pomocniczy, o tej samej wydajności i parametrach technicznych, co analizator podstawowy), kompatybilnego z analizatorem podstawowym,

a także przystosowanie pomieszczenia do w/w linii hematologicznej na okres 24 miesięcy.

Moduły w/w z analizatorem pomocniczym połączone są oprogramowaniem służącym do zarządzania obszarem roboczym oraz są wyposażone w stoły (linia hematologiczna i analizator pomocniczy).

Załącznik nr 1 do Części nr 3:

- Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonania 110 000 badań  u pacjentów dorosłych wraz z dzierżawą modułu hematologicznego -analizatora hematologicznego 5-diff

| L p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022/2023 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu. | TAK |  |
| 6. | Analizator 5-diff minimum 28 parametrowy. Morfologia pełna-min. 28 parametry raportowane na wyniku. | TAK |  |
| 7. | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek umożliwiający korzystanie z różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego oraz posiadający wystandaryzowaną metodę mieszania probówek (automatyczne, mechaniczne przekłucie korka probówki systemu zamkniętego i pobranie do oznaczenia). | TAK |  |
| 8. | Pomiar HGB niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym). | TAK |  |
| 9. | Parametr PLT-O jako parametr raportowany, a nie badawczy. | TAK |  |
| 10. | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego. | TAK |  |
| 11. | Możliwość oznaczenia RBC, WBC w płynach ustrojowych, bez konieczności stosowania rutynowo dodatkowych procedur przygotowawczych, poza wymieszaniem próbki. Parametry WBC i RBC przesyłane do systemu informatycznego szpitala. | TAK |  |
| 12. | Objętość aspirowanej próbki w trybie podajnikowym i manualnym max 90ul dla morfologii, CBC+DIFF i nie więcej niż 200 ul dla płynów z jam ciała w trybie otwartej probówki. | TAK |  |
| 13. | Wydajność min.100 oznaczeń/godzinę. | TAK |  |
| 14. | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach. | TAK |  |
| 15. | Liniowość pomiaru dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczenia, RBC min 8 mln/ul, WBC min 400 x 103/ul, PLT min 4000 x 103/ul. | TAK |  |
| 16. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (Metamielocyt + Mielocyt+ Promielocyt) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. Parametry IG jako parametry raportowane, a nie badawcze, przesyłane do systemu informatycznego szpitala. | TAK |  |
| 17. | Możliwość oznaczania retikulocytów w rutynowej pracy bez wcześniejszego przygotowania próbki, przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego. Retikulocyty RET(%, #), IRF, LFR, MFR, HFR, Ret-He, Delta-He, RBC-He, parametry raportowane, a nie badawcze, przesyłane do systemu informatycznego szpitala | TAK |  |
| 18. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zawansowania patologii. | TAK |  |
| 19. | Oznaczanie i raportowanie liczby erytroblastów (%, #) z automatyczną korektą liczby WBC – korekta WBC o NRBC również w trybie CBC. | TAK |  |
| 20. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych dostosowana do czasu umowy i ilości wykonywanych badań | TAK |  |
| 21. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta | TAK |  |
| 22. | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia oraz normami ISO PN EN 15189 i PN EN 17025. | TAK |  |
| 23. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników w czasie wykonywania rutynowej pracy. | TAK |  |
| 24. | Analizator wyposażony w dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych –tryb uruchamiany automatycznie, jako reflex test. | TAK |  |
| 25. | Możliwość włączenia aparatu do systemu „QC on-line” (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów ). | TAK |  |
| 26. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wraz z certyfikatami *. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna minimum raz w miesiącu w przeciągu trwania całej umowy. | TAK |  |
| 27. | Krew kontrolna dla morfologii na 3 poziomach, zgodnie z datą przydatności na opakowaniu oraz w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli na 3 poziomach na analizatorze. | TAK |  |
| 28. | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała, w ilości 1 fiolka na miesiąc, z uwzględnieniem w formularzu cenowym | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie umożliwiające drukowanie list roboczych oraz raportów dziennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. | TAK |  |
| 30. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS. Wykonawca pokryje koszt połączenia. | TAK |  |
| 31. | Analizator powinien posiadać system UPS na co najmniej 30 min, co umożliwi zakończenie bieżącej aplikacji w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
| 32. | Automatyczna procedura włączania, wyłączania, czyszczenia igieł i bloków pomiarowych. | TAK |  |
| 33. | Analizator wyposażony w komputer i drukarkę zewnętrzną laserową umożliwiającą drukowanie wyników i raportów. | TAK |  |
| 34. | Możliwość wgrania dodatkowych licencji, w celu raportowania dodatkowych parametrów diagnostycznych, bez konieczności wymiany analizatora. | TAK |  |
| 35. | Czytnik kodów kreskowych wewnętrzny i zewnętrzny. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  | TAK |
| 36. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | TAK |  |
| 37. | Bezpłatny autoryzowany i doświadczony serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 38. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 39. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 40. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta). | TAK |  |
| 41. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 42. | Zapewnienie modułu serwisowego do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania i serwisowania analizatora, a także wsparcia technicznego i merytorycznego | TAK |  |
| 43. | W przypadku podwójnej takiej samej awarii technicznej lub informatycznej w przeciągu jednego miesiąca, wymiana na nowy aparat. | TAK |  |
| 44. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 45. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 46. | Gwarancja w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 47. | Dostawa odczynników w przeciągu max. 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 48. | Odczynniki i materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta. | TAK |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą analizatora. | TAK |  |
| 50. | Stół laboratoryjny pod automatyczną linię hematologiczną | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 51. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 52. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

- Liczba badań morfologii krwi zaplanowanych do wykonania na analizatorze hematologicznym  5-diff.

| Nazwa parametru | Ilość / 2 lata |
| --- | --- |
| Morfologia 5DIFF | 110 000 |
| Morf.+ retikulocyty | 2 000 |
| Płyny z jam ciała | 500 |

*Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, harmonogram  wykonania oraz nazwę dostawcy kontroli proszę przedstawić w formie tabeli

| Lp. | Nazwa kontroli zewnętrznej | Producent/Dostawca | Częstotliwość kontroli zewnętrznej | Nr katalogowy kontroli zewnętrznej/Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do Części nr 3:

A. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do przygotowywania i wybarwiania rozmazów krwi obwodowej, w ilości 36 000 rozmazów krwi obwodowej

| L p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022/2023 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu. | TAK |  |
| 6. | Całkowicie zautomatyzowany aparat do przygotowywania i barwienia rozmazów krwi obwodowej - aparat samodzielnie przesuwa szkiełka, wykonuje rozmaz, barwi, utrwala, płucze i wydaje wysuszone preparaty. | TAK |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego podłączenia z analizatorem hematologicznym. Aparat do przygotowywania i wybarwiania rozmazów umieszczony z analizatorem hematologicznym na wspólnym podajniku. | TAK |  |
| 8. | Wydajność aparatu min. 30 rozmazów na godzinę. | TAK |  |
| 9. | Sposób rozmazania szkiełka jest automatycznie dostosowany do wartości hematokrytu każdej próbki krwi. | TAK |  |
| 10. | Możliwość modyfikacji ustawień objętości rozmazywanej próbki przez użytkownika. | TAK |  |
| 11. | Możliwość dostosowania protokołu barwienia – czas barwienia i używane odczynniki. | TAK |  |
| 12. | Możliwość dokładania kolejnych szkiełek bez konieczności zatrzymywania aparatu. | TAK |  |
| 13. | Obsługa mikropróbek. | TAK |  |
| 14. | Możliwość podawania próbek w trybach: automatycznym, podajnikowym, manualnym. | TAK |  |
| 15. | Objętość aspirowanej próbki krwi – w trybie automatycznym max. 70ul. | TAK |  |
| 16. | Możliwość automatycznego przekazania wybarwionego szkiełka do cyfrowej analizy rozmazu. | TAK |  |
| 17. | Aparat zapewnia pełną standaryzację wykonania i barwienia rozmazu. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |  | TAK |
| 18. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 19. | Bezpłatny autoryzowany i doświadczony serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 20. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 22. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta). | TAK |  |
| 23. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 24. | Zapewnienie modułu serwisowego do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania i serwisowania analizatora, a także wsparcia technicznego i merytorycznego | TAK |  |
| 25. | W przypadku podwójnej takiej samej awarii technicznej lub informatycznej w przeciągu jednego miesiąca, wymiana na nowy aparat. | TAK |  |
| 26. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 27. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 28. | Gwarancja w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą analizatora. | TAK |  |
| 30. | Odczynniki i materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta. | TAK |  |
| 31. | Stół laboratoryjny pod aparat do przygotowywania i wybarwiania rozmazów krwi obwodowej | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 32. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 33. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

B. Liczba rozmazów krwi obwodowej  zaplanowanych do wykonania na aparacie do wybarwiania preparatów:

| Nazwa parametru | Ilość / 2 lata |
| --- | --- |
| Rozmaz krwi obwodowej | 36 000 |

Załącznik nr 3 do Części nr 3:

- Dostawa aparatu do cyfrowej morfologii krwi

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022/2023 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu. | TAK |  |
| 6. | Całkowicie automatyczna weryfikacja rozmazów krwi – analiza obrazu odsetkowego leukocytów, ocena morfologii erytrocytów i charakterystyka płytek krwi. | TAK |  |
| 7. | Wyniki w postaci zdjęć na ekranie aparatu oraz wartości liczbowych zliczonych typów komórek, udziału procentowego i określonej patologii w układzie czerwonokrwinkowym. | TAK |  |
| 8. | Ocena morfologii erytrocytów: mikrocytoza, makrocytoza, hipochromia, anizocytoza, poikilocytoza. | TAK |  |
| 9. | Klasyfikacja i porządkowanie leukocytów: neutrofile segmentowane, neutrofile pałeczkowate, eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty, mielocyty, promielocyty, metamielocyty, blasty, plazmocyty, nietypowe limfocyty. | TAK |  |
| 10. | Wstępna klasyfikacja komórek, niebędących WBC: erytroblasty, płytki olbrzymie, artefakty. | TAK |  |
| 11. | Biblioteka komórek referencyjnych dla różnych typów komórek z możliwością rozbudowania biblioteki o komórki znalezione w rozmazach krwi pacjentów. | TAK |  |
| 12. | Możliwość automatycznego przekazania wybarwionego szkiełka do cyfrowej analizy rozmazu. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zainstalowania opcjonalnej wersji oprogramowania, dzięki której aparat analizuje morfologię erytrocytów w sposób zaawansowany a także analizuje rozmazy płynów z jam ciała. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 14. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 15. | Bezpłatny autoryzowany i doświadczony serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 18. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta). | TAK |  |
| 19. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 20. | Zapewnienie modułu serwisowego do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania i serwisowania analizatora, a także wsparcia technicznego i merytorycznego | TAK |  |
| 21. | W przypadku podwójnej takiej samej awarii technicznej lub informatycznej w przeciągu jednego miesiąca, wymiana na nowy aparat. | TAK |  |
| 22. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 23. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 24. | Gwarancja w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą analizatora. | TAK |  |
| 26. | Stół laboratoryjny pod aparat do cyfrowej morfologii krwi | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 27. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 28. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

Załącznik nr 4 do Części nr 3:

- Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego 5-diff pomocniczego, do wykonania 35 000  morfologii krwi w trybie CITO na materiale pochodzącym od pacjentów neonatologicznych

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj. pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | Analizator nie starszy niż 2020 r. | ……………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizatory posiadają wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | TAK |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu. | TAK |  |
| 6. | Analizator 5-diff minimum 26 parametrowy. Morfologia pełna-min. 26 parametry raportowane na wyniku. Analizator o takich samych parametrach technicznych i wydajności co analizator podstawowy. | TAK |  |
| 7. | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek umożliwiający korzystanie z różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi z możliwością uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego oraz posiadający wystandaryzowaną metodę mieszania probówek (automatyczne, mechaniczne przekłucie korka probówki systemu zamkniętego i pobranie do oznaczenia). | TAK |  |
| 8. | Pomiar HGB niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym). | TAK |  |
| 9. | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego. | TAK |  |
| 10. | Możliwość monitorowania niedokrwistości z oceną odsetka mikrocytów i makrocytów, jako parametr raportowany, a nie badawczy. | TAK |  |
| 11. | Objętość aspirowanej próbki w trybie podajnikowym i manualnym max 90ul dla morfologii i CBC+DIFF | TAK |  |
| 12. | Wydajność min.100 oznaczeń/godzinę. | TAK |  |
| 13. | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe, nie zawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach. | TAK |  |
| 14. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IgG (Metamielocyt + Mielocyt+ Promielocyt) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. Parametry IG jako parametry raportowane, a nie badawcze, przesyłane do systemu informatycznego szpitala. | TAK |  |
| 15. | Liniowość pomiaru dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczenia, RBC min 8 mln/ul, WBC min 400 x 103/ul, PLT min 4000 x 103/ul. | TAK |  |
| 16. | Oznaczanie i raportowanie liczby erytroblastów (%, #) z automatyczną korektą liczby WBC – korekta WBC o NRBC również w trybie CBC. | TAK |  |
| 17. | Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych dostosowana do czasu umowy i ilości wykonywanych badań | TAK |  |
| 18. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa Zdrowia oraz normami ISO PN EN 15189 i PN EN 17025. | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników w czasie wykonywania rutynowej pracy. | TAK |  |
| 21. | Analizator wyposażony w dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych –tryb uruchamiany automatycznie, jako reflex test. | TAK |  |
| 22. | Możliwość włączenia aparatu do systemu „QC on-line” (kontrola jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów ). | TAK |  |
| 23. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej wraz z certyfikatami *. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna minimum raz w miesiącu w przeciągu trwania całej umowy. | TAK |  |
| 24. | Krew kontrolna dla morfologii na 3 poziomach, zgodnie z datą przydatności na opakowaniu oraz w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli na 3 poziomach na analizatorze. | TAK |  |
| 25. | Oprogramowanie umożliwiające archiwizowanie wyników badań do nieograniczonej ilości oraz ich wyszukiwanie. | TAK |  |
| 26. | Oprogramowanie umożliwiające drukowanie list roboczych oraz raportów dziennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia. | TAK |  |
| 27. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS. Wykonawca pokryje koszt połączenia. | TAK |  |
| 28. | Analizator powinien posiadać system UPS na co najmniej 30 min, co umożliwi zakończenie bieżącej aplikacji w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
| 29. | Automatyczna procedura włączania, wyłączania, czyszczenia igieł i bloków pomiarowych. | TAK |  |
| 30. | Analizator wyposażony w komputer i drukarkę zewnętrzną umożliwiającą drukowanie wyników i raportów. | TAK |  |
| 31. | Możliwość wgrania dodatkowych licencji, w celu raportowania dodatkowych parametrów diagnostycznych, bez konieczności wymiany analizatora. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 32. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 33. | Bezpłatny autoryzowany i doświadczony serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 34. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 35. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 36. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta). | TAK |  |
| 37. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 38. | Zapewnienie modułu serwisowego do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania i serwisowania analizatora, a także wsparcia technicznego i merytorycznego | TAK |  |
| 39. | W przypadku podwójnej takiej samej awarii technicznej lub informatycznej w przeciągu jednego miesiąca, wymiana na nowy aparat. | TAK |  |
| 40. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 41. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 42. | Gwarancja w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 43. | Dostawa odczynników w przeciągu max. 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 44. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą analizatora. | TAK |  |
| 45. | Stół laboratoryjny pod analizator hematologiczny 5-diff pomocniczy |  |  |
| SZKOLENIA |
| 46. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 47. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |

- Liczba badań morfologii krwi zaplanowanych do wykonania na analizatorze hematologicznych 5-diff :

| Nazwa parametru | Ilość / 2 lata |
| --- | --- |
| Morfologia noworodki | 35 000 |
| Morf.+ retikulocyty | 500 |

- Przystosowanie pomieszczenia do linii hematologicznej z części 3 (część remontowa):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Likwidacja futryny w drzwiach prowadzących do pracowni z linią hematologiczną i montaż drzwi takich samych w stylistyce, jak drzwi do pracowni z części 1 punkt C |  |
| 2 | Uzupełnienie wykładziny pod futryną |  |
| 3 | Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu |  |
| 4. | 24 miesięczna rękojmia i gwarancja jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia ( w tym na zużyte materiały budowlane i inne wyroby) |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres liniowości dla próbek pierwotnych, bez rozcieńczenia: WBC min 440 x 103/ul, PLT min 5000 x 103/ul. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Możliwość włączenia analizatorów do systemu wewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości połączonego z międzylaboratoryjną oceną kontroli jakości badań „QC on-line” (kontrola codzienna jakości wszystkich parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym, informacja w przypadku błędów). Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO. | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Możliwość oznaczania frakcji młodych płytek, z użyciem specyficznego dla płytek krwi barwnika fluorescencyjnego, w osobnym kanale pomiarowym, jako parametr raportowany, a nie badawczy | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Możliwość oznaczeń całkowitej liczby krwinek jądrzastych i erytrocytów w płynach ustrojowych (pmr, płyny z jam ciała) | Tak - 10pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: | Max. 40 pkt |  |

______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

Część nr 4

Załącznik nr 1 do Części nr 4:

Przedmiot zamówienia : Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych (ze stołem laboratoryjnym) oraz przystosowanie pomieszczenia do w/w analizatora.

A.    Analizator do badań koagulologicznych

| Lp. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać | ………………………….rok |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 4. | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022/2023 r. | nowy |  |
| 5. | Wymagana deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu | TAK |  |
| 6. | Analizator w pełni zautomatyzowany pracujący metodami krzepnięciowymi (na zasadzie optycznej), chromogennymi oraz immunologicznymi | TAK |  |
| 7. | Łatwo dostępna baza danych pacjenta. Możliwość zgrywania wszelkiego rodzaju raportów (np. zbiorczych wyników pacjentów , kalibracji, kontroli) w postaci plików pdf do odczytania na dowolnym komputerze PC | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonywania badań pojedynczo lub w trybie profili | TAK |  |
| 9. | Analizator pracujący w oparciu o jednorazowe kuwety, możliwość dokładania kuwet w trakcie pracy | TAK |  |
| 10. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, akcesoriów na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 11. | Kontrolowany system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zapewniający ich trwałość aż do zużycia (chłodzenie odczynników na pokładzie, co najmniej 25 pozycji) | TAK |  |
| 12. | Płynna praca aparatu – płynny załadunek próbek badanych, odczynników i kuwet na pokład analizatora, także w trakcie pracy analizatora (wykonywania analiz). Możliwość przeprogramowania próbki rutynowej na pilną, w dowolnej pozycji próbkowej | TAK |  |
| 13. | Możliwość pomiaru długich czasów PT i APTT – co najmniej do 300 sekund | TAK |  |
| 14. | Wewnętrzny czytnik kodów umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (np. statywie) materiałów (próbki badane, odczynniki) bez konieczności ich indywidualnego przykładania do okienka czytnika przez operatora | TAK |  |
| 15. | Możliwość zastosowania w analizatorze różnego typu probówek pierwotnych (próbki pediatryczne i od pacjentów dorosłych) | TAK |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań z próbki pierwotnej | TAK |  |
| 17. | Analizator posiadający drukarkę zewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Dostępne są oryginalne odczynniki producenta analizatora umożliwiające automatyczny pomiar następujących parametrów: PT, APTT, AT, Fibrunogen D-dimery, białko C, białko S, Czynniki krzepnięcia II, V, VIII, X, IX, XI, XII | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda i wykresy Levey – Jenningsa z możliwością archiwizacji | TAK |  |
| 20. | Analizator wyposażony w automatyczny przebijak korków do probówek typu próżniowego systemu zamkniętego | TAK |  |
| 21. | Czujnik poziomu próbki i odczynników. Monitoring zużycia – obliczanie objętości i ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników | TAK |  |
| 22. | Osobne igły do pipetowania próbek i odczynników | TAK |  |
| 23. | Krzywe kalibracyjne dla oferowanych testów wczytywane automatycznie, archiwizowane w oprogramowaniu analizatora | TAK |  |
| 24. | Automatyczne rozcieńczenie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody. Uruchomienie automatycznego rozcieńczenia nie powoduje konieczności pobierania dodatkowej objętości próbki i zużywania dodatkowych kuwet dla wszystkich próbek badanych, a jedynie dla tych, w których dodatkowe rozcieńczenie okaże się niezbędne (przekroczą podstawowy zakres pomiarowy) | TAK |  |
| 25. | Aparat posiada w komplecie zewnętrzny system zabezpieczenia UPS umożliwiający mu pracę przez min. 30 minut w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
| 26. | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap z dwustronną komunikacją z LIS Eskulap | TAK |  |
| 27. | Oprogramowanie sterujące analizatora pracujące w systemie Windows – oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 28. | Podgląd przebiegu reakcji dla wszystkich rodzajów analiz przeprowadzonych w analizatorze (wykres graficzny) | TAK |  |
| 29. | Rejestracja wykonywanych czynności konserwacyjnych i przypominanie o konieczności ich wykonania | TAK |  |
| 30. | Brak konieczności wymiany źródła światła częściej niż raz na 2 lata | TAK |  |
| 31. | Tromboplastyna ludzka o ISI ok. 1.0+/-0.1 | TAK |  |
| 32. | Test do D-dimerów o liniowości min. 7 000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. Certyfikat FDA poświadczający zastosowanie testu do wykluczania ŻChZZ | TAK |  |
| 33. | Możliwość wykonywania na analizatorze analiz z zakresu badań koagulologicznych: Antytrombina, białko S, białko C, czynniki krzepnięcia II, V, VIII, X, IX, XI, XII | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 34. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 35. | Bezpłatny autoryzowany i doświadczony serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku co najmniej dwóch awarii w jednym miesiącu lub odstępie 3 tygodni, które unieruchomią analizator na łącznie 7 dni w tym okresie, wymiana analizatora na urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 36. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 37. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta). | TAK |  |
| 38. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 48 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. (przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta). | TAK |  |
| 39. | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin, zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie Podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 40. | Zapewnienie modułu serwisowego do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania i serwisowania analizatora, a także wsparcia technicznego i merytorycznego | TAK |  |
| 41. | W przypadku podwójnej takiej samej awarii technicznej lub informatycznej w przeciągu jednego miesiąca, wymiana na nowy aparat. | TAK |  |
| 42. | Podłączenie zintegrowanego analizatora do systemu informatycznego Eskulap wraz z dwukierunkową transmisją danych | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 43. | Dostarczenie i instalacja urządzenia na pisemny wniosek Zamawiającego | TAK |  |
| 44. | Gwarancja w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 45. | Dostawa odczynników w przeciągu max. 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 46. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą analizatora. | TAK |  |
| 47. | Stół laboratoryjny pod analizator | TAK |  |
| 48. | Zapewnienie warunków przechowywania odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych poprzez dostarczenie lodówki oraz zamrażarki | TAK |  |
| 49. | Lodówko-zamrażarka-parametry wymagane Rok produkcji - fabrycznie nowa, Wysokość: 170 - 180 cm Głębokość: do 60 cm Pojemność użytkowa: ok. 180-190 l (lodówka) ok. 70-80 l (zamrażarka) Zakres temperatur: poniżej -18 0C oraz 4-80C No frost Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
| 50. | Zamrażarka-parametry wymagane Rok produkcji - fabrycznie nowa lub nie starsza niż 2017 Wysokość: 185 cm +/-5 Głębokość: do 70 cm Pojemność użytkowa: ok. 260 l Zakres temperatur: poniżej -18 0C No frost Zamrażarka szufladowa, min. 5 szuflad Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
| SZKOLENIA |
| 51. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 5 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego). | TAK |  |
| 52. | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w liczbie min. 5 osób w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. | TAK |  |
| DOSTOSOWANIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATURY KLIMATYZATOR– PARAMETRY WYMAGANE |
| 53. | Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją, konserwacją systemów i dostosowaniem pomieszczenia, w tym klimatyzacji | TAK |  |
| 54. | Rok produkcji - urządzenia nie starsze niż 2023 | TAK |  |
| 55. | Klimatyzator naścienny | TAK |  |
| 56. | Wydajność chłodzenia odpowiadająca powierzchni pomieszczenia ok. 110 m3 | TAK |  |
| 57. | Dostosowany do wartości ciepła wydzielanego przez aparaturę w pomieszczeniu | TAK |  |
| 58. | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy - koszty napraw i konserwacji (2x w roku) ponosi Wykonawca | TAK |  |

PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT:

|  | Opis parametru wymaganego oraz wskazanie parametry oceniane | Punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki D-Dimerów płynne, gotowe do użycia | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 2 | Test do D-Dimerów o liniowości minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 3 | Automatyczne rozcieńczenie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| 4 | Możliwość zgrywania wszelkiego rodzaju raportów (np. zbiorczych wyników pacjentów, kalibracji, kontroli) w postaci plików PDF do odczytania na dowolnym komputerze | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| Suma punktów: | Max. 40 pkt |  |

B.   Liczba badań koagulologicznych zaplanowanych do wykonania na analizatorze oraz materiałów kontrolnych

| Nazwa parametru | Ilość badań na 2 lata |
| --- | --- |
| Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 15 000 badań |
| Czas protrombinowy, wskaźnik, INR | 15 000 badań |
| Fibrynogen | 15 000 badań |
| D-dimer | 15 000 badań |
| Antytrombina | 1 000 badań |
| Białko C | 100 badań |
| Antygen wolnego białka S | 100 badań |
| APC-R (oporność na aktywne białko C) | 100 badań |
| Czynniki : II | 100 badań |
| Czynniki : V | 100 badań |
| Czynniki : X | 100 badań |
| Czynniki: VIII | 100 badań |
| Czynniki : IX | 100 badań |
| Czynniki : XI | 100 badań |
| Czynniki :XII | 100 badań |
| Kalibratory | dostosowane do liczby badań |
| Materiały kontrolne | dostosowane do liczby badań |
| Inne odczynniki (bufory) i materiały zużywalne konieczne do funkcjonowania analizatora | dostosowane do liczby badań |
| Kontrola zewnątrzlaboratoryjna | dostosowane do liczby badań |

Do oferowanych odczynników należy dołączyć:

- Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości,

- Wszystkie niezbędne do codziennej pracy materiały zużywalne,

- Materiały konieczne do codziennej obsługi analizatorów,

- Materiały konieczne do okresowej obsługi analizatorów.

Odczynniki, materiał kontrolny, materiał kalibracyjny oraz analizator musi pochodzić od jednego producenta.

Charakterystyka metod badawczych  odczynników:

| Rodzaj badania | Opis metodyki / odczynnika |
| --- | --- |
| APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej), duża stabilność międzyseryjna, odczynnik gotowy do użytku. Ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Możliwość pomiaru długich czasów APTT – co najmniej do 300 sekund. |
| PT ( czas protrombinowy wyrażony jako INR oraz wskaźnik protrombinowy) | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik wyprodukowany w oparciu o ludzką tromboplastynę (ISI ok. 1+/-0,1). Ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Możliwość pomiaru długich czasów PT – co najmniej do 300 sekund. |
| Fibrynogen | Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni Metoda oznaczenia ma dostosowaną liniowość do oznaczania fibrynogenu w populacji kobiet ciężarnych, w połogu oraz noworodków. Preferowany zakres liniowości od 1,5 do 9,0 g/l. |
| D-Dimer (metoda ilościowa) | Test do D-dimerów o liniowości min 7 000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. Certyfikat FDA poświadczający zastosowanie testu do wykluczania ŻChZZ. Odczynniki do D-Dimerów płynne gotowe do użycia. |
| Białko C | Zestaw do ilościowego oznaczania Białka C w osoczu cytrynianowym - metoda chromogeniczna .Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni |
| Antygen wolnego białka S | Zestaw do ilościowego oznaczania antygenu wolnego białka S w osoczu cytrynianowym – metoda immunoturbidymetryczna |
| Antytrombina | Zestaw do ilościowego oznaczania antytrombiny w osoczu cytrynianowym - metoda chromogeniczna .Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 2 dni. Odczynnik do AT płynny gotowy do użycia. |
| APC-R (oporność na aktywne białko C) | Zestaw do ilościowego oznaczania czynników krzepnięcia. Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). |
| Czynniki krzepnięcia: II, V, VIII, IX, X, XI, XII | Zestaw do ilościowego oznaczania czynników krzepnięcia. Metoda krzepnięciowa (na zasadzie optycznej). Odczynnik ważny po otwarciu na pokładzie analizatora co najmniej 7 dni. |

Materiały kontrolne i kalibracyjne:

-   Kontrola wewnątrzlaboratoryjna:

| Rodzaj materiału | Wartości graniczne/opis |
| --- | --- |
| Do kontroli metod krzepnięciowych (do kontroli czasu APTT, PT, AT) | Materiał na 3 poziomach o wartościach: patologicznie wysokich, prawidłowych oraz patologicznie niskich. |
| Materiał kontrolny do oznaczania D-dimerów, białka C i S, fibrynogenu, czynników krzepnięcia | Materiał na min. 2 poziomach referencyjnych |
| Kalibratory | Ilość dostosowana do czasu trwania umowy i ilości wykonywanych badań, zgodna z instrukcją pracy analizatora oraz metodyką dla zestawu poszczególnych odczynników |
| Materiału zużywalne | Ilości dostosowane do czasu trwania umowy i liczby wykonywanych badań |

-    Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla parametrów APTT, PT, D-dimer, fibrynogen, AT:

Rodzaj oferowanej kontroli zewnątrzlaboratorujnej, harmonogram wykonania oraz nazwę dostawcy proszę przedstawić w formie tabeli.

- Przystosowanie pomieszczenia do analizatora z części 4 (klimatyzator):

| Lp. | Rodzaj prac | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamontowanie klimatyzatora |  |

______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)