Załącznik nr 1a  do Formularza ofertowego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BECZKI ASENIZACYJNEJ:

Oferowana marka i model beczki asenizacyjnej - ………………………………………………………………………………..…………………………

| L.p. | OPIS DANYCH TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | OPIS DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEJ BECZKI |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość – 6 050 mm | TAK/NIE* |
| 2 | szerokość – 2 315 mm | TAK/NIE* |
| 3 | wysokość – 2 510 mm | TAK/NIE* |
| 4 | masa własna – 1 850 kg | TAK/NIE* |
| 5 | masa z obciążeniem – 7 850 kg | TAK/NIE* |
| 6 | pojemność zbiornika – 6 000 l | TAK/NIE* |
| 7 | ilość kół – 2 | TAK/NIE* |
| 8 | rozstaw kół – 1 800 mm | TAK/NIE* |
| 9 | nacisk na zaczep – 10 KN | TAK/NIE* |
| 10 | czas napełniania – 4 min | TAK/NIE* |
| 11 | typ kompresora – np. JUROP PN 45M | TAK/NIE* |
| 12 | wydajność kompresora – min. 5 300 l/min | wydajność kompresora – ………… l/min |
| 13 | Ogumienie 400 R22,5 | TAK/NIE* |
| 14 | Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo | TAK/NIE* |
| 15 | Wewnętrzne pierścienie wzmacniające | TAK/NIE* |
| 16 | Falochron | TAK/NIE* |
| 17 | Bezpiecznik nadmiarowy | TAK/NIE* |
| 18 | Zbiornik przelewowy | TAK/NIE* |
| 19 | Wzierniki szklane | TAK/NIE* |
| 20 | Manowakuometr | TAK/NIE* |
| 21 | Zawór bezpieczeństwa | TAK/NIE* |
| 22 | Zawór pływakowy | TAK/NIE* |
| 23 | Ręczny hamulec awaryjny | TAK/NIE* |
| 24 | Tłumik – odzyskiwacz oleju | TAK/NIE* |
| 25 | Instalacja elektryczno – oświetleniowa LED | TAK/NIE* |
| 26 | Dno tylne zamknięte | TAK/NIE* |
| 27 | Właz tylny Ø 600 mm | TAK/NIE* |
| 28 | Zaczep wymienny Ø 50 mm | TAK/NIE* |
| 29 | Zaślepione króćce boczne | TAK/NIE* |
| 30 | Zaślepiony króciec spustowy 2” | TAK/NIE* |
| 31 | Błotniki ocynkowane | TAK/NIE* |
| 32 | Regulowana mechanicznie stopa podporowa | TAK/NIE* |
| 33 | Złącza 4″ typu PERROT (lub 4″ strażackie) | TAK/NIE* |
| 34 | Zasuwa hydrauliczna 4” | TAK/NIE* |
| 35 | Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) z koszem, L = 6 m | TAK/NIE* |
| 36 | Właz górny Ø 600 mm (dla wozów PN-70/1 do PN-100/2) | TAK/NIE* |
| 37 | Jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania. | TAK/NIE* |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne 
z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy/ów